|  | Bezpečnostní karta | Vydání; verze: 6/2008; 1 info@envigroup.cz WWW.ENVI GROUP.CZ |
| --- | --- | --- |
|  | Topný olej (ELTO) |  |
|  | (směs kapalných uhlovodíků) |  |
| Popis nebezpečné látky / přípravku |
| Charakteristika: | Ropný destilační olej - směs kapalných uhlovodíků středních ropných frakcí |
| Skupenství: kapalné | Barva: červená + značkovač | Zápach: charakteristický ropný |
| Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): 40-66 Zdraví škodlivý. Karcinogenní kategorie 3. Podezření na karcinogenní účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Při požití a následném zvracení se může přípravek dostat do plic a vyvolat jejich poškození. Kontakt s kůží a očima může způsobit podráždění. Inhalace par může dráždit dýchací cesty. Nebezpečí pro životní prostředí: Při úniku může způsobit znečištění vody. Zabránit vniknutí do vodních zdrojů, půdy a životního prostředí. Na povrchu vodních ploch vytváří souvislou vrstvu a tím brání okysličování vody. Ropné látky! |
| Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |
| Pokyny: | Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Uzavřené prostory musí být dobře větrané. Nepoužívat na pracovištích s otevřeným ohněm. Při používání odstranit zdroje zápalu. Dodržování obecných bezpečnostních a hygienických opatření, nejíst, nepít, nekouřit. PEL oleje minerální (aerosol): 5 mg/m3, NPK-P (aerosol): 10 mg/m3. Skladování musí odpovídat předpisům o skladování hořlavých kapalin. Vyvarovat se rozlití produktu – hrozí nebezpečí uklouznutí. Skladovat v zásobnících, plněných na maximálně 95% objemu nebo v originálních označených těsně uzavřených obalech na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům. Skladovací nádrže označit dle předpisů. Maximální teplota pro skladování je 40 °C. | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů: Není nutná, pokud obsah aerosolu ve vzduchu nepřekročí koncentrační limity. V případě překročení použít masku s filtrem A-2 hnědý nebo jiný vhodný typ. | Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné ropným látkám, nejlépe z nitrilového kaučuku. |  |
|  | Ochrana očí: Používejte ochranné brýle. | Ochrana kůže: Používejte ochranný pracovní oděv. |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |
|  | S 36/37 S 61 | Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice Zabraňte uvolnění do životního prostředí. | S 62 | Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. |  |
| Opatření v případě požáru, úniku či havárie |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky:hasicí prášek, hasicí pěna, CO2. Nevhodné: proud vody. Nebezpečí: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry a fosforu. Zvláštní prostředky pro hasiče: Zásahové jednotky vystavené kouři nebo plynům musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí. Při zásahu v uzavřených prostorách použít izolační dýchací přístroj. |
| Opatření při úniku: Zabránit dalšímu úniku a rozšíření do okolí a vniku produktu do půdy, kanalizací, podzemních a povrchových vod, nejlépe ohraničením možnosti rozlivu. Při úniku uvědomit příslušné orgány. Zabránit znečišťování oděvů a obuvi produktem a kontaktu s kůží a očima. Použít vhodný ochranný oděv, znečištěný oděv urychleně vyměnit. V případě většího úniku produkt lokalizovat a pokud je to možné, odčerpat nebo mechanicky odstranit. Zbytky produktu nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, piliny, písek). Produkt a kontaminovaný sorbent umístit do vhodných označený nádob k předání k dalšímu zneškodnění. |
| Pokyny pro první pomoc |
|  | Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |
| Při požití: Vypláchnout ústa čistou vodou. Nikdy nevyvolávat zvracení, zajistit okamžitou lékařskou pomoc. | Při zasažení očí: Vymývat proudem čisté vody (min. 15 min.). Vyhledat odbornou lékařskou pomoc. |
| Při styku s kůží: Zasažená místa omýt teplou vodou a mýdlem a ošetřit krémem. | Při nadýchání: V případě nadýchání přemístit postiženého na čerstvý vzduch. |
| Informace o zneškodňování |
|  | Látka/přípravek: Zbytky látky/přípravku: N 13 07 01 Topný olej a motorová nafta Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Obaly: Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |