| Firma: Číslo: | Bezpečnostní karta | Vydání; verze: 09/2003; 1 ___________ Podpis |
| --- | --- | --- |
|  | Acetylén |  |
|  | (ethin) |  |
| Popis nebezpečné látky / přípravku |
| Charakteristika: | acetylén (plyn v tlakové láhvi) |
| Skupenství: plynné | Barva: bezbarvý plyn | Zápach: éterický (čistý), po česneku (technický) |
| Nebezpečí pro člověka a životní prostředí |
|  | Nebezpeční pro člověka (R-věty): R 5-6-12 Extrémně hořlavý. Zahřívání může způsobit výbuch. Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. Ve vysokých koncentracích může způsobit udušení. V nižších koncentracích může mít narkotický účinek. Nebezpečí pro životní prostředí: Nejsou známy. |
| Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |
| Pokyny: | Všeobecné pokyny, podmínky na pracovišti: Zajistit dostatečné větrání. Při práci nekouřit. Zabránit styku s mědí, mosazí s obsahem mědi >70%, stříbrem a rtutí. Při svařování používat pojistku proti zpětnému šlehnutí. Vyloučit zdroje zápalu, včetně statické elektřiny. Nádobu zajistit proti pádu. Skladovat na dobře větraném místě při teplotě nižší než 50°C. Skladovat odděleně od oxidujících plynů a ostatních oxidujících látek. | Zákazy: |
|  | Ochrana dýchacích orgánů Žádná zvláštní ochrana není nutná. | Ochrana rukou: Používejte pracovní rukavice. |  |
|  | Ochrana očí: Při sváření a řezání používejte ochranné brýle s vhodným filtrem. | Ochrana kůže: Používejte vhodný pracovní oděv. |  |
|  | Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty): |  |
|  | S 2 S 9 | Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. | S 16 S 33 | Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. |  |
| Opatření v případě požáru, úniku či havárie |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: Lze použít všechna známá hasiva. Nebezpečí: Působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby. Další pokyny: Pokud je možné, zastavit únik plynu. Nehasit hořící únik, pokud to není nutné. Může samovolně vzplanout. Nádoby evakuovat nebo chladit z chráněné pozice vodou. |
| Opatření při úniku: Vyklidit prostor. Zajistit odpovídající větrání. Odstranit zdroje zápalu. V případě většího úniku či nebezpečí požáru přivolat odbornou pomoc (hasiče). |
| Pokyny pro první pomoc |
|  | Všeobecné pokyny: Postiženého dopravit na čerstvý vzduch. Udržovat v teple a v klidu. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Při vzniku symptomů intoxikace nebo ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |
| Při požití: Není považováno za možný způsob expozice. | Při zasažení očí: Nezpůsobuje poškození. |
| Při styku s kůží: Nezpůsobuje poškození. | Při nadýchání: Při zástavě dechu použít umělé dýchání. |
| Informace o zneškodňování |
|  | Látka/přípravek: Není adekvátní. V případě nutnosti (unikající lahve) vypustit látku malým proudem do ovzduší na volném prostranství bez zdrojů zápalu. Obal: Látka je distribuována pouze ve vratných tlakových nádobách. Likvidace je možná pouze vrácením nádoby distributorovi. |