xxx

Provozní řád ZVZ – skot

PROVOZNÍ ŘÁD

ZVLÁŠTĚ VELKÉHO ZDROJE

znečišťování ovzduší

- skot -

Majitel:		XXX

XXX

PSČ XXX

IČO: XXX

Provozovatel:		XXX

XXX

PSČ XXX

tel.: XXX

Vypracoval: 		Ing. Zdeněk Fildán,

ENVI GROUP s.r.o.

Nádražní 779, 347 01 Tachov

Schválil:		XXX

Datum vydání:	1. prosince 2005

Obsah:

##### Identifikace zdroje a provozovny

- Popis technologie zdroje znečišťování

- Zpracovávané suroviny

- Popis technologických operací prováděných v zařízení

- Výstupy z technologie

- Popis měření emisí

- Označení operací, u kterých může dojít k emisím znečišťujících látek ve vyšší míře než při obvyklém provozu

- Aktuální telefonní seznam

- Způsob předcházení haváriím a poruchám

- Způsob a četnost seřizování zařízení ke spalování paliv

- Definice poruch s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

- Definice havárií s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

- Opatření ke zmírnění důsledků poruch nebo havárií

- Postup při zmáhání havárií a odstraňování poruch

- Informování veřejnosti při haváriích

- Výjimečná a zvláštní ustanovení a ujednání

- Situace, operace a stavy – neplnění stanovených emisních limitů

- Platnost provozního řádu, rozhodnutí inspekce, podpisy

- Způsob vedení a kontroly údajů závazných pro sledování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe

Příloha č. 1	Situace

Příloha č. 2	Výpis z OR

Příloha č. 3	Asanační plán

Příloha č. 4	Rozvozový plán,  plán hnojení

Příloha č. 5	Provoz a obsluha sezónních polních hnojišť

##### 1.	Identifikace zdroje a provozovny

Popis provozovny:

Provozovna pro chov skotu se nachází na pozemku  č. XXX v k.ú. XXX. Areál farmy je umístěn jižně od obce XXX (viz příloha č. 1).

Provoz sestává ze dvou hlavních stavebních objektů – stájí označených v projektové dokumentaci 01 a 02. Tento provozní řád se zabývá objektem č. 02. Objekt 01 provozuje jiný provozovatel.

Projektovaná kapacita stáje je 1 236 býků ve volném boxovém ustájení. Jedná se o třilodní univerzální zemědělský objekt VUZO o rozponu 15 m, s modulem 4,5 m. Dispozičně je objekt dělen na stájovou sekci, přípravnu a zádveří. Uprostřed stájových lodí jsou situovány združené krmné žlaby, na které z obou stran navazují krmiště a lože, tj. kotce, jejichž velikost je navržena podle kategorie ustájených zvířat. Uprostřed stájové sekce je příčná vyhrnovací chodba pro vyhrnování hnoje na hnojiště. Nad združenými žlaby je situována kontrolní lávka, která je přístupná z prostoru přípravny a zádveří.

Větrání prostoru je zajištěno přirozeným větráním prostřednictvím větracích otvorů ve stěnách stáje. Tyto větrací otvory jsou vybaveny ventilátory pro možnost nuceného větrání. Větrání je dále zajišťováni manipulačními vraty v čelech stáje.

Hnojiště na slamnatý hnůj navazuje přímo na stájový objekt. Hnůj ze stáje je vyhrnován kolovým traktorem s radlicí na plochu hnojiště. Hnojiště na horní části u stáje je průjezdné a jeho plošné rozměry a spád dna umožňuje pohyb motorových vozidel, nakladačů atp. přímo v hnojišti, čímž je zabezpečeno snadné vybírání hnoje. Hnojůvka je odvedena podzemní kanalizací do hnojůvkové jímky. Pod hnojištěm je vybudován kontrolní systém.

Skladovací jímka na tekutý hnůj je obdélníkového tvaru s dilatací uprostřed, která vlastně rozděluje objekt na dvě části. Jímka je v těsné návaznosti na výrobní objekt a jsou do ní napojeny svodné kanály, takže tekutý hnůj se dostává do jímky bez přečerpávání. Tato jímka je taktéž vybavena kontrolním systémem.

Konstrukční jímku tvoří železobetonová vana z monolitického železobetonu.

Je izolována pomocí natavených izolačních pásů. Ochrana svislé izolace je zajištěna betonovým zdivem v tl. 30 cm a částečně izolační přizdívkou, z cihel tl. 15 cm.

Kontrolní systém je řešen obdobným způsobem jako u hnojiště na slamnatý hnůj, nebo u jímek na silážní šťávy. Kapacita 3 700 m3.

Identifikace zdroje podle souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší:	XXX

Výpis z obchodního rejstříku: viz příloha č. 2

2.	Popis technologie zdroje znečišťování

Zařízení je využíváno k ustájení a chovu skotu – dojnice a výkrm býků. Zařízení je projektováno na kapacitu 1236 ks skotu, průměrný skutečný stav je 580 ks skotu všech kategorií.

a) Dojnice

Ustájení je sezónní, v zimě 6 měsíců, v letním období je na 6 měsíců zaveden režim pasty. Průměrný počet dojnic je 283 ks + 55 jalovic.

b) Býci

Způsob ustájení je celoroční. Průměrný počet býků je 241 ks.

Krmivo a způsob krmení

Krmení zvířat se provádí krmnými vozy, které pojíždí v prostoru krmiště (zvířata jsou zavřena v prostoru lože) a zakládají krmivo do združených žlabů. Přistýlání je prováděno z prostoru lože (zvířata jsou zavřena v krmišti).

Krmná dávka na jeden ks se sestává:

30 kg sušiny (seno, senáž, siláž)

2 kg jadrného krmiva – býci

6 kg jadrného krmiva – dojnice

Krmná dávka je doplněna o minerální komponenty.

Napájení

Napájení je zabezpečeno tlakovými napáječkami. Napájení zvířat rozvodem vody do napáječek, v každém kotci 2 napáječky.

Ustájení

Dojnice:	režim ustájení je sezónní – 6 měsíců pasta a 6 měsíců ustájení.

Býci:		režim ustájení je celoroční – 12 měsíců ustájení

Ustájení je řešeno jako volné boxové ustájení.

Teplofikace

Teplofikace není ve stájích technicky řešena. Pro udržení odpovídajících tepelných podmínek dostačuje produkce biologického tepla.

Podestýlka

Zastýlání je prováděno 2x denně průjezdem stelivového vozu. Spotřeba stelivové slámy je cca 4 000 kg / den.

Odklízení odpadů (chlévská mrva a močůvka)

Odvoz výkalů z prostoru krmiště 2x denně, z lože 1x za dva dny, traktorovou radlicí do příčné chodby, odkud zase traktorovou radlicí na hnojiště umístěné v návaznosti na stájový objekt. Hnojůvka je shromažďována v zásobní jímce PNO 893 se zastřešením.

Odpady jsou po naplnění kapacity odváženy na určená polní hnojiště nebo jsou rozmetány podle plánu hnojení na vlastních zemědělských pozemcích.

3.	Zpracovávané suroviny

Ke krmení skotu jsou používány objemová a jadrná krmiva a dále minerální doplňky (seno, senáž, kukuřičná siláž, jadrné krmivo, minerální komponenty).

Průměrná úhrnná krmná dávka na jeden kus je uvedena v bodě 2.

Podle pokynů veterinárního lékaře jsou dávkovány další doplňky, případně léky.

4.	Popis technologických operací prováděných v zařízení

Popis technologických operací vyplývá z bodu 2.

Zařízení pro omezování emisí není instalováno.

5.	Výstupy z technologie

Roční produkce

Produkce zvířat činní 310 ks býků v průměrné hmotnosti 550 kg, tj. 170 500 kg ročně.

Produkce mléka činní 1 500 tis. l ročně.

## Odpady – roční produkce

## Úhyn je plánován v množství 50 ks zvířat různých věkových kategorií, celková hmotnost cca 20 000 kg. Uhynulá zvířata jsou předávána Veterinárnímu asanačnímu ústavu k dalšímu nakládání.

Produkce hnoje: 6 000 tun.

## Znečišťující látky

Stelivové ustájení, optimální způsob:

| Kategorie zvířat | Produkce emisí NH3 v kg/zvíře/rok | Ustájení | Doba ustájení | Počet zvířat | Celková produkce NH3 v kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dojnice | 24,5 | stáj+hnojiště | 6 měs | 283 | 3466 |
| dojnice | 24,4 | stáj+pastva | 6 měs | 283 | 3452 |
| telata jalovice býci | 13,7 | stáj+hnojiště | 12 měs | 296 | 4055 |
| Celkem | 10973 |

Teoretické množství amoniaku je 10 973 kg/rok.

6.	Popis měření emisí

Zařízení pro kontinuální měření emisí není instalováno.

Ověřování vypouštěných emisí amoniaku autorizovaným měřením musí být prováděno jedenkrát za kalendářní rok. Tato povinnost může být nahrazena důsledným plnění plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, pokud je tento plán schválený Krajským úřadem.

7.	Označení operací, u kterých může dojít k emisím znečišťujících látek ve vyšší míře než při obvyklém provozu

Emise znečišťujících látek ve vyšší míře než při obvyklém provozu nepřichází v úvahu.

8.	Aktuální telefonní seznam

Důležitá telefonní čísla pro případ mimořádné události:

XXX - obecní úřad :

Městský úřad XXX

odbor životního prostředí:					374 801 152

Krajský úřad Plzeňského kraje					377 195 111

odbor ŽP							377 195 380

Inspektorát bezpečnosti práce v Plzni: 				377 423 066

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát:		377 236 783

Oddělení ochrany ovzduší:					377 236 782

Lékařská služba první pomoci Tachov, Václavská 1560:		374 722 222

Záchranná služba:							155

Hasiči - hlášení požárů: 						150

Policie ČR: 								158

Hasičský záchranný sbor, územní odbor Tachov: 			374 732 111

Vodárny a kanalizace Tachov, P. Jilemnického 1858:		374 722 565

Zdravotní ústav Plzeň, pobočka Tachov				374 732 512

9.	Způsob předcházení haváriím a poruchám

Při provozu zařízení nepřichází havárie s dopadem na kvalitu ovzduší v podstatě v úvahu. Dále je popsán obecný způsob a rozsah hlášení o havárii.

Způsob a rozsah podávání hlášení o havárii

Havárie provozu zdroje je nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž je vážně nebo bezprostředně ohrožena nebo zhoršena kvalita ovzduší.

Hlášení provozovatele o havárii bezprostředně po jejím zjištění, nejdéle však do 24 hodin, orgánům ochrany ovzduší obsahuje:

- Název zařízení a určení místa a času vzniku havárie, pravděpodobnou příčinu havárie a předpokládanou dobu trvání,

- druh emisí znečišťujících látek a jejich pravděpodobné množství,

- opatření přijatá z hlediska ochrany ovzduší zda byla havárie řešena vlastními silami, povoláním složky integrovaného záchranného systému a další informace.

Do 14 dnů po nahlášení havárie provozovatel vypracuje a inspekci předá zprávu, která vedle souhrnu všech dostupných podkladů pro stanovení množství uniklých znečišťujících látek do ovzduší musí obsahovat:

- Název zařízení, u něhož došlo k havárii,

- časové údaje o vzniku a době trvání havárie,

- druh a množství emisí znečišťujících látek po dobu havárie,

- příčinu havárie,

- přijatá konkrétní opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií,

- časový údaj o hlášení havárie inspekci.

Na vyžádání inspekce poskytuje provozovatel doplňující údaje, které souvisejí se vznikem, průběhem, likvidací a důsledky havárie.

Způsob a rozsah podávání hlášení o poruše

Poruchou rozumíme narušení funkce provozních zařízení na skladování a dopravu krmiva, vody, zařízení na vytápění a větrání nebo porušením funkce zabezpečovacích zařízení, případně neplněním povinností či nedbalostí obsluhovatelů.

Školení obsluhy a odpovědných osob

Jedenkrát ročně v rámci opakovaných školení BOZP a PO. Dále při každé změně v technologii instalovaných zařízení, ustájení, krmení, napájení, podávání léčiv atd.

10.	Způsob a četnost seřizování zařízení ke spalování paliv

Plynová zařízení ani jiné spalovací zdroje nejsou ve stájích instalovány.

11.	Definice poruch s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

Poruchy nemají zvláštní vliv na kvalitu ovzduší oproti běžnému provozu. Vzhledem k přirozenému způsobu větrání neovlivní případný výpadek energie vnitřní ani vnější poměry emisí v ovzduší.

12.	Definice havárií s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

Havárie technologie s dopadem na zhoršení kvality ovzduší oproti běžnému provozu nepřichází v úvahu.

Možné havarijní stavy:

- únik závadných látek (viz bod 14.1)

- požár (viz bod 14.2)

13.	Opatření ke zmírnění důsledků poruch nebo havárií

Zvláštní opatření nejsou definována vzhledem k charakteru zdroje znečišťování.

14.	Postup při zmáhání havárií a odstraňování poruch

Prevence (opatření na předcházení únikům):

- Pravidelná kontrola technického stavu zařízení. Zjištěné závady ihned ohlašovat vedoucímu zaměstnanci k zajištění nápravy. Pravidelně školit zaměstnance obsluhy a zodpovědné zaměstnance za provoz zařízení.

-    Provoz zařízení zajišťovat pouze podle návodů k obsluze výrobců jednotlivých zařízení.

Zvláštní postupy, vzhledem k charakteru zdroje znečišťování, nejsou zpracovány.

14.1	Obecný postup při havárii – úniku látek

Dojde-li k havarijnímu úniku závadných látek, je nutno chránit bezpečnost osob, čistotu povrchových a podzemních vod a zabezpečit požární ochranu ohrožených zařízení včasným provedením následujících opatření.

Vyhlášení poplachu a okamžitá opatření:

Osoba, která zjistí únik závadné látky, ohlásí vznik havarijní situace neprodleně vedoucímu příslušného objektu nebo jeho zástupci, a to osobně nebo telefonicky. Jde-li o hořlavé látky, je třeba okamžitě provést první zásah, který směřuje převážně k zajištění požární bezpečnosti, tj. vyloučení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu. Jedná se rozmístění hasících přístrojů podél zasaženého území, přivolání požárních hlídek. Rovněž je třeba zajistit bezpečnost ostatních osob a v rámci možností omezit další šíření znečištění.

Mezi další okamžitá opatření náleží zejména:

- co nejrychlejší odstranění příčiny havárie podle jejího charakteru (provizorní utěsnění trhlin nebo děr v havarovaném zařízení např. bandáží, klíny a pod. (u hořlavých látek musí být použito nejiskřivé nářadí),

- pokud možno jednoduchým zásahem provést zabránění úniku závadných látek, resp. jej omezit,

- velitelem zásahu je vedoucí provozu nebo jeho zástupce, na jehož úseku k havárii došlo, a to až do příchodu odborného pracovníka firmy, případně velitele požární jednotky (v případě požáru nebo nutného zásahu hasičského záchranného sboru).

Opatření k omezení škodlivých následků havarijního úniku

- zabránit dalšímu rozlévání již vyteklých kapalin např. ohrázkováním zaplaveného území dřevěnými trámy, prkny, ochrannými valy ze zemin, ohrazením kanalizačních vpustí, šachet a pod.,

- pokud je to možné, zahájit těžbu závadných látek do vhodných nádob (nádrží, sudů, věder a pod.),

- v případě vniknutí závadných látek do kanalizace zamezit odtékání kapalin ucpáním kanalizace v kontrolní šachtě pomocí vědra, pytlů s pískem a PE pytlů naplněných z 50-ti % vodou apod.,

- závadné látky, které nelze odčerpávat ani vybrat, buď pokrýt přiměřeným množstvím materiálu sajícího nebo vázajícího závadnou látku (např. piliny, rašelina, suchý písek)

- v odstraňování následků havárie je nutno pokračovat do úplné likvidace uniklých závadných látek a uvedení zamořeného prostoru do původního stavu.

Seznam potřeb pro odstraňování následků havárie:

1. Pěnové a práškové hasící přístroje

2. Gumové rukavice a holínky

3. Vědra, sudy, nádrže, nálevky, lopaty, košťata, hrábla,

4. Cihly, hraněné řezivo, absorbenty apod.

14.2	Postup v případě požáru

Tyto postupy řeší požární dokumentace firmy (poplachová požární směrnice, požární řád).

Obecný postup:

- Zaměstnanec, který zpozoruje požár na pracovišti, je povinen pokusit se požár ihned uhasit pomocí vhodných a dostupných hasicích prostředků. Těmito prostředky jsou zpravidla ruční hasící přístroje, požární hydranty, voda, písek apod. Další z přítomných přivolá pomoc.

- Není-li hasební zákrok účinný, je povinen každý zaměstnanec neprodleně přivolat pomoc na telefonním čísle 150 s hlášením kde hoří, co hoří a kdo volá, ohlásit z jakého čísla je voláno a sečká na zpětné dotázání u telefonu.

- I při uhašení požáru vlastními silami je zaměstnanec povinen neprodleně vznik požáru ohlásit svému nadřízenému. Majitel firmy je povinen ohlásit požár HZS.

Vyhlášení požárního poplachu:

Zaměstnanec, který zpozoruje požár, vyhlásí požární poplach voláním "HOŘÍ".

Povinnosti zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu:

- Při vyhlášení poplachu musí zaměstnanci vypnout stroje a zařízení (za vypnutí odpovídá obsluha, kontrolu provede mistr) a za dozoru svého vedoucího zaměstnance rychle a klidu opustit pracoviště a shromáždit se před budovou dle požárního evakuačního plánu. Vedoucí zaměstnanec odpovídá za evakuaci svých podřízených. Evakuaci materiálu a zařízení řídí vedoucí pracovník úseku v souladu s evakuačním plánem.

15.	Informování veřejnosti při haváriích

Ohrožení veřejnosti zdrojem znečišťování je nepravděpodobné. Celý areál je umístěn mimo obec a ovlivňování veřejnosti provozem zařízení je minimální. Havarijní stavy nelze vzhledem k charakteru činnosti v provozovaném zařízení definovat.

V případě havárie v rozsahu § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v důsledku úniku závadných látek, je havárie neprodleně hlášena Hasičskému  záchrannému  sboru  České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí.

V případě vzniku havarijního stavu důsledku požáru, je havárie nahlášena Hasičskému  záchrannému  sboru  České republiky.

O havarijních stavech s možným dopadem na okolí mimo prostor areálu je veřejnost informována prostřednictvím oznámení havárie Hasičskému záchrannému sboru České republiky a Městskému úřadu ve XXX.

16.	Výjimečná a zvláštní ustanovení a ujednání

Při dodržování stanovených postupů je ohrožení jiné složky životního prostředí  nepravděpodobné.

Zdolávání požárů je řešeno v požární dokumentaci objektu.

17.	Situace, operace a stavy – neplnění stanovených emisních limitů

Při dodržování stanovených postupů pro ustájení a pro odklízení chlévské mrvy se současné celkové emise nebudou měnit.

18.	Platnost provozního řádu, rozhodnutí inspekce, podpisy

Podpis statutárního zástupce:

Platnost provozního řádu:

Platnost provozního řádu bude stanovena po schválení příslušným orgánem ochrany ovzduší. Schválený provozní řád bude každoročně vyhodnocován a podle potřeby upravován a doplňován. O vyhodnocení provozního řádu musí být vypracována písemná zpráva.

Veškeré změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou a podléhají schválení příslušných orgánů České inspekce životního prostředí.

Povolení k vydání a změnám provozního řádu vydává Krajský úřad Plzeňského kraje (§ 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb.).

Rozhodnutí ČIŽP, oblastní inspektorát Plzeň, oddělení ochrany ovzduší:

19.	Způsob vedení a kontroly údajů závazných pro sledování plánu  zavedení zásad správné zemědělské praxe

Vedení a kontrola údajů pro sledování plánu snížení emisí a plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe bude stanoveno po zpracování těchto dokumentů.

Příloha č. 3

Asanační plán

1. Stáje:

| Činnost | Interval | Prostředek |
| --- | --- | --- |
| desinfekce – bílení stájí | 1 x ročně | hydroxid vápenatý (vápno) |

2. Telecí boxy:

| Činnost | Interval | Prostředek |
| --- | --- | --- |
| desinfekce | před každým naskladněním a po každém vyskladnění | Chloramin |

3. Kafilerní box:

| Činnost | Interval | Prostředek |
| --- | --- | --- |
| desinfekce | po každém vyskladnění | Chloramin |

Bezpečnostní listy přípravků jsou uvedeny dále v přílohách.

Příloha č. 4

Rozvozový plán,  plán hnojení

I. Rozvozový plán:

Hnůj:

Hnůj je rozmetáván na pozemcích uvedených v plánu hnojení. Nakládka hnoje se provádí buď ze stálého hnojiště umístěného v areálu (pro lokality v blízkosti hnojiště – XXX,  XXX XXX), nebo ze sezónních hnojišť.

Odvoz chlévské mrvy z prostoru krmiště 2x denně, z lože 1x za dva dny, traktorovou radlicí do příčné chodby, odkud zase traktorovou radlicí na hnojiště umístěné v návaznosti na stájový objekt. Ze stálého hnojiště se převáží chlévská mrva na polní hnojiště podle plánu hnojení.

Technika:

- rozmetadlo RU 8 nástavba LIAZ 2x

- traktorové rozmetadlo RU 10 1x

- nakladač MANITON

Močůvka, hnojůvka:

Hnojůvka je shromažďována v zásobní jímce PNO 893 se zastřešením. Vývoz se provádí podle plánu hnojení.

II. Plán hnojení:

A: Hnůj: - ročně se hnojí od 150 do 250 ha

rok 2006 jaro:

| č. pozemku | výměra | dávka t/ha | plodina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 40 | kukuřice |
|  | 28 | 40 | kukuřice |
|  | 37 | 40 | kukuřice |

rok 2006 podzim:

| č. pozemku | výměra | dávka t/ha | plodina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 40 | ozimá řepka |
|  | 35 | 40 | ozimá řepka |

rok 2007 jaro:

| č. pozemku | výměra | dávka t/ha | plodina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 90 | 40 | kukuřice |
|  | 42 | 40 | kukuřice |

rok 2007 podzim:

| č. pozemku | výměra | dávka t/ha | plodina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | 40 | ozimá pšenice |
|  | 32 | 40 | ozimá řepka |

B: Močůvka: - průběžná aplikace na vybrané pozemky

rok 2006 jaro-léto:

| č. pozemku | výměra | dávka t/ha | plodina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17,8 | vyhodnocení podle potřeby živin a množství hnojiva | TTP |
|  | 22,6 |  | TTP |
|  | 11 |  | TTP |
|  | 25 |  | strniště (oz.pš.) |

rok 2006 podzim-zima:

| č. pozemku | výměra | dávka t/ha | plodina |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | vyhodnocení podle potřeby živin a množství hnojiva | strniště |
|  | 45 |  | strniště |
|  | 11 |  | TTP |

Příloha č. 5

Provoz a obsluha sezónních polních hnojišť

1.1	Technologie ukládání a zpracovávání chlévské mrvy

Zavážení se provádí pomocí kontejnerů. Minimální skladovací doba je 6 měsíců (hnojí-li se 2x ročně) nebo 10 měsíců (hnojí-li se 1x v roce). Čelním nakladačem se mrva shrnuje a vrství do skladovací výšky 3 m. Vrstvení je základním předpokladem pro vytvoření anaerobních podmínek, které jsou podmínkou pro omezení ztrát na živinách.

1.2	Základní povinnosti provozovatele

- Starat se o bezpečný, hospodárný a zdravotně nezávadný provoz hnojiště.

- Zajistit důsledné dodržování provozního řádu polního hnojiště.

- Vybavit zaměstnance potřebnými ochrannými pomůckami.

- Zabezpečit vedení evidence o použití statkových hnojiv. Evidenci je možné vést souhrnně pro všechny druhy používaných hnoji a pomocných látek. Formulář pro vedení evidence je uveden v příloze.

1.3	Pokyny pro obsluhu

1.3.1	Povinnosti obsluhy

- Obsluha je povinna, zejména po přívalových deštích, provést kontrolu celého objektu hnojiště, především ověřit, zda nedošlo k průniku hnojůvky do okolního terénu.

- Pravidelně, nejméně jedenkrát měsíčně kontrolovat technický stav hnojiště.

- Neprodleně hlásit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci zjištěné závady, poruchy a neobvyklé jevy a o těchto skutečnostech provede zápis do provozního deníku.

- Vést provozní deník polního hnojiště, do kterého zapisuje zejména:

- údaje o prováděné činnosti,

- datum návozu chlévské mrvy a odvozu vyzrálého hnoje s udáním množství,

- provádění případné opravy na objektu,

- stručný obsah hlášení mimořádných událostí s údaji kdy a komu byly hlášeny,

1.4	Opatření pro případ havárie

1.4.1	Předpoklad možné havárie

K havárii - úniku extrémního množství hnojůvky do podzemních nebo povrchových vod - může dojít v důsledku déletrvajících přívalových dešťových srážek, a to únikem do okolního terénu.

Ohrožení jakosti podzemních vod

Možné příčiny ohrožení:

- dlouhodobé zasakování vyplavené hnojůvky do půdy,

- hrubými manipulačními závadami při skladování a rozvozu. Manipulační nedostatky jsou všechny ty, jež lze přisoudit zanedbání povinností obsluhy, ať již jde o pravidelné, většinou se opakující operace v krátkém časovém cyklu nebo periodické kontroly.

Včasnost zásahu

Nejdůležitějším opatřením chránícím před vznikem havarijní situace je prevence:

- Hnojiště jako rizikové pro kvalitu podzemních vod situovat mimo oblast využití vod.

- Technicky a provozně zabezpečit objekty polních hnojišť proti únikům závadných látek.

- Hnojiště provozovat pouze jako sezónní s pravidelným střídáním, opakované využití nejdříve po třech letech.

V případě vzniku havarijní situace dbát na zvláštní význam včasnosti zásahu. Větší časové prodlení zvyšuje riziko rozptylu závadných látek v podzemních vodách, podstatně snižuje efekt zásahu a zvyšuje náklady.

1.4.2	Vyrozumění při vzniku havárie

Základem jakékoliv protihavarijní činnosti je informace o havárii. Teprve na základě informace může být odpovědně rozhodnuto, jaká opatření je účelné a možné provést.

Hlášení o havarijním stavu mohou podat:

- uživatelé vody

- rybáři

- ostatní občané

- obsluha hnojiště

Osoba, které zjistí únik hnojůvky, ohlásí neprodleně vznik havarijní situace kterémukoliv vedoucímu zaměstnanci společnosti.

Po obdržení zprávy o havárii je třeba zaujmout stanovisko k charakteru hlášení, tzn. ihned si zprávu osobně prověřit.

1.4.3	Okamžitá a následná opatření

- Zjištění zdroje znečištění,

- odstranění příčiny znečištění co nejjednodušším, vodohospodářsky neškodným zásahem (např. vytvořením hráze ze zeminy zamezující vnikání hnojůvky do povrchového toku),

- odčerpáním zachycené hnojůvky fekálními vozy,

- v případě vniknutí do povrchového toku zajistit intenzivní provzdušňování vody mechanickými areátory.

Při vniknutí hnojůvky do podzemních vod je asanace podstatně složitější a spočívá zejména v:

- odčerpání dosud nezasáklé hnojůvky

- odtěžení znečištěné zeminy

- vytvoření přehrady (např. čerpacími vrty, zářezy), kterou se zabrání postupu znečištění a vytvoří se možnost odstranit znečišťující látku.

Dále je třeba provést:

- kontrolu provedených opatření k omezení následků úniku, popřípadě nařídit provedení dalších opatření,

- odstranit zbytky závadných látek z prostoru havárie,

- odtěžit kontaminovanou zeminu a odvést k bezpečnému zneškodnění (např. kompostováním),

- odebrat vzorky vody a zeminy z místa havárie

- pořídit situační nákres zasaženého území

- zpracovat protokol o havárii (místo úniku, čas, druh a množství uniklé závadné látky, příčinu úniku, rozsah znečištění vody a půdy, provozovatel, popis a rozsah škod, záznam o prvém zásahu a následných opatřeních, odběru vzorků atd.). Protokol předat vodohospodářskému orgánu a vodohospodářské inspekci.

1.4.4	Seznam potřeb pro odstranění havárie

- Fekální vozy

- Čelní nakladač

- Vozidla pro odvoz kontaminované zeminy

- Ruční nářadí

- Ochranné pomůcky

1.4.5	Likvidace hnojůvky a kontaminovaných zemin

- hnojůvka: rozstřik na určené pozemky

- kontaminovaná zemina kompostace na vodohospodářsky zajištěné ploše (předání zeminy k dekontaminaci oprávněné osobě)

1.5	Omezení při používání statkových hnojiv

Omezení používání statkových hnojiv na zemědělské půdě:

- na půdě přesycené vodou, pokryté vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlé do hloubky více než 8 cm nesmí být statková hnojiva použita,

- při hnojení statkovými hnojivy se nesmí používat způsoby ohrožující okolí hnojeného pozemku.

- při používání močůvky je nutno zapracováním do půdy zabránit úniku amoniaku.

- při používání hnojiv nesmí dojít k přímému vniknutí či ke splachu hnojiva do povrchových vod a na sousední pozemky

2.0	SLEDOVÁNÍ A KONTROLA PROVOZU

2.1	Provozní deník

Provozní deník slouží k vedení záznamů o provozu polního hnojiště.

Do provozního deníku se zapisují :

- výsledky pravidelných prohlídek složiště s vyjmenováním zjištěných závad,

- práce a činnosti související s okamžitým odstraněním závad při provádění prohlídek s uvedením místa a příčiny závady,

- stanovené termíny k odstranění zjištěných závad a odpovědné osoby za jejich odstranění,

- datum a podpis osoby, která závadu odstranila,

- poruchy a havárie, jejich příčiny a stručný popis odstranění následků,

- údaje o odběrech vzorků pro zjištění kontaminace půdy.