###### PROVOZNÍ  ŘÁD

# zdroje znečišťování ovzduší

# podle vyhlášky č. 356/2002 Sb.

# Drtící zařízení na stavební odpad

Provozovatel:	XXXXXXX xxxxx s.r.o.

XXXXXXX

IČO: 12345678

Zpracoval:		Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Bělojarská 1475, 347 01 Tachov

tel. 606 638 325, info@envigroup.cz

Schválil:		Ing. Janek Novák, jednatel společnosti: _________________

Datum vydání:	srpen 2008

Schválení krajským úřadem:

Obsah:

##### Identifikace zdroje a provozovny

##### Popis technologie zdroje znečišťování

##### Zpracovávané suroviny

##### Popis technologických operací prováděných v zařízení

##### Výstupy z technologie

##### Popis měření emisí

##### Označení operací, u kterých může dojít k emisím znečišťujících látek ve vyšší míře než při obvyklém provozu

##### Aktuální telefonní seznam

##### Způsob předcházení haváriím a poruchám

##### Způsob a četnost seřizování zařízení ke spalování paliv

##### Definice poruch s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

##### Definice havárií s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

##### Opatření ke zmírnění důsledků poruch nebo havárií

##### Postup při zmáhání havárií a odstraňování poruch

14.1	Obecný postup při havárii – úniku látek

14.2	Postup v případě požáru

##### Informování veřejnosti při haváriích

##### Výjimečná a zvláštní ustanovení a ujednání

##### Situace, operace a stavy – neplnění stanovených emisních limitů

##### Platnost provozního řádu, rozhodnutí inspekce, podpisy

##### Způsob vedení a kontroly údajů závazných pro sledování plánu snížení emisí

Příloha č. 1 	Výpis z OR

Příloha č. 2	Technické údaje

Příloha č. 3	Návrh provozního deníku

Příloha č. 4	Pokyny pro případ havárie – únik závadných látek

1.	Identifikace zdroje a provozovny

| Název zdroje: | Recyklační linka na stavební odpad |
| --- | --- |
| Adresa zdroje: | jedná se o mobilní zařízení, umístění zařízení bude vždy oznámeno na příslušný krajský úřad a příslušnou hygienickou stanici 14 dní před zamýšleným umístěním zařízení |

Identifikační údaje vlastníka zařízení:

obchodní firma:		XXX s.r.o.

právní forma:		společnost s ručením omezeným

sídlo:				XXX

identifikační číslo:	XXX

Výpis z obchodního rejstříku je uveden v příloze č. 1.

Identifikační údaje provozovatele zařízení:

obchodní firma:		XXXXXXX xxxxx s.r.o.

právní forma:		společnost s ručením omezeným

sídlo:				XXX

identifikační číslo:	12345678

Výpis z obchodního rejstříku je uveden v příloze č. 1.

Adresa provozovny – korespondenční adresa:

provozovna:		XXXXXXX xxxxx s.r.o.

adresa:			XXXXXXX

Statutární orgán provozovatele:

Jméno a příjmení:	Ing. Janek Novák, jednatel společnosti

místo trvalého pobytu:	XXX

telefon:			XXX

Kategorie zdroje:	střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší

Vyhláška č. 615/2006 Sb., příloha č. 1:

3.6. Recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den.

Technická podmínka provozu:	Vnášení TZL do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích kde dochází k emisím TZL do ovzduší a s ohledem na technické možnosti používat dle povahy procesu vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.

2.	Popis technologie zdroje znečišťování

Charakter zařízení:	Mobilní zařízení pro recyklaci (drcení) stavebních odpadů v kategorii ostatní odpad. Výsledná drť bude použita jako materiál pro stavební účely (pro vlastní stavby, popřípadě cizí stavby – prodej materiálu). Odpady budou pocházet z vlastních staveb, tj. původcem odpadů bude provozovatel zařízení, popřípadě budou zapracovávány cizí stavební odpady od ostatních původců.

Účel zařízení:	Upravit stavební odpad mechanickým drcením na granulometrii vhodnou pro následné využití jako stavební materiál.

Jedná se o mobilní recyklační linku na mechanickou úpravu pevných odpadů drcením. Odrazový drtič HARTL SUPERTRACK ST 504 PCV má výkon 50 - 150 t/hod a vstupní otvor 1250 x 705 mm. Drtič je vybaven vznětovým motorem CAT, vlastním pásovým podvozkem, magnetickým separátorem umístěným nad vynášecím dopravníkem.

Drtiče drtí vstupní materiál rázem. Vysokou obvodovou rychlostí drtících lišt se uvede drcený materiál do pohybu směrem proti dopadové desce. Na těchto deskách dojde k rozdrobnění materiálu. Nastavením dopadových desek se docílí požadovaná výstupní frakce. Výhodou je schopnost tvořit kubická zrna = výborná tvarovost. Dále tyto drtiče spotřebují méně energie než čelisťové drtiče a jsou vhodné k drcení asfaltu i recyklaci kolejového lože. Nevýhodou je omezení použití pro křehké málo abrazivní materiály, neboť se neúměrně zvyšuje opotřebení drtících lišt a dopadových desek.

| Technická specifikace: |
| --- |
| Zařízení | mobilní drtič odrazový |
| Typ | HARTL SUPERTRACK ST504PCV |
| Výrobní číslo | 98-905 |
| Výkon [t/h] | 50 - 150 |
| Hmotnost [t] | 34 |
| Motor | CATERPILLAR 3176 B 3NL00795 |
| Výkon motoru | 298 kW |

Další údaje jsou uvedeny v příloze č. 2.

Projektovaná kapacita:

Kapacita zařízení: výkon 50 - 150 t/hod. podle druhu zpracovávaných stavebních odpadů.

Popis zařízení ke snižování emisí:

Při drcení odpadů je nutné zajišťovat snižování prašnosti skrápěním odpadu vodou před jeho drcením, popřípadě skrápět materiál přímo v násypce postřikem vodou pomocí tlakové hadice.

Sledované parametry zařízení (provozní evidence):

- počet provozních hodin zařízení (počítadlo motohodin),

- množství zpracovaných odpadů.

Provozní deník:

- evidence zpracovaných odpadů,

- záznamy o údržbě – pravidelné prohlídky a kontroly, poruchy a jejich odstranění.

3.	Zpracovávané suroviny

V zařízení jsou zpracovávány následující odpady:

170101	Beton

170102	Cihly

170103	Tašky a keramické výrobky

170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

170202	Sklo

170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

170802	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903

Tyto odpady budou recyklovány (upraveny drcením) a následně budou využívány pro stavební účely. Přijímané odpady musí splňovat technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů stanovené v provozním řádu zařízení na úpravu odpadů.

4.	Popis technologických operací prováděných v zařízení

Příjem odpadů:

Příjem odpadů do zařízení podléhá podmínkám stanovených v provozním řádu zařízení na úpravu odpadů. Jedná se zejména o příjímání pouze povolených druhů odpadů neznečištěných nebezpečnými látkami.

Uložení odpadů před zpracováním:

Před úpravou jsou odpady uloženy krátkodobě uloženy na prostranství u drtícího zařízení. Uložení musí být provedeno tak, aby nedocházelo v únikům materiálu (vlivem větru-prach nebo vlivem dešťových srážek-odplavení materiálu).

Zpracování odpadů – úprava odpadů drcením:

Vlastní technologie úpravy stavebních odpadů spočívá v jejich mechanické úpravě pomocí odrazového drtiče. Materiál je dávkován pásovým bagrem do vibrační násypky odkud je řízenou rychlostí dopravován do drtícího bubnu. V bubnu je umístěn rotor se 4 drtícími nástroji. Po nadrcení je drť vynášena pásovým dopravníkem. Nad tímto dopravníkem je příčně uložen magnetický odlučovač kovů.

Vlastní obsluha zařízení spočívá v dohledu pracovníka obsluhy nad chodem zařízení, regulací výkonu (rychlost plnění drtícího bubnu vstupním materiálem). Pracovník obsluhující manipulační techniku (pásový bagr plnící násypku vstupním materiálem) plní násypku podle pokynů obsluhy zařízení.

Nakládání s výstupy:

Výstupem ze zařízení je nadrcený materiál o různé granulometrii. Drť bude používána jako stavební materiál na vlastních stavbách, popřípadě bude předáván jako surovina pro stavební účely.

Údržba zařízení:

Údržba spočívá v pravidelném mazání a kontrole zařízení. Termíny údržby a kontrol stanovuje výrobce zařízení. V kapitole 9 je uveden základní přehled údržby a kontroly zařízení.

Odpady z technologie:

Při provozu zařízení není předpoklad vzniku většího množství odpadů. Manipulační a dopravní technika je servisována mimo zařízení (odborný servis). Přítomnost obsluhy zařízení je krátkodobá (převážně externí pracoviště) a tak není předpoklad vzniku odpadů souvisejících s obsluhou. V zařízení mohou vznikat odpady, které byly vytříděny z přijatého odpadu. Odpadní vody v zařízení nevznikají. Při provozu zařízení mohou vznikat emise tuhých látek – prach z drcených stavebních odpadů. Pro omezení emisí prachu je prováděno zvlhčování vstupního materiálu (skrápění vodou), popřípadě je využíváno skrápění přímo v násypce pomocí tlakové hadice.

5.	Výstupy z technologie

## Produkty:

Drť vstupních materiálů o různé granulometrii.

Odpady:

Při provozu zařízení není předpoklad vzniku většího množství odpadů (viz bod 4).

## Znečišťující látky:

Při provozu zařízení může vznikat v různé míře prach – emise tuhých znečišťujících látek. Pro maximální omezení emisí TZL je prováděno skrápění materiálu.

6.	Popis měření emisí

Zařízení pro kontinuální měření emisí není instalováno. Zjišťování znečišťujících látek se provádí jednorázovým měřením nebude vzhledem k charakteru zařízení a různorodosti zpracovávaných materiálů prováděno.

7.	Označení operací, u kterých může dojít k emisím znečišťujících látek ve vyšší míře než při obvyklém provozu

Emise znečišťujících látek ve vyšší míře než při obvyklém provozu nepřichází v úvahu. Ke zvýšeným emisím může dojít pouze v případě drcení příliš suchých materiálů (neskrápěných vodou).

8.      Aktuální telefonní seznam

Důležitá telefonní čísla pro případ mimořádné události:

| Subjekt | Adresa | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Hasičský záchranný sbor ČR | HZS Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 Plzeň | 150 950 330 211 |
| Policie České republiky | Policie ČR – Krajská správa ZK Nádražní 2, 306 28 Plzeň | 158 974 321 111 |
| Zdravotnická záchranná služba | Zdravotnická záchranná služba PK Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň | 155 |
| Integrovaný záchranný systém |  | 112 |
| Česká inspekce životního prostředí, Oddělení ochrany ovzduší Oddělení odpadového hospodářství Oddělení ochrany vod | ČIŽP Plzeň Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň | ovzduší: 377 236 782 odpady: 377 236 975 voda: 377 237 038 havárie:731 405 350 |
| Krajský úřad | Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň | ústředna: 377 195 111 ovzduší: 377 195 380 |
| Orgán ochrany veřejného zdraví | KHS Plzeňského kraje Skrétova 15, Plzeň 303 22 | 377 155 111 |
| Inspektorát bezpečnosti práce | Oblastní inspektorát práce Schwarzova 2617/27, 32016 Plzeň | 377 423 066 |
| Odborná firma na zneškodňování nebezpečných odpadů | ELIOD servis, s.r.o. Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec | 377 338 533 |

Způsob a rozsah podávání hlášení o havárii nebo poruše orgánům ochrany ovzduší:

V případě vzniku havárie nebo poruchy s dopadem na ovzduší ohlásí bezprostředně pracovník odpovědný za provoz zařízení událost orgánu ochrany ovzduší – ČIŽP a krajskému úřadu.

Havárie provozu zdroje je nenadálý nebo neočekávaný stav jeho provozu, při němž je vážně nebo bezprostředně ohrožena nebo zhoršena kvalita ovzduší.

Hlášení provozovatele o havárii bezprostředně po jejím zjištění, nejdéle však do 24 hodin, orgánům ochrany ovzduší obsahuje:

- název zařízení a určení místa a času vzniku havárie, pravděpodobnou příčinu havárie a předpokládanou dobu trvání,

- druh emisí znečišťujících látek a jejich pravděpodobné množství,

- opatření přijatá z hlediska ochrany ovzduší, zda byla havárie řešena vlastními silami, povoláním složky integrovaného záchranného systému a další informace.

Do 14 dnů po nahlášení havárie provozovatel vypracuje a inspekci předá zprávu, která vedle souhrnu všech dostupných podkladů pro stanovení množství uniklých znečišťujících látek do ovzduší musí obsahovat:

- název zařízení, u něhož došlo k havárii,

- časové údaje o vzniku a době trvání havárie,

- druh a množství emisí znečišťujících látek po dobu havárie,

- příčinu havárie,

- přijatá konkrétní opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií,

- časový údaj o hlášení havárie inspekci.

Na vyžádání inspekce poskytuje provozovatel doplňující údaje, které souvisejí se vznikem, průběhem, likvidací a důsledky havárie.

Způsob interního předávání informací o poruchách a haváriích:

Pracovník, který zjistí poruchu zařízení nebo havárii ohlásí událost nadřízenému pracovníkovi osobně nebo telefonicky. V případě, že se jedná o poruchu či havárii s dopadem na životní prostředí nebo zdraví a bezpečnost osob, ohlásí nadřízený pracovník událost příslušným orgánům (podle povahy události na ČIŽP, krajský úřad, hasiče, hygienickou stanici).

9.	Způsob předcházení haváriím a poruchám

Pravidelně provádět inspekce, údržbové a opravářské práce na zařízení podle návodů k jednotlivým instalovaným zařízením. Ověřovat a přezkušovat zařízení, provádět zkušební chody zařízení, zjišťovat poruchy a nepravidelnosti.

Při provozu zařízení v souladu s obecnými provozními předpisy, provozními předpisy výrobců zařízení a návody k obsluze instalovaných zařízení, nepřichází havárie s dopadem na kvalitu ovzduší v podstatě v úvahu. Dále je popsán obecný způsob a rozsah hlášení o havárii.

Termíny kontrol, revizí a údržby zařízení:

Provádění předepsaných revizí zařízení je zajištěno oprávněnými osobami ve lhůtách předepsaných obecně závaznými předpisy.

Harmonogram kontrol a údržby zařízení:

| zařízení | činnost | termín |
| --- | --- | --- |
| mazací místa drtícího zařízení (ložiska bubnu, ložiska pojezdových pásů, ložiska pásového dopravníku, ložiska magnetického odlučovače) | mazání (doplnění maznic tukem) | denně |
| drtící zařízení | kontrola zařízení (provozní náplně, nepřítomnost nežádoucích předmětů v násypce) | denně před spuštěním |
| drtící buben a rotor | kontrola stavu a opotřebení drtících částí | týdně |

Školení obsluhy a odpovědných osob:

Obsluha zařízení musí být starší 18 let. Zaškolení obsluhy vždy před prvním zahájením práce. Dále v rámci opakovaných školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí. Dále při každé změně v technologii instalovaných zařízení, atd.

10.	Způsob a četnost seřizování zařízení ke spalování paliv

V zařízení je pro pohon instalován vznětový motor CAT. Podmínky pro seřizování, kontroly a revize jsou určeny předpisy pro pracovní stroje a zařízení.

11.	Definice poruch s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

Poruchy nemají zvláštní vliv na kvalitu ovzduší oproti běžnému provozu. Ke zvýšeným emisím může dojít pouze v případě poruchy přívodu vody při používání skrápění materiálu přímo v násypce zařízení. V tomto případě musí být provoz zařízení zastaven, nebo musí být dostatečně skrápěn vstupní materiál, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti.

12.	Definice havárií s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

Havárie technologie s dopadem na zhoršení kvality ovzduší oproti běžnému provozu nepřichází v úvahu.

Možné havarijní stavy ohrožující životní prostředí:

- únik závadných látek – provozních kapalin (viz bod 14.1)

- požár v prostoru lakovny nebo skladu barev (viz bod 14.2)

13.	Opatření ke zmírnění důsledků poruch nebo havárií

Zvláštní opatření nejsou definována vzhledem k charakteru zdroje znečišťování.

14.	Postup při zmáhání havárií a odstraňování poruch

Prevence (opatření na předcházení únikům):

  - Pravidelná kontrola technického stavu zařízení, vedení záznamů o provedených kontrolách. Pravidelné vizuální kontroly zajišťovat i v době odstávky zařízení. Zjištěné závady ihned ohlašovat vedoucímu zaměstnanci k zajištění nápravy. Pravidelně školit zaměstnance obsluhy a zodpovědné zaměstnance za provoz zařízení.

-    	Provoz zařízení zajišťovat pouze podle návodů k obsluze jednotlivých zařízení.

Zvláštní postupy, vzhledem k charakteru zdroje znečišťování, nejsou zpracovány.

14.1	Obecný postup při havárii – úniku látek

Dojde-li k havarijnímu úniku závadných látek (předpokládají se možné úkapy provozních kapalin, popřípadě úniky při jejich doplňování), je nutno chránit bezpečnost osob, čistotu povrchových a podzemních vod a zabezpečit požární ochranu ohrožených zařízení včasným provedením následujících opatření.

Vyhlášení poplachu a okamžitá opatření:

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit

Hasičskému záchrannému sboru, tel. 150

Osoba, která zjistí únik závadné látky, dále ohlásí vznik havarijní situace vedoucímu příslušného objektu nebo jeho zástupci, a to osobně nebo telefonicky. Jde-li o hořlavé látky, je třeba okamžitě provést první zásah, který směřuje převážně k zajištění požární bezpečnosti, tj. vyloučení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu. Jedná se zejména o rozmístění hasících přístrojů podél zasaženého území. Rovněž je třeba zajistit bezpečnost ostatních osob a v rámci možností omezit další šíření znečištění.

Mezi další okamžitá opatření náleží zejména:

- co nejrychlejší odstranění příčiny havárie podle jejího charakteru (provizorní utěsnění trhlin nebo děr v havarovaném zařízení např. bandáží, klíny a pod. (u hořlavých látek musí být použito nejiskřivé nářadí),

- pokud možno jednoduchým zásahem provést zabránění úniku závadných látek, resp. jej omezit,

- velitelem zásahu je vedoucí provozu nebo jeho zástupce, na jehož úseku k havárii došlo, a to až do příchodu odborného pracovníka firmy, případně velitele požární jednotky (v případě požáru nebo nutného zásahu hasičského záchranného sboru).

Opatření k omezení škodlivých následků havarijního úniku:

- zabránit dalšímu rozlévání již vyteklých kapalin např. ohrázkováním zaplaveného území dřevěnými trámy, prkny, ochrannými valy ze zemin, ohrazením kanalizačních vpustí, šachet a pod.,

- pokud je to možné, zahájit těžbu závadných látek do vhodných nádob (nádrží, sudů, věder a pod.),

- v případě vniknutí závadných látek do kanalizace zamezit odtékání kapalin ucpáním kanalizace v kontrolní šachtě pomocí vědra, pytlů s pískem a PE pytlů naplněných z 50-ti % vodou apod.,

- závadné látky, které nelze odčerpávat ani vybrat, buď pokrýt přiměřeným množstvím materiálu sajícího nebo vázajícího závadnou látku (např. piliny, rašelina, suchý písek),

- v odstraňování následků havárie je nutno pokračovat do úplné likvidace uniklých závadných látek a uvedení zamořeného prostoru do původního stavu.

Seznam potřeb pro odstraňování následků havárie:

1. Hasící přístroje

2. Ochranné rukavice

3. Obaly (vědra, sudy), nářadí (lopata, koště apod.),

4. Sorbent

14.2	Postup v případě požáru

Tyto postupy řeší požární dokumentace firmy (poplachová požární směrnice, požární řád).

Obecný postup:

- Zaměstnanec, který zpozoruje požár na pracovišti, je povinen pokusit se požár ihned uhasit pomocí vhodných a dostupných hasicích prostředků. Těmito prostředky jsou zpravidla ruční hasící přístroje, požární hydranty, voda, písek apod. Další z přítomných přivolá pomoc.

- Není-li hasební zákrok účinný, je povinen každý zaměstnanec neprodleně přivolat pomoc na telefonním čísle 150 s hlášením kde hoří, co hoří a kdo volá, ohlásit z jakého čísla je voláno a sečká na zpětné dotázání u telefonu.

- I při uhašení požáru vlastními silami je zaměstnanec povinen neprodleně vznik požáru ohlásit svému nadřízenému. Vedoucí firmy je povinen ohlásit požár HZS.

Vyhlášení požárního poplachu:

Zaměstnanec, který zpozoruje požár, vyhlásí požární poplach voláním "HOŘÍ".

Povinnosti zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu:

Při vyhlášení poplachu musí zaměstnanci vypnout stroje a zařízení (za vypnutí odpovídá obsluha) a za dozoru svého vedoucího zaměstnance rychle a klidu opustit pracoviště a shromáždit se mimo ohrožený úsek dle požárního evakuačního plánu. Vedoucí zaměstnanec odpovídá za evakuaci svých podřízených. Evakuaci materiálu a zařízení řídí vedoucí pracovník úseku v souladu s evakuačním plánem.

15.	Informování veřejnosti při haváriích

Ohrožení veřejnosti havárií zdroje znečišťování je nepravděpodobné.

V případě havárie v rozsahu § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v důsledku úniku provozních kapalin, je havárie neprodleně hlášena Hasičskému  záchrannému  sboru  České republiky (tel. 150) nebo Policii České republiky (tel. 158).

V případě vzniku havarijního stavu důsledku požáru, je havárie nahlášena Hasičskému  záchrannému  sboru  České republiky (tel. 150).

O havarijních stavech s možným dopadem na okolí mimo prostor lakovacího zařízení je veřejnost informována prostřednictvím oznámení havárie Hasičskému záchrannému sboru a místnímu městskému popřípadě obecnímu úřadu.

16.	Výjimečná a zvláštní ustanovení a ujednání

Veškerá zařízení musí být provozována v bezvadném a funkčním technickém stavu a obsluhována způsobilými proškolenými osobami.

Zařízení smí být používáno pouze ke stanovenému účelu a provozováno s energiemi, médii a pomocnými látkami s předepsanými hodnotami.

Bezpečnostní zařízení nesmí být pozměňována nebo vyřazována z činnosti, jejich bezvadná funkce musí být pravidelně přezkušována v termínech stanovených v návodech k obsluze jednotlivých zařízení.

Při dodržování stanovených postupů je ohrožení jiné složky životního prostředí  nepravděpodobné.

Zdolávání požárů je řešeno v požární dokumentaci objektu.

17.	Situace, operace a stavy – neplnění stanovených emisních limitů

Dodržováním provozních předpisů a stanovených postupů nebude docházet k nadměrným emisím prachu.

Při poruše skrápění v násypce nebo v případě nemožnosti skrápění vstupního materiálu vodou nemůže být zařízení provozováno, pokud by při drcení docházelo k větší prašnosti.

18.	Platnost provozního řádu, rozhodnutí inspekce, podpisy

Podpis statutárního zástupce:

Účinnost provozního řádu: od 20.8.2007.

Platnost provozního řádu:

Doba platnosti provozního řádu bude stanovena  v rozhodnutí krajského úřadu o povolení k vydání provozního řádu. Schválený provozní řád bude pravidelně vyhodnocován a podle potřeby upravován a doplňován.

Veškeré změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou a podléhají schválení orgánu ochrany ovzduší (povolení k vydání a změnám provozního řádu vydává krajský úřad).

Rozhodnutí KÚ o povolení vydání provozního řádu:

19.	Způsob vedení a kontroly údajů závazných pro sledování přijatého plánu  snížení emisí

Plán snížení emisí pro stávající zdroj znečišťování nebude zpracováván.

Příloha č. 1

Výpis z obchodního rejstříku

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka XXXX

| Datum zápisu: |  |
| --- | --- |

| Obchodní firma: |  |
| --- | --- |

| Sídlo: |  |
| --- | --- |

| Identifikační číslo: |  |
| --- | --- |

| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| --- | --- |

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování - přípravné práce pro stavby - dokončovací stavební práce - inženýrská činnost v investiční výstavbě - velkoobchod - specializovaný maloobchod - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování vecí movitých - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury - hostinská činnost - silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - zprostředkování zaměstnání českých občanů na území České republiky ve formě zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, povolení se vztahuje na všechny druhy prací ve stavebnictví

| Statutární orgán: |  |
| --- | --- |

| jednatel: |  |
| --- | --- |

Způsob jednání: Každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

Společníci:

| Základní kapitál: |  |
| --- | --- |

Údaje platné ke dni 22.08.2008, 6:00

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka XXXX

| Datum zápisu: |  |
| --- | --- |

| Obchodní firma: |  |
| --- | --- |

| Sídlo: |  |
| --- | --- |

| Identifikační číslo: | 12345678 |
| --- | --- |

| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| --- | --- |

Předmět podnikání:

- zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím - přípravné práce pro stavby - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - nakládání s odpady - silniční motorová doprava nákladní

| Statutární orgán: |  |
| --- | --- |

| jednatel: |  |
| --- | --- |

Společnost má jednoho či více jednatelů. Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Jednatelé se podepisují za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

Společníci:

| Základní kapitál: |  |
| --- | --- |

Údaje platné ke dni 08.08.2008, 6:00

Příloha č. 2

Technické údaje zařízení

| Technická specifikace: |
| --- |
| Zařízení | mobilní drtič odrazový |
| Typ | HARTL SUPERTRACK ST504PCV |
| Výrobní číslo | 98-905 |
| Vstupní otvor š x v [mm] | 1250 x 705 |
| Výkon [t/h] | 50 - 150 |
| Hmotnost [t] | 34 |
| Transportní délka [mm] | 11600 |
| Transportní šířka [mm] | 2510 |
| Transportní výška [mm] | 3520 |
| Objem násypky [m3] | 3,5 |
| Pásový podvozek | Ano |
| Motor | CATERPILLAR 3176 B 3NL00795 |
| Výkon motoru | 298 kW |
| Magnetický separátor | Ano |
| Kontinuální váha | Volitelné příslušenství |

Návrh provozního deníku														          Příloha č. 3

XXXXXXX xxxxx s.r.o., , Identifikační číslo:  12345678

Provozní deník zařízení na recyklaci stavebních odpadů

Původce odpadu (objednatel):	_______________________________________________________________________________________________

Název stavby (místo):	_______________________________________________________________________________________________

| Datum | Odpady v tunách | SPZ vozidla Jméno řidiče | Podpis zmocněného pracovníka (řidiče) | Způsob naložení s odpadem po zpracování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beton | Cihly | Směs betonu a cihel | Tašky a keramické výrobky | Stavební materiál na bázi sádry |  |  |  |  |  |
|  | 170101 | 170102 | 170107 | 170103 | 170802 |  |  |  |  |  |

XXXXXXX xxxxx s.r.o., , IČO:  12345678

Provozní deník zařízení na recyklaci stavebních odpadů

Do deníku se zapisují skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení:

- záznamy o umístění zařízení (datum, místo),

- záznamy o provedených školeních,

- zjištěné poruchy, závady a havárie,

- výsledky pravidelných periodických prohlídek,

- kontroly provozu nadřízeným vedoucím zaměstnancem a kontrolními orgány,

- veškeré havárie související s provozem zařízení.

| Záznamy o školeních, poruchách, kontrolách, haváriích apod. |
| --- |
| Datum | Popis události | Provedl |

Příloha č. 4

| XXXXXXX xxxxx s.r.o. XXXXXXX 318 00 Plzeň | Pokyny pro případ havárie | Vydání; verze: 08/2008; 1 WWW.ENVI GROUP.CZ |
| --- | --- | --- |
| Recyklační linka – drtící zařízení na stavební odpad (únik provozních kapalin) |
| Přehled závadných látek a přípravků |
| Látka / přípravek | Umístění | Nebezpečnost |
| oleje (motorové, převodové, hydraulické oleje, mazací tuky), ch. látky a přípravky | provozní náplně – nádrže, hadice, písty, chladící a brzdový systém apod. | N - ropné látky, různá (F, R10, Xi, Xn, N) |
| pohonné hmoty – nafta, benzín | provozní náplně – nádrže | T, F, N - ropné látky |
| nebezpečný odpad (sorbent, akumulátory, zbytky přípravků, znečištěné obaly apod.) | sběrné kontejnery a shromažďovací prostředky na nebezpečný odpad | ekotoxicita (příp. R10, Xi, Xn) |
| Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |
| Pokyny: | () | Zákazy: |  |
| Ochrana dýchacích orgánů: Respirátor. | Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné ropným látkám. |
| Ochrana očí: Používejte ochranné brýle. | Ochrana kůže: Používejte ochranný pracovní oděv. |
| Opatření v případě úniku či havárie |
| Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru - tel. 150! Opatření při úniku: Zajistit bezpečnost osob. Použít vhodné ochranné pomůcky, znečištěný oděv urychleně vyměnit. Zabránit dalšímu úniku a rozšíření do okolí a úniku produktu do půdy, kanalizací, podzemních a povrchových vod: záchytné vany, provizorní utěsnění trhlin, ohraničení uniklého přípravku pomocí sorpčního prostředku apod. V případě většího úniku produkt lokalizovat a pokud je to možné únik odstranit. Zbytky produktu nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (vapex, piliny, písek). Produkt a kontaminovaný sorbent umístit do vhodných označených nádob k předání k dalšímu zneškodnění. Ohlásit havárii vedoucímu pracovníkovi. |
| Opatření v případě požáru |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: ruční hasící přístroj, hasicí prášek, hasicí pěna, CO2. Nevhodné: plný proud vody. Nebezpečí: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry a fosforu. Zvláštní prostředky pro hasiče: Zásahové jednotky vystavené kouři nebo plynům musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí. Při zásahu v uzavřených prostorách použít izolační dýchací přístroj. |
| Pokyny pro první pomoc |
|  | Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |
| Při požití: Vypláchnout ústa čistou vodou. Nikdy nevyvolávat zvracení, zajistit okamžitou lékařskou pomoc. | Při zasažení očí: Vymývat proudem čisté vody (min. 15 min.). Vyhledat odbornou lékařskou pomoc. |
| Při styku s kůží: Zasažená místa omýt vodou a mýdlem a ošetřit krémem. | Při nadýchání: V případě nadýchání aerosolu přemístit na čerstvý vzduch. |
| Informace o zneškodňování odpadu |
|  | Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |
| Telefonní seznam |
| Jednatel společnosti: Stavbyvedoucí: |  | Hasiči: Policie: | 150 158 | První pomoc: | 155 |
|  |  | Integrovaný záchranný systém: | 112 |

# Text boxes

příjezd do zařízení