## XXXXXX - xxxx s.r.o.

###### PROVOZNÍ  ŘÁD

# zařízení pro sběr a výkup odpadů

# Zařízení pro soustřeďování a skladování   ostatních odpadů Rájov

Provozovatel:	XXXXXX - xxxx s.r.o.

Tachov,

IČO:

Zpracoval:		Ing. Zdeněk Fildán

ENVI GROUP s.r.o., Tachov

Schválil:		Alois Novák, jednatel společnosti: _________________

Datum vydání:	květen 2008

Schválení krajským úřadem:

Obsah:

1.0	Základní údaje o zařízení

1.1	Základní identifikační údaje

1.2	Umístění zařízení

1.3	Kapacitní údaje zařízení

1.4	Platnost provozního řádu

1.5	Významná telefonní čísla, adresy a telefonní čísla pro případ mimořádné události

2.0	Charakter a účel zařízení

2.1	Charakter zařízení

2.2	Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno

3.0	Popis zařízení

4.0	Technologie a obsluha zařízení, povinnosti obsluhy

5.0	Monitorování provozu zařízení

6.0	Organizační zajištění provozu zařízení a jeho kontrola

7.0	Vedení evidence odpadů

7.1	Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení

7.2	Vedení evidence v zařízení produkovaných odpadů

8.0	Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie

8.1	Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí

8.2	Opatření pro případ havárie

9.0	Bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí a zdraví lidí

10.0	Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů

Přílohy:

Příloha č. 1	Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 2	Zobrazení přístupových cest – umístění zařízení

Příloha č. 3	Snímek katastrální mapy

Příloha č. 4	Situace

Příloha č. 5	Umístění monitorovacích míst

Příloha č. 6	Výpis z katastru nemovitostí

Příloha č. 7	Doklad o souladu zařízení se zvláštními předpisy – rozhodnutí o využití území

Příloha č. 8	Školení pracovníků: Nakládání s odpady

Příloha č. 9	Požární poplachová směrnice

1.0	Základní údaje o zařízení

1.1	Základní identifikační údaje

| Název zařízení: | Zařízení pro soustřeďování a skladování ostatních odpadů Rájov |
| --- | --- |
| Adresa zařízení | Rájov u pískovny |

Identifikační údaje vlastníka nemovitostí:

pozemek č. 557/1:

Jméno:			Ing. Martin Novák

adresa:

pozemky č. 557/9 a 557/11:

Jméno:			Město Planá

adresa:			Městský úřad Planá, Nám. Republiky č.p. 1, 348 02, Planá

Identifikační údaje provozovatele zařízení:

obchodní firma:	XXXXXX - xxxx s.r.o.

právní forma:		společnost s ručením omezeným

sídlo:				Tachov,

identifikační číslo:

Výpis z obchodního rejstříku je uveden v příloze č. 1.

Statutární orgán provozovatele:

Jméno a příjmení:

místo trvalého pobytu:

telefon:

Vedoucí pracovníci zařízení:

| Jméno | Funkce | Telefon |
| --- | --- | --- |

1.2	Umístění zařízení

Zařízení je umístěno v prostoru pískovny Rájov. Zařízení se nachází vlevo od silnice Rájov → Rájov. Zobrazení přístupových cest je uvedeno v příloze č. 2.

Zařízení se nachází na parcelách číslo 557/1, 557/9 a 557/11 v katastrálním území Rájov. Snímek pozemkové mapy je uveden v příloze č. 3. Situace je uvedena v příloze č. 4.

Užívání prostoru bylo povoleno rozhodnutím ze dne 14.11.2003 (doplněno 24.11.2003) Městského úřadu v Plané, odbor VÚP o využití území, č.j. (viz příloha č. 7).

1.3	Kapacitní údaje zařízení

Celková velikost prostoru pro soustřeďování ostatního odpadu (parcely č. 557/1, 557/9 a 557/11) je 15 123 m2.

1.4	Platnost provozního řádu

Platnost provozního řádu je dána rozhodnutím správního orgánu, který rovněž stanoví podmínky platnosti. Provozní řád slouží k zabezpečení řádného provozu zařízení, k ochraně zdraví osob jakož i k ochraně životního prostředí.

Za dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel. Osobou pověřenou za dodržování tohoto provozního řádu je stanoven jednatel společnosti – Alois Novák.

Povinnost dodržování ustanovení provozního řádu a pokynů provozovatele se vztahuje nejen na obsluhu zařízení, ale i na jiné osoby, kterým byl povolen vstup do areálu zařízení. Provozní řád musí být pravidelně vyhodnocován. V případě potřeby změn vynucených např. změnou organizace zařízení, rozšířením druhů odpadů s nimiž je nakládáno, změnou legislativních předpisů apod., musí být provozní řád doplněn resp. přepracován v takovém rozsahu, aby odpovídal konkrétním podmínkám. Každá změna provozního řádu musí projít schválením KÚ PK, odboru životního prostředí.

1.5	Významná telefonní čísla

| hasiči | 150 |
| --- | --- |
| lékařská záchranná služba | 155 |
| policie | 158 |
| integrovaný záchranný systém | 112 |

Adresy a telefonní čísla pro případ mimořádné události:

| Subjekt | Adresa | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Hasičský záchranný sbor ČR | Hasičský záchranný sbor Tachov operační středisko Hornická 1533 347 01 Tachov | 150 374 732 111 |
| Policie České republiky | OO Policie ČR Tachov Plánská 2032, 347 01 Tachov | 158 974 337 11 (710) |
| Zdravotnická záchranná služba | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Edvarda Beneše 19 301 00 PLZEŇ | 155 |
| Lékařská služba první pomoci | Lékařská služba první pomoci Tachov, Václavská 1560 | 374 722 222 |
| Česká inspekce životního prostředí, Oddělení ochrany ovzduší Oddělení odpadového hospodářství Oddělení ochrany vod | ČIŽP Plzeň Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň | 377 236 782 377 236 975 377 237 038 havárie:731 405 350 |
| Městský úřad Tachov | Městský úřad Tachov referát ŽP (odpady) T.G.Masaryka 1326, Tachov | 374 705 111 374 705 249 |
| Městský úřad Planá | Městský úřad Planá nám. Repliky 1, Planá | 374 756 129 |
| Krajský úřad | Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň | 377 195 111 377 195 145 |
| Orgán ochrany veřejného zdraví | Krajská hygienická stanice Územní pracoviště – Tachov Pobřežní 140, 347 01 Tachov | 374 732 511 |
| Odborná firma na zneškodňování nebezpečných odpadů | ELIOD servis, s.r.o. Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec | 377 338 533 |

2.0	Charakter a účel zařízení

2.1	Charakter a účel zařízení

Jedná se o pozemky určené na soustřeďování a skladování ostatních odpadů ze staveb a demolic. Shromážděné stavební a demoliční odpady budou uloženy pro další využití pro stavební účely.

Účel zařízení:	Soustřeďovat a skladovat stavební a demoliční ostatní odpady pro další využití - Zařízení na soustřeďování a skladování ostatního odpadu.

2.2	Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno

V zařízení jsou soustřeďovány a skladovány ostatní odpady:

170101	Beton

170102	Cihly

170103	Tašky a keramické výrobky

170107	Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

170506	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505

170802	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

Tyto odpady budou následně využity pro stavební účely.

3.0	Popis zařízení

Zařízení se nachází na parcelách číslo 557/1, 557/9 a 557/11 v katastrálním území Rájov. Ostatní odpady ze staveb a demolic jsou soustřeďovány volně na ploše zařízení. Proti nežádoucímu ukládání odpadů je částečně zařízení oploceno a částečně jsou vytvořeny okrajové valy z nahrnuté zeminy. Shromážděné budou uloženy pro další využití (pro stavební činnost). Pro zamezení vjezdu nežádoucím osobám je areál oplocen a na vjezdu umístěna závora.

4.0	Technologie a obsluha zařízení, povinnosti obsluhy

Postup ukládání odpadů a podmínky pro provoz:

Na upravenou pláň pozemků (parcely č. 557/1, 557/9 a 557/11) se budou ukládat stavební a demoliční odpady dopravené na místo nákladními auty. Jednotlivé odpady budou ukládány zvlášť tak, aby k nim byl možný přístup technikou.

Po uložení odpadu z něj budou odstraněny, pokud se vyskytnou, nežádoucí součásti (dřevo, železo, kabely apod.).

Po dosažení dostatečného množství stavebního a demoličního odpadu bude odpad předán oprávněné osobě pro další využití (pro stavební činnost).

Odpovědný vedoucí zařízení:

- je odpovědný za dodržování pravidel přejímky odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů stanovených v kapitole 10.0,

- organizuje a zajišťuje provoz zařízení, dbá na dodržování provozního řádu a technologie skladování odpadů. Rozhoduje o umístění a množství odpadu a odmítne uložení odpadu, který neodpovídá tomuto provoznímu řádu,

- je odpovědný za uložení odpadů na určené místo,

- dále dbá na dodržování technologie ukládání tak, aby bylo maximálně chráněno přírodní a životní prostředí a životnost zařízení v souladu s tímto provozním řádem,

- odpovídá za stav a nezávadný provoz zařízení, kontroluje zejména ukládání odpadů a řádný technický stav všech zařízení (neporušenost ochranných valů, závory apod.),

- odpovídá za dodržování provozního řádu, dodržování bezpečnostních předpisů,

- 1x měsíčně provádí kontrolu stavu zařízení se zápisem do provozního deníku,

- řídí mechanizaci na skládce,

- odpovídá za vedení "Provozního deníku zařízení".

Povinnost původce odpadů nebo oprávněné osoby (řidiče):

- podřídit se kontrole pro zjištění dováženého odpadu, dbát pokynů obsluhy zařízení, omezit přítomnost v zařízení na nezbytně nutnou dobu,

- přivážet odpad v druhové skladbě odpovídající průvodní dokumentaci každé dodávky,

- umožnit obsluze provádět vizuální kontrolu těsnosti zařízení automobilu naplněné provozními náplněmi (palivo, mazací oleje, chladící kapalina apod.) při vjezdu do areálu zařízení,

- umožnit obsluze provádět vizuální kontrolu odpadu při vjezdu do areálu zařízení a následně při jeho vykládání,

- dbát pokynů obsluhy zařízení při provozu uvnitř areálu zařízení,

- řidiči přepravních vozidel odpadů odpovídají za očištění vozidel z prostoru zařízení na veřejnou komunikaci.

Povinnosti obsluhy strojů a zařízení nebo oprávněných osob (řidičů):

- používání záchytných van k zamezení úniků ropných látek z mechanizace,

- do zemních strojů bude přednostně použita biologicky odbouratelná maziva a náplně,

- v zařízení budou k dispozici prostředky k likvidaci případných úniků závadných látek.

Povinnosti obsluhy zařízení ve vztahu k původcům odpadů nebo oprávněným osobám (řidičům):

- dodržování pravidel přejímky odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů stanovených v kapitole 10.0,

- kontroluje na místě příjem odpadu a při ukládání zda odpad odpovídá přijímanému druhu odpadu dle tohoto provozního řádu. Odpad, který neodpovídá provoznímu řádu nebude do zařízení přijat.

- povoluje vjezd vozidlům na skládku a povoluje vstup do zařízení, zavádí automobily s odpadem na místo vykládky

- určení místa složení odpadu, vystavení dokladu o převzetí odpadu s určením jeho hmotnosti. Hmotnost přijatého odpadu bude určována podle nosnosti vozidla uvedené v technickém průkazu vozidla, popřípadě zvážením první dodávky u opakovaných dodávek stejného chrarakteru.

- odpady jsou uloženy na sklad a neprodleně po uložení odpadu jsou odpovědní a pověření pracovníci povinni provést denní záznam do "Provozního deníku zařízení Rájov". Provozní deník je uložen u odpovědného správce zařízení.

Způsob kontroly a přejímky dováženého odpadu:

- pravidla přejímky odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů jsou stanovena v kapitole 10.0,

- kontrola posouzení vizuálně na nákladní ploše automobilu. Pokud odpad neodpovídá požadavkům, není přijat k uložení.

- selektivní ukládání odpadu - výkopové zeminy a zeminy zúrodnění schopné jsou ukládány selektivně (zvlášť), podobně ostatní druhy odpadu.

Podmínky zpracování a překrytí odpadů s ohledem na ochranu před prašností, zápachem, nebezpečím vznícení, ochranu proti šíření zápachu, nadměrnému výskytu hmyzu a šíření nežádoucích živočichů a plevelů:

- odpady jsou bez zápachu, prašnost je eliminována morfologií terénu (ochrannými valy ze zemin).

- pouze v období dlouhodobého sucha může dojít při pojíždění dopravních mechanismů k zvýšení prašnosti. V těchto situacích je nutné povrch skrápět.

- odpady nevyžadují opatření proti šíření zápachu, nadměrnému výskytu hmyzu a nežádoucímu šíření obtížných živočichů a plevelů.

Vymezení činností, které není dovoleno v prostoru zařízení provádět:

- Je přísně zakázáno spalování odpadů.

- Ukládat odpady na neuvedené místo mimo ukládací prostor a směr ukládání.

Předpis řádné očisty vozidel:

- Řidiči jsou povinni před výjezdem na veřejnou komunikaci v případě potřeby provést očistu vozidel.

5.0	Monitorování provozu zařízení

Navrhuje se (dle TNO MŽP ČR č.83 8036 - Provozní řád skládek a monitorování skládek odpadů) provádět hlavní monitoring zařízení takto:

| Povrchové vody |
| --- |
| Monitorovací objekty (viz příloha č. 5): | Vítovický potok: profil před a za zařízením – body A, B tůň v těžebně – bod C |
| Četnost sledování: | 2x za 1 rok |
| Období monitorování: | březen-duben |
| Parametry monitorování: | NEL |

Vyhodnocování výsledků:

Stav zařízení je sledován odpovědným pracovníkem a o výsledcích jsou prováděny záznamy do protokolu nebo provozního deníku. Dle povahy nedostatku zajistit ihned jeho odstranění.

Kontrola zařízení:

Kontrolu zařízení provádějí odpovědní pracovníci zařízení vždy v době ukládání odpadu, v případě delší odstávky minimálně čtvrtletně pochůzkou po lokalitě, při které bude zaměřena pozornost na stav zařízení a případné znečištění lokality jinými druhy odpadů. O provedených kontrolách se provádějí zápisy do provozního deníku. Bude prováděna kontrola dopravních prostředků na případné úniky ropných látek.

Kontrolou provozu zařízení podle tohoto provozního řádu jsou oprávněny: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí a ČIŽP.

Kontrolní činnost provádí:

| ČIŽP | ČIŽP Plzeň, Klatovská 48,301 00 Plzeň | 377 236 783 |
| --- | --- | --- |
| Krajský úřad Plzeňského kraje | KHS ÚP Tachov, Václavská 1560, 34701 | 374 732 511 |
| hygienická služba | KÚ PK, odbor ŽP, Škroupova 18, 306 13 | 377 195 111 |

Pracovníci kontrolních orgánů v odpadovém hospodářství jsou před vstupem do zařízení povinni informovat provozovatele - vedoucího zařízení. Jsou oprávnění při výkonu své činnosti vstupovat a vjíždět na cizí pozemky, požadovat potřebné doklady, písemná a ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly. Provozovatel tohoto zařízení je povinen na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s odpadovým hospodářstvím zařízení "Rájov". O provedených kontrolách se na místě pořizuje zápis.

6.0	Organizační zajištění provozu zařízení a jeho kontrola

Provoz zařízení zajišťuje provozovatel - firma XXXXXX - xxxx, s.r.o., Okružní 2020, 347 01 Tachov. Dodržování provozního řádu zajišťuje, kontroluje a řídí statutární zástupce firmy.

Odpovědný správce a vedoucí zařízení, oprávněný výkonem dozoru nad provozem a dodržováním provozního řádu zařízení: Alois Novák.

Provozní doba zařízení:

Zařízení bude stále uzavřené, mimo vlastní činnost zařízení. Zařízení otvírá obsluha nepravidelně, pouze podle potřeby provozovatele na základě dohody s původcem odpadu. V uvedenou dobu bude přítomen odpovědný pracovník.

Proti vniku nepovolaných osob je zařízení ostatního stavebního a demoličního odpadu opatřeno uzamykatelnou závorou.

7.0	Vedení evidence odpadů

7.1	Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení

Odpovědný pracovník zařízení vede provozní deník zařízení a deník kontrol.

Provozní deník zařízení:

- datum

- SPZ auta ( dopravního prostředku)

- jméno a příjmení řidiče

- druh odpadu

- množství odpadu

Deník kontrol:

- atest

- výsledky monitorování

- zvláštní události (dlouhodobý déšť a pod.)

- záznamy o kontrole provozu zařízení

- záznamy o provedených školeních

- záznamy o činnosti zařízení, prováděné dodavatelskými a smluvními firmami

- odstavení provozu

7.2	Vedení evidence v zařízení produkovaných odpadů

Evidence o produkovaných odpadech je vedena průběžně při naplnění shromažďovacího prostředku. Evidence se vede o odpadech a způsobech nakládání s nimi a za každý druh odpadu samostatně. Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku.

8.0	Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie

8.1	Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí

Dbát na čistotu a pořádek  na manipulačních plochách, u všech zařízení na úpravu odpadů i ve všech ostatních prostorách. Případné úkapy ropných látek z dopravních, strojních a manipulačních prostředků neprodleně odstraňovat.

Zařízení provozovat v souladu s platnou legislativou a podle tohoto provozního řádu.

Vzdělávat, školit a motivovat zaměstnance k tomu, aby vykonávali svou činnost způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí.

O všech mimořádných událostech se vede záznam v provozním deníku a jsou neprodleně informovány příslušné orgány státní správy.

8.2	Opatření pro případ havárie

Havárie je událost, v  jejímž důsledku došlo k poškození zdraví osob, k závažnému poškození stavebních objektů či jejich technologického vybavení znemožňujícího bezpečný provoz zařízení či ke zhoršení kvality životního prostředí.

Havarijní situace je stav, kdy k havárii ještě nedošlo, ale který k havárii může dospět bez ohledu na délku zdržení v čase.

Předpoklad možných havárií:

- únik provozních kapalin z dopravních a manipulačních prostředků do prostředí souvisejícího s povrchovými nebo podzemními vodami,

- přívalové deště – eroze, odnos materiálu.

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit

Hasičskému záchrannému sboru - tel. 150

Únik závadných látek:

Pokud nehrozí nebezpečí poškození zdraví, provede obsluha neprodleně opatření pro zajištění bezpečnosti osob. Je-li to možné, odstraní příčinu havarijního úniku např. provizorním ucpáním trhlin apod. Provede opatření zamezující úniků závadných látek do prostředí souvisejícím s povrchovými nebo podzemními vodami, a to ohrazením úniku pomocí písku, zeminy apod. Látky, které nelze odčerpat ani vybrat pokrýt přiměřeným množstvím sorpčního materiálu a poté uložit do nepropustných krytých nádob.

K odstranění následků havárie jsou k dispozici vědra, lopata, koště, hadry, písek, plechové sudy. Podrobnosti určuje havarijní plán areálu.

V případě vzniku požáru se postupuje podle Požární poplachové směrnice (příloha č. 9).

Provozovatel zařízení pak bezodkladně přijme následující opatření:

- bezodkladně zahájí činnosti směřující k odhalení příčin havárie nebo havarijního stavu a zahájí práce na jejich odstranění s tím, že činnosti vyžadující odborný zásah budou svěřeny oprávněné osobě,

- zjistí rozsah a povahu následků havárie a přijme opatření k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.

Opatření v případě dešťových  přívalů:

Malý příval:

- Hlášení Stavebnímu úřadu Planá

- Oprava technických zařízení

Velký příval:

- Hlášení Stavebnímu úřadu Planá

- Vytvoření koryt pro odvedení vody ve směru spádu terénu do sedimentační nádrže.

- Po dešti a možnosti přístupu na plochu zařízení zarovnat vytvořená koryta pro odvod srážkových vod.

- Oprava technických zařízení.

Značně velký příval:

- Hlášení Stavebnímu úřadu Planá, povodňové komisi MěÚ Tachov - odboru životního prostředí, správci toku, správci povodí.

- Vytvoření větších koryt pro odvedení vody ve směru spádu terénu.

- Kontrola a zajištění průtočnosti koryt příkopů.

- Odstranění následků po pominutí přívalových vod a možnosti přístupu techniky na plochu zařízení.

- Oprava technických zařízení.

Nález výbušnin a látek jim podobným:

V případě nálezu výbušnin, třaskavin, trhavin nebo jiných jim podobných nebezpečných odpadů, nebo v případě podezření jejich výskytu, zajistí obsluha zařízení uzavření prostoru jejich nálezu pro všechny osoby kromě odborníků povolaných k jejich likvidaci.

Protipožární opatření:

Protipožární opatření jsou obsažena v požárním plánu, který je přílohou.

9.0	Bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí a zdraví lidí

Povinnosti provozovatele:

Při přejímce a upravování odpadů je nutno dbát, aby při této činnosti nedocházelo k poškození zdraví osob, které s nimi pracují. Zaměstnanci budou seznámeni s riziky plynoucí z těchto činností, s vlastnostmi přijímaných odpadů z hlediska jejich vlivu na zdraví a s možnostmi ochrany před nepříznivými účinky odpadů.

Při manipulaci s odpady nejíst, nepít, nekouřit. Po ukončení prací omýt znečištěné části pokožky nedráždivým mycím prostředkem a ošetřit ochranným krémem.

Mechanizmy a zařízení používat pouze podle návodů k obsluze a po kontrole jejich stavu.

Ve lhůtách stanovených obecně závaznými předpisy zajišťovat oprávněnými osobami prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení, technické prohlídky dopravní a manipulační techniky, revize protipožárních prostředků atd.

Provádět pravidelná školení (obsah PŘ, BOZP, požární ochrana 1x ročně s prokazatelným zápisem do PD) z oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany odborně způsobilými osobami. Znalost bezpečnostních předpisů obsluhou je nedílnou součástí jejích kvalifikačních předpokladů při nakládání s odpady.

Zajišťovat pravidelná školení a ověřování znalostí odborně způsobilých osob (např. řidič motorových vozidel) v rozsahu a termínech stanovených obecně závaznými předpisy.

Zajistit provádění pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců v souladu s platnými předpisy podle pracovního zařazení a vykonávaných činností.

Vyhledávat možná rizika práce a provádět potřebná opatření na vyloučení resp. zmírnění takových rizik.

Obsluha zařízení bude vybavena potřebnými ochrannými pracovními pomůckami a prostředky. Vedoucí zařízení je povinen kontrolovat jejich používání.

Ochranné pomůcky:

ruce: 	ochranné pracovní rukavice,

oči:	při nebezpečí vniknutí do oka používat ochranné brýle

dýchací orgány:	při vzniku prachu používat respirátor

sluch:	při nadměrném hluku ochranné mušlové chrániče (sluchátka)

ostatní: 	ochranný oděv, ochranná obuv

Pracovníci mají povinnost:

- používat mechanismy pouze pro práce, uvedené v technickém průkaze a v návodu pro obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu,

- zákaz vstupu a výstupu z mechanismů za jejich chodu, přibližování se k nim mimo zorné pole řidiče a opuštění mechanizačního prostředku bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu,

- okamžitě asanovat úkapy ropných látek, vyteklé nebo rozlité pohonné hmoty,

- veškeré práce spojené se skládkovou činností se konají podle pokynů pracovníků zařízení,

- nepovolaným osobám je vstup zakázán, vstup do zařízení je rovněž zakázán pracovníkům zařízení, jejichž pracovní schopnost je omezena vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek,

- každý pracovník zařízení je povinen používat při práci pracovní oděv a ochranné pomůcky - především chrániče sluchu (ucpávky nebo sluchátka) a respirátor.

- zákaz volného spalování odpadu v prostoru zařízení.

Osoby se smějí v prostoru zařízení pohybovat pouze po vyznačených cestách. Dopravní prostředky se v prostoru zařízení mohou pohybovat maximální rychlostí 10 km/hod. Při snížené vodorovné viditelnosti pod 50 m bude provoz omezen nebo úplně zastaven.

Oprávnění ke kontrolní činnosti orgány státní správy:

- Městský úřad Tachov, Městský úřad Planá.

- Krajský úřad Plzeňského kraje.

- Krajská hygienická stanice Plzeňského Kraje, územní pracoviště Tachov.

- Česká inspekce životního prostředí.

- Ostatní kontrolní orgány stanovené zákonem.

#### Kvalifikace zaměstnanců:

Obsluhy zařízení musí být starší 18-ti let a musí být pro tuto činnost tělesně a duševně způsobilé. Osoby musí být seznámeny s povinnostmi při nakládání s odpady a s tímto provozním řádem.

První pomoc (základní obecné zásady):

#### Drobná poranění:

Ránu ošetříme sterilním krycím obvazem, u drobných oděrek postříkání desinfekčním   roztokem. Zápis do knihy úrazů a drobných poranění.

#### Krvácení žilní:

K zastavení krvácení přiložit tlakový obvaz vhodně přiložený na ránu. Vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Krvácení tepenné:

Platí zásada co nejrychleji krvácení zastavit a zabránit tak další zbytečné ztrátě krve. Nejrychlejším způsobem je stlačení přívodné tepny prsty proti kosti. Aby se zastavilo proudění tryskající krve z rány, musí se tepna stlačit v průběhu mezi srdcem a ranou. Teprve po zastavení krvácení dále ošetřujeme ránu, přiložíme škrtidlo atd. Vždy vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Zlomeniny:

První pomoc je omezena na šetrné znehybnění poraněné části nebo končetiny a zajistíme šetrný převoz zraněného k lékařské pomoci.

#### Popáleniny:

Před poskytnutím první pomoci přiložíme na ústa a nos, sobě i popálenému, roušku, šátek, kapesník, abychom zabránili druhotné infekci.

Na povrchní popáleniny, zejména v obličeji a na končetinách, nedáváme sterilní obvaz, ale přikládáme studené obklady. Na ostatní popáleniny dáváme sterilní obvaz. Při rozsáhlejších popáleninách zabalíme popáleného do sterilních roušek nebo přežehleného prostěradla. Oděv postiženému svlékneme jen tehdy, je-li nutné ošetřit jiné poranění (zastavení krvácení, zlomeniny a pod.), přiškvařené části oděvu neodstraňujeme. Popálené končetiny znehybňujeme. Při zasažení očí proplachujeme spojivkové vaky borovou vodou nebo studenou pitnou vodou. Při dušení zahájíme ihned umělé dýchání z plic do plic. Zajistíme co nejrychleji odvoz postiženého do zdravotnického zařízení k odbornému ošetření. Nikdy nedáváme na popáleniny olej, zásypy, masti, tuky a pod.

#### Úrazy elektrickým proudem:

Po vypnutí proudu raněného vyprostíme tak, abychom zabránili jeho dalšímu poranění. Při zástavě dýchání ihned zahájíme umělé dýchání z plic do plic, při zástavě krevního oběhu provádíme nepřímou masáž srdce v kombinaci s umělým dýcháním. Pak ošetříme ostatní poranění jako zlomeniny, rány, popáleniny. Zajistíme převoz postiženého do zdravotnického zařízení k odbornému ošetření.

10.0	Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

- kontrolu úplnosti základního popisu odpadu při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu, při dalších opakovaných dodávkách odpadu kontrolu výsledků zkoušek ověření kritických parametrů nebo čestného prohlášení, že se jedná o tentýž odpad,

- vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

- namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu se základním popisem odpadu předloženým dodavatelem (vlastníkem odpadu),

- záznam o každé přijaté dodávce odpadu do zařízení v souladu s požadavky na vedení průběžné evidence podle zvláštního právního předpisu (§ 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady),

- vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté do zařízení,

- převzetí čestného prohlášení dodavatele odpadu (vlastníka - původce nebo oprávněné osoby, tj. osoby za odpad odpovědné až do doby jeho předání další oprávněné osobě), že všechny informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé, čestné prohlášení může být součástí základního popisu odpadu.

Dokumenty dokladujících kvalitu přijímaných odpadů do zařízení se uchovávají po dobu 5 let.

Základní popis odpadu:

Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě odpadu), které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení jsou následující:

- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

- název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,

- název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie,

- popis vzniku odpadu,

- fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),

- jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu,

- protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny zvláštním právním předpisem (příloha č. 5 vyhlášky č. 376/2001 Sb.), pokud jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek,

- protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány,

- předpokládané množství odpadu v dodávce,

- předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok,

- stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok,

Zjednodušená přejímka odpadu:

Při opakovaných dodávkách odpadu může být základní popis odpadu nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek a ověřením kritických ukazatelů dle podmínek stanovených v  písm. k).

Příloha č. 1

Výpis z obchodního rejstříku

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Plzni

oddíl C, vložka

| Datum zápisu: |  |
| --- | --- |

| Obchodní firma: | XXXXXX - xxxx s.r.o. |
| --- | --- |

| Sídlo: |  |
| --- | --- |

| Identifikační číslo: |  |
| --- | --- |

| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| --- | --- |

Předmět podnikání:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

| Statutární orgán: |  |
| --- | --- |

| Jednatel: |  |
| --- | --- |

| Jednatel: |  |
| --- | --- |

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují navenek ve všech věcech jednatelé, každý samostatně b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis některý z jednatelů

Společníci:

| Základní kapitál: | 100 000,- Kč |
| --- | --- |

Údaje platné ke dni 23.05.2008, 6:00

Příloha č. 2

Zobrazení přístupových cest – umístění zařízení

Zařízení je umístěno v areálu pískovny Rájov. Zařízení se nachází vlevo od silnice Rájov → Rájov.

Příloha č. 3

Snímek katastrální mapy – členění ploch

XXXXXX - xxxx s.r.o., Tachov, IČO:

Provozní deník zařízení na soustřeďování a skladování ostatních odpadů Rájov - evidence

Původce odpadu (objednatel):	_______________________________________________________________________________________________

Název stavby (místo):	_______________________________________________________________________________________________

| Datum | Odpady v tunách | Jméno řidiče | SPZ vozidla | Podpis zmocněného pracovníka (řidiče) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beton | Cihly | Směs betonu a cihel | Zemina a kamení | Vytěžená hlušina | Tašky a keramické výrobky | Stavební materiál na bázi sádry |  |  |  |
|  | 170101 | 170102 | 170107 | 170504 | 170506 | 170103 | 170802 |  |  |  |

XXXXXX - xxxx s.r.o., Tachov, IČO:

Provozní deník zařízení na soustřeďování a skladování ostatních odpadů Rájov - záznamy

Do deníku se zapisují skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení:

- záznamy o provedených školeních,

- zjištěné poruchy, závady a havárie,

- výsledky pravidelných periodických prohlídek,

- kontroly provozu nadřízeným vedoucím zaměstnancem a kontrolními orgány,

- veškeré havárie související s provozem zařízení.

| Záznamy o školeních, poruchách, kontrolách, haváriích apod. |
| --- |
| Datum | Popis události | Provedl |

# Text boxes

plochy přilehlé pískovny

plochy pro soustřeďování odpadu

XXXXXX - xxxx s.r.o.

Město Planá - nájem

zařízení pro sběr odpadů

příjezd do zařízení

směr

Planá

Ing. Martin Novák - nájem

vlastnictví pozemků