###### PROVOZNÍ  ŘÁD

# zařízení pro úpravu ostatních odpadů

# podle vyhlášky č. 383/2001 Sb.

# Drtící zařízení na stavební odpad

Provozovatel:	XXXXXXX xxxxx s.r.o.

Plzeň

IČO: 12345678

Zpracoval:		Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Bělojarská 1475, 347 01 Tachov

tel. 606 638 325, info@envigroup.cz

Schválil:		Ing. Janek Novák, jednatel společnosti: _________________

Datum vydání:	srpen 2008

Schválení krajským úřadem:

Obsah:

1.0	Základní údaje o zařízení

1.1	Základní identifikační údaje

1.2	Umístění zařízení

1.3	Kapacitní údaje zařízení

1.4	Platnost provozního řádu

1.5	Významná telefonní čísla, adresy a telefonní čísla pro případ mimořádné události

2.0	Charakter a účel zařízení

2.1	Charakter zařízení

2.2	Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno

2.3	Přejímka stavebních a demoličních odpadů do recyklačních zařízení

2.4	Nakládání se stavebními a demoličními odpady

3.0	Popis zařízení

4.0	Technologie a obsluha zařízení, povinnosti obsluhy

5.0	Monitorování provozu zařízení

6.0	Organizační zajištění provozu zařízení a jeho kontrola

7.0	Vedení evidence odpadů

7.1	Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení

7.2	Vedení evidence v zařízení produkovaných odpadů

8.0	Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie

8.1	Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí

8.2	Opatření pro případ havárie

9.0	Bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí a zdraví lidí

10.0	Základní popis odpadu

11.0	Kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení

12.0	Suroviny využívané v zařízení

13.0	Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů

14.0	Energetická náročnost zařízení

15.0	Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení

16.0	Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů

Příloha č. 1	Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 2	Technické údaje zařízení

Příloha č. 3	Návrh provozního deníku

Příloha č. 4	Školení pracovníků: Nakládání s odpady

Příloha č. 5	Pokyny pro případ havárie – únik závadných látek

Příloha č. 6	Metodický pokyn pro nakládání se stavebními odpady

1.0	Základní údaje o zařízení

1.1	Základní identifikační údaje

| Název zařízení: | recyklační linka na stavební odpad |
| --- | --- |
| Adresa zařízení | jedná se o mobilní zařízení, umístění zařízení bude vždy oznámeno na příslušný krajský úřad a příslušnou hygienickou stanici 14 dní před zamýšleným umístěním zařízení |

Identifikační údaje vlastníka zařízení:

obchodní firma:	XXXXXXX s.r.o.

právní forma:		společnost s ručením omezeným

sídlo:

identifikační číslo:

Výpis z obchodního rejstříku je uveden v příloze č. 1.

Identifikační údaje provozovatele zařízení:

obchodní firma:	XXXXXXX xxxxx s.r.o.

právní forma:		společnost s ručením omezeným

sídlo:

identifikační číslo:	12345678

Výpis z obchodního rejstříku je uveden v příloze č. 1.

Adresa provozovny – korespondenční adresa:

provozovna:		XXXXXXX xxxxx s.r.o.

adresa:			Plzeň

Statutární orgán provozovatele:

Jméno a příjmení:		Ing. Janek Novák, jednatel společnosti

místo trvalého pobytu:

telefon:

Vedoucí pracovníci zařízení:

| Jméno | Funkce | Telefon |
| --- | --- | --- |
|  | stavbyvedoucí |  |

1.2	Umístění zařízení

Zařízení nemá stálé umístění, jedná se o mobilní zařízení. Umístění zařízení pro potřeby jednotlivých staveb bude vždy oznámeno na příslušný krajský úřad a příslušnou hygienickou stanici 14 dní před zamýšleným umístěním zařízení.

1.3	Kapacitní údaje zařízení

Kapacita zařízení: výkon 50 - 150 t/hod.

1.4	Platnost provozního řádu

Platnost provozního řádu je dána rozhodnutím správního orgánu, který rovněž stanoví podmínky platnosti. Navržená doba platnosti provozního řádu je na dobu neurčitou.

Provozní řád slouží k zabezpečení řádného provozu zařízení, k ochraně zdraví osob jakož i k ochraně životního prostředí.

Za dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel. Osobou pověřenou za dodržování tohoto provozního řádu je stanoven jednatel společnosti.

Povinnost dodržování ustanovení provozního řádu a pokynů provozovatele se vztahuje nejen na obsluhu zařízení, ale i na jiné osoby, kterým byl povolen vstup do areálu zařízení. Provozní řád musí být pravidelně vyhodnocován. V případě potřeby změn vynucených např. změnou organizace zařízení, rozšířením druhů odpadů s nimiž je nakládáno, změnou legislativních předpisů apod., musí být provozní řád doplněn resp. přepracován v takovém rozsahu, aby odpovídal konkrétním podmínkám. Každá změna provozního řádu musí projít schválením krajského úřadu, odboru životního prostředí.

1.5	Významná telefonní čísla

| hasiči | 150 |
| --- | --- |
| lékařská záchranná služba | 155 |
| policie | 158 |
| integrovaný záchranný systém | 112 |
| orgán ochrany veřejného zdraví (KHS Plzeňského kraje) | 377 155 111 |

Telefonní seznam pro mimořádné události a údaje o sídlech dohlížecích orgánů:

| Subjekt | Adresa | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Hasičský záchranný sbor ČR | HZS Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 Plzeň | 150 950 330 211 |
| Policie České republiky | Policie ČR – Krajská správa ZK Nádražní 2, 306 28 Plzeň | 158 974 321 111 |
| Zdravotnická záchranná služba | Zdravotnická záchranná služba PK Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň | 155 |
| Česká inspekce životního prostředí, Oddělení ochrany ovzduší Oddělení odpadového hospodářství Oddělení ochrany vod | ČIŽP Plzeň Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň | 377 236 782 377 236 975 377 237 038 havárie:731 405 350 |
| Krajský úřad | Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň | 377 195 111 377 195 145 |
| Orgán ochrany veřejného zdraví | KHS Plzeňského kraje Skrétova 15, Plzeň 303 22 | 377 155 111 |
| Odborná firma na zneškodňování nebezpečných odpadů | ELIOD servis, s.r.o. Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec | 377 338 533 |

2.0	Charakter a účel zařízení

2.1	Charakter a účel zařízení

Charakter zařízení:	Mobilní zařízení pro recyklaci (drcení) stavebních odpadů v kategorii ostatní odpad. Výsledná drť bude použita jako materiál pro stavební účely (pro vlastní stavby, popřípadě cizí stavby – prodej materiálu). Odpady budou pocházet z vlastních staveb, tj. původcem odpadů bude provozovatel zařízení, popřípadě budou zapracovávány cizí stavební odpady od ostatních původců.

Účel zařízení:	Upravit stavební odpad mechanickým drcením na granulometrii vhodnou pro následné využití jako stavební materiál.

2.2	Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno

V zařízení jsou upravovány tyto ostatní odpady:

170101	Beton

170102	Cihly

170103	Tašky a keramické výrobky

170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106

170202	Sklo

170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

170802	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801

170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903

Tyto odpady budou recyklovány (upraveny drcením) a následně budou využívány pro stavební účely. Přijímané odpady musí splňovat technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů – viz bod 2.3.

Stavební odpady, které jsou vyloučeny z úpravy (recyklace):

17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet

17 05 03* 	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 05* 	Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

170507* 	Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 06 03* 	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 08 01* 	Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 09 01* 	Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02* 	Stavební a demoliční odpady obsahující PCB

17 09 03* 	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 06 01* 	Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 05* 	Stavební materiály obsahující azbest

2.3	Přejímka stavebních a demoličních odpadů do recyklačních zařízení

V souladu s § 4 odst. 3 a přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování recyklačního zařízení určeného k nakládání s odpady základní popis odpadu, a to v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek v jednom kalendářním roce. Opakované dodávky v případě stavebních a demoličních odpadů se vztahují na dodávky z jedné konkrétní stavby, kde odpad vzniká.

V případě dodávky směsného stavebního a demoličního odpadu (např. směs zlomků cihel, betonu, omítky), deklarovaného jako odpad kategorie ostatní odpad, je jedním z dokladů o kvalitě přijímaného odpadu jako součást základního popisu odpadu

- osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou, nebo

- čestné prohlášení původce odpadu doložené odkazem na zápis, nebo kopie zápisu, z prohlídky stavby před rekonstrukcí nebo odstraněním, že stavební a demoliční odpady z konkrétní stavby nejsou na základě prohlídky stavby odpadem nebezpečným, nebo čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že stavební a demoliční odpady z konkrétní stavby nejsou znečištěny žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost (nebezpečné chemické látky) a neobsahují azbest.

2.4	Nakládání se stavebními a demoličními odpady

Pokud není možné využívat jednotlivé konstrukční celky staveb opětovně k původnímu účelu, doporučuje se (s výjimkou odpadů podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie "O") odpad mechanicky (fyzikálně) upravit na recyklát a ten dále využít, buď jako stavební výrobek v souladu se zvláštními právními předpisy (na základě příslušného atestu), nebo materiálově využít jako upravený stavební odpad v místě k tomu určenému, např. k uzavírání a rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků v souladu s požadavky § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze využívat na povrchu terénu (s výjimkou odpadů podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie "O"), protože u neupravených stavebních a demoličních odpadů nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině a tedy je nelze neupravené využívat na povrchu terénu v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.

Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie ostatní odpad je možné v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 294/2005 Sb. pouze ukládat na skládky jako odpad, který nelze hodnotit na základě jeho vyluhovatelnosti, tj. na skládky kategorie S – OO3.

Odpad podskupiny 17 05 00 – Zemina vytěžená, kategorie ostatní odpad lze mimo místo vzniku (stavbu) využívat na povrchu terénu v místech k tomu určených, např.k uzavírání a rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků v souladu s § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Vhodnou výkopovou zeminu lze též využívat na povrchu terénu v zařízeních provozovaných v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona o odpadech pouze v případě, že její využití v tomto zařízení (např. terénní úprava) bude povoleno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, ve kterém bude stanovena podmínka pro možnost využití vhodné výkopové zeminy, odpadu stanoveného katalogového čísla, v souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů.

3.0	Popis zařízení

Jedná se o mobilní recyklační linku na mechanickou úpravu pevných odpadů drcením.

Odrazový drtič HARTL SUPERTRACK ST 504 PCV má výkon 50 - 150 t/hod a vstupní otvor 1250 x 705 mm. Drtič je vybaven vznětovým motorem CAT, vlastním pásovým podvozkem, magnetickým separátorem umístěným nad vynášecím dopravníkem.

Drtiče drtí vstupní materiál rázem. Vysokou obvodovou rychlostí drtících lišt se uvede drcený materiál do pohybu směrem proti dopadové desce. Na těchto deskách dojde k rozdrobnění materiálu. Nastavením dopadových desek se docílí požadovaná výstupní frakce. Výhodou je schopnost tvořit kubická zrna = výborná tvarovost. Dále tyto drtiče spotřebují méně energie než čelisťové drtiče a jsou vhodné k drcení asfaltu i recyklaci kolejového lože. Nevýhodou je omezení použití pro křehké málo abrazivní materiály, neboť se neúměrně zvyšuje opotřebení drtících lišt a dopadových desek.

| Technická specifikace: |
| --- |
| Zařízení | mobilní drtič odrazový |
| Typ | HARTL SUPERTRACK ST504PCV |
| Výrobní číslo | 98-905 |
| Výkon [t/h] | 50 – 150 |
| Objem násypky [m3] | 3,5 |
| Motor | CATERPILLAR 3176 B 3NL00795 |
| Výkon motoru | 298 kW |

Další údaje jsou uvedeny v příloze č. 2.

Odrazový drtič HARTL SUPERTRACK MTS 504 PCV ST-05

magnetický odlučovač kovů				vynášecí pásový dopravník

násypka a pracovní plošina obsluhy (sklopená) s ovládacím zařízením rychlosti vibrací násypky

ovládací prvky zařízení

4.0	Technologie a obsluha zařízení, povinnosti obsluhy

Technologie:

Vlastní technologie úpravy stavebních odpadů spočívá v jejich mechanické úpravě pomocí odrazového drtiče. Materiál je dávkován pásovým bagrem do vibrační násypky odkud je řízenou rychlostí dopravován do drtícího bubnu. V bubnu je umístěn rotor se 4 drtícími nástroji. Po nadrcení je drť vynášena pásovým dopravníkem. Nad tímto dopravníkem je příčně uložen magnetický odlučovač kovů.

Obsluha zařízení:

Spuštění zařízení:

- Kontrola zařízení a promazání mazacích míst dle pokynů výrobce.

- Spuštění motoru na volnoběžné otáčky, zahřátí motoru.

- Spuštění příčného dopravníku s permanentními magnety (separátor kovů).

- Spuštění vynášecího pásového dopravníku.

- Upravit otáčky motoru na hodnotu 1200 ot./min.

- Spuštění drtícího bubnu (podržet 40s tlačítko spojky, následně dojde k rozběhnutí rotoru).

- Upravit otáčky motoru na hodnotu 1800 ot./min.

- Obsluha zaujme místo u násypky a může vydat pokyn k plnění. Výkon řídí regulací rychlostí vibrací násypky.

- V případě potřeby okamžitého zastavení zařízení použije obsluha červená tlačítka TOTAL STOP.

Vlastní obsluha zařízení spočívá v dohledu pracovníka obsluhy nad chodem zařízení, regulací výkonu (rychlost plnění drtícího bubnu vstupním materiálem). Pracovník obsluhující manipulační techniku (pásový bagr plnící násypku vstupním materiálem) plní násypku podle pokynů obsluhy zařízení.

Povinnosti - odpovědný vedoucí zařízení:

- je odpovědný za dodržování pravidel přejímky odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů stanovených v bodech 2.2 a 2.3,

- organizuje a zajišťuje provoz zařízení, dbá na dodržování provozního řádu a technologického postupu. Rozhoduje o umístění zařízení.  Odmítne přijetí odpadu, který neodpovídá tomuto provoznímu řádu,

- dále dbá na dodržování technologie tak, aby bylo maximálně chráněno životní prostředí a životnost zařízení v souladu s tímto provozním řádem,

- odpovídá za stav a nezávadný provoz zařízení,

- odpovídá za dodržování provozního řádu, dodržování bezpečnostních předpisů,

- 1x měsíčně provádí kontrolu stavu zařízení se zápisem do provozního deníku,

- odpovídá za vedení provozního deníku zařízení.

Povinnosti původců odpadů (případ zpracovávání cizích odpadů):

- podřídit se kontrole pro zjištění dováženého odpadu, dbát pokynů obsluhy zařízení, omezit přítomnost v zařízení na nezbytně nutnou dobu,

- přivážet odpad v druhové skladbě odpovídající průvodní dokumentaci každé dodávky,

- umožnit obsluze provádět vizuální kontrolu těsnosti zařízení automobilu naplněné provozními náplněmi (palivo, mazací oleje, chladící kapalina apod.) při vjezdu do areálu zařízení,

- umožnit obsluze provádět vizuální kontrolu odpadu při vjezdu do areálu zařízení a následně při jeho vykládání,

- dbát pokynů obsluhy zařízení při provozu uvnitř areálu zařízení,

- řidiči přepravních vozidel odpadů odpovídají za očištění vozidel z prostoru zařízení na veřejnou komunikaci.

Povinnosti obsluhy strojů a zařízení:

- používání záchytných van k zamezení úniků ropných látek z mechanizace,

- do zemních strojů bude přednostně použita biologicky odbouratelná maziva a náplně,

- v zařízení budou k dispozici prostředky k likvidaci případných úniků závadných látek.

Povinnosti obsluhy zařízení ve vztahu k původcům odpadů:

- dodržování pravidel přejímky odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů stanovených v bodech 2.2 a 2.3,

- kontroluje na místě příjem odpadu a při ukládání zda odpad odpovídá přijímanému druhu odpadu dle tohoto provozního řádu. Odpad, který neodpovídá provoznímu řádu nebude do zařízení přijat.

- vystavení dokladu o převzetí odpadu s určením jeho hmotnosti. Hmotnost přijatého odpadu bude určována podle nosnosti vozidla uvedené v technickém průkazu vozidla, popřípadě zvážením první dodávky u opakovaných dodávek stejného charakteru.

- odpady jsou zpracovány nebo uloženy k následnému zpracování a neprodleně po zpracování nebo uložení odpadu jsou odpovědní a pověření pracovníci povinni provést denní záznam do provozního deníku zařízení. Provozní deník je uložen u odpovědného vedoucího zařízení, nebo v případě jeho stálé nepřítomnosti na pracovišti je deník u obsluhy zařízení.

Způsob kontroly a přejímky dováženého odpadu:

- pravidla přejímky odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů jsou stanovena v bodech 2.2 a 2.3,

- kontrola posouzení vizuálně na nákladní ploše automobilu. Pokud odpad neodpovídá požadavkům, není přijat k uložení.

Podmínky zpracování odpadů s ohledem na ochranu před prašností:

Při drcení odpadů je nutné zajišťovat snižování prašnosti skrápěním odpadu před drcením, popřípadě skrápět materiál přímo v násypce postřikem vodou pomocí tlakové hadice.

Vymezení činností, které není dovoleno v prostoru zařízení provádět:

- Je přísně zakázáno spalování odpadů.

- Úprava odpadů, pro které není zařízení určeno (vid bod 2.2).

Předpis řádné očisty vozidel:

Řidiči jsou povinni před výjezdem na veřejnou komunikaci v případě potřeby provést očistu vozidel.

5.0	Monitorování provozu zařízení

Navrhuje se sledování následujících ukazatelů:

- množství a druhy odpadů,

- způsob dalšího nakládání s upravenými odpady (využití pro stavební účely na vlastních stavbách, využití jako stavebního výrobku, použití při úpravě terénu apod.),

- sledování případných úniků závadných látek (úkapy provozních kapalin).

Kontrola zařízení:

Kontrolu provozu zařízení provádí odpovědný pracovník zařízení před zahájením provozu,  dále 1x týdně v průběhu provozu a po skončení provozu. O provedených kontrolách se provádějí zápisy do provozního deníku.

Kontrolou provozu zařízení podle tohoto provozního řádu jsou oprávněny: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ČIŽP a orgán ochrany veřejného zdraví.

Pracovníci kontrolních orgánů jsou před vstupem do zařízení povinni informovat provozovatele - vedoucího zařízení. Jsou oprávnění při výkonu své činnosti vstupovat a vjíždět na cizí pozemky, požadovat potřebné doklady, písemná a ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly. Provozovatel tohoto zařízení je povinen na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s odpadovým hospodářstvím zařízení. O provedených kontrolách se na místě pořizuje zápis.

6.0	Organizační zajištění provozu zařízení a jeho kontrola

Provoz zařízení zajišťuje provozovatel - firma XXXXXXX xxxxx s.r.o. Dodržování provozního řádu zajišťuje, kontroluje a řídí odpovědný vedoucí pracovník.

Odpovědný vedoucí zařízení, oprávněný výkonem dozoru nad provozem a dodržováním provozního řádu zařízení: stavbyvedoucí.

Provozní doba zařízení:

Stálá provozní doba zařízení není stanovena. Zařízení bude v provozu podle potřeby provozovatele, pokud nebude s místně příslušných orgánem ochrany veřejného zdraví dohodnuto jinak.

7.0	Vedení evidence odpadů

7.1	Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení

Odpovědný pracovník zařízení odpovídá za vedení provozního deníku zařízení a deníku kontrol. Provozní zápisy může provádět obsluha zařízení. Návrh deníku je v příloze.

Provozní deník zařízení – provoz zařízení:

- datum příjmu odpadu,

- SPZ auta ( dopravního prostředku) – u cizích odpadů,

- jméno a příjmení řidiče – u cizích odpadů,

- druh odpadu,

- množství odpadu,

- způsob naložení s odpadem (vlastní využití, předání na využití jako stavební materiál apod.).

Deník kontrol:

- záznam o umístění zařízení (datum, místo),

- výsledky monitorování,

- zvláštní události (úniky závadných látek apod.),

- záznamy o kontrole provozu zařízení,

- záznamy o provedených školeních (může být vedeno ve zvláštní dokumentaci školení).

7.2	Vedení evidence v zařízení produkovaných odpadů

Evidence o produkovaných odpadech je vedena průběžně při naplnění shromažďovacího prostředku. Evidence se vede o odpadech a způsobech nakládání s nimi a za každý druh odpadu samostatně. Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku.

8.0	Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie

8.1	Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí

Dbát na čistotu a pořádek  na manipulačních plochách i ve všech ostatních souvisejících prostorách. Případné úkapy ropných látek a jiných provozních kapalin z dopravních, strojních a manipulačních prostředků neprodleně odstraňovat.

Při provozu drtícího zařízení omezovat maximálně tvorbu prachu skrápěním vstupního materiálu, popřípadě skrápět materiál přímo v násypce postřikem vodou pomocí tlakové hadice.

Zařízení provozovat v souladu s platnou legislativou, návodu k obsluze a podle tohoto provozního řádu.

Vzdělávat, školit a motivovat zaměstnance k tomu, aby vykonávali svou činnost způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí.

O všech mimořádných událostech se vede záznam v provozním deníku a jsou neprodleně informovány příslušné orgány státní správy.

8.2	Opatření pro případ havárie

Havárie je událost, v  jejímž důsledku došlo k poškození zdraví osob, k závažnému poškození objektů či jejich technologického vybavení znemožňujícího bezpečný provoz zařízení či ke zhoršení kvality životního prostředí.

Havarijní situace je stav, kdy k havárii ještě nedošlo, ale který k havárii může dospět bez ohledu na délku zdržení v čase.

Předpoklad možných havárií:

- únik provozních kapalin z dopravních a manipulačních prostředků do prostředí souvisejícího s povrchovými nebo podzemními vodami,

- přívalové deště – eroze, odnos materiálu.

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit

Hasičskému záchrannému sboru - tel. 150

Únik závadných látek:

Pokud nehrozí nebezpečí poškození zdraví, provede obsluha neprodleně opatření pro zajištění bezpečnosti osob. Je-li to možné, odstraní příčinu havarijního úniku např. provizorním ucpáním trhlin apod. Provede opatření zamezující úniků závadných látek do prostředí souvisejícím s povrchovými nebo podzemními vodami, a to ohrazením úniku pomocí písku, zeminy apod. Látky, které nelze odčerpat ani vybrat pokrýt přiměřeným množstvím sorpčního materiálu a poté uložit do nepropustných krytých nádob.

K odstranění následků havárie jsou k dispozici vědra, lopata, koště, hadry, písek, plechové sudy. Pokyny pro případ havárie jsou též uvedeny v příloze č. 5.

V případě vzniku požáru se postupuje podle požární dokumentace.

Provozovatel zařízení pak bezodkladně přijme následující opatření:

- bezodkladně zahájí činnosti směřující k odhalení příčin havárie nebo havarijního stavu a zahájí práce na jejich odstranění s tím, že činnosti vyžadující odborný zásah budou svěřeny oprávněné osobě,

- zjistí rozsah a povahu následků havárie a přijme opatření k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.

9.0	Bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí a zdraví lidí

Povinnosti provozovatele:

Při přejímce a upravování odpadů je nutno dbát, aby při této činnosti nedocházelo k poškození zdraví osob, které s nimi pracují. Zaměstnanci musí být seznámeni s riziky plynoucí z těchto činností, s vlastnostmi přijímaných odpadů z hlediska jejich vlivu na zdraví a s možnostmi ochrany před nepříznivými účinky odpadů.

Při manipulaci s odpady nejíst, nepít, nekouřit. Po ukončení prací omýt znečištěné části pokožky nedráždivým mycím prostředkem a ošetřit ochranným krémem.

Mechanizmy a zařízení používat pouze podle návodů k obsluze a po kontrole jejich stavu.

Ve lhůtách stanovených obecně závaznými předpisy zajišťovat oprávněnými osobami prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení, technické prohlídky dopravní a manipulační techniky, revize protipožárních prostředků atd.

Provádět pravidelná školení (provozní řád, BOZP, požární ochrana) z oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany odborně způsobilými osobami. Znalost bezpečnostních předpisů obsluhou je nedílnou součástí jejich kvalifikačních předpokladů při nakládání s odpady.

Zajišťovat pravidelná školení a ověřování znalostí odborně způsobilých osob (např. řidič motorových vozidel) v rozsahu a termínech stanovených obecně závaznými předpisy.

Zajistit provádění pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců v souladu s platnými předpisy podle pracovního zařazení a vykonávaných činností.

Vyhledávat možná rizika práce a provádět potřebná opatření na vyloučení resp. zmírnění takových rizik.

Obsluha zařízení bude vybavena potřebnými ochrannými pracovními pomůckami a prostředky. Vedoucí zařízení je povinen kontrolovat jejich používání.

Ochranné pomůcky:

ruce: 	ochranné pracovní rukavice,

oči:	při nebezpečí vniknutí do oka používat ochranné brýle

dýchací orgány:	při vzniku prachu používat respirátor

sluch:	při nadměrném hluku ochranné mušlové chrániče (sluchátka)

ostatní: 	ochranný oděv, ochranná obuv

Pracovníci mají povinnost:

- používat mechanismy pouze pro práce, uvedené v technickém průkaze a v návodu pro obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu,

- zákaz vstupu a výstupu z mechanismů za jejich chodu, přibližování se k nim mimo zorné pole řidiče a opuštění mechanizačního prostředku bez jeho zajištění proti samovolnému pohybu,

- okamžitě asanovat úkapy ropných látek, vyteklé nebo rozlité pohonné hmoty,

- nepovolaným osobám je vstup zakázán, vstup do zařízení je rovněž zakázán pracovníkům zařízení, jejichž pracovní schopnost je omezena vlivem alkoholu, léků nebo jiných omamných látek,

- každý pracovník zařízení je povinen používat při práci pracovní oděv a ochranné pomůcky - především chrániče sluchu (ucpávky nebo sluchátka) a respirátor.

Dopravní prostředky se v prostoru zařízení mohou pohybovat maximální rychlostí 10 km/hod. Při snížené vodorovné viditelnosti pod 50 m bude provoz zařízení omezen nebo úplně zastaven.

Oprávnění ke kontrolní činnosti orgány státní správy:

- příslušný obecní nebo městský úřad.

- Krajský úřad Plzeňského kraje.

- Krajská hygienická stanice Plzeňského Kraje.

- Česká inspekce životního prostředí.

- Ostatní kontrolní orgány stanovené zákonem.

#### Kvalifikace zaměstnanců:

Obsluhy zařízení musí být starší 18-ti let a musí být pro tuto činnost tělesně a duševně způsobilé. Osoby musí být seznámeny s povinnostmi při nakládání s odpady a s tímto provozním řádem.

První pomoc (základní obecné zásady):

#### Drobná poranění:

Ránu ošetříme sterilním krycím obvazem, u drobných oděrek postříkání desinfekčním   roztokem. Zápis do knihy úrazů a drobných poranění.

#### Krvácení žilní:

K zastavení krvácení přiložit tlakový obvaz vhodně přiložený na ránu. Vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Krvácení tepenné:

Platí zásada co nejrychleji krvácení zastavit a zabránit tak další zbytečné ztrátě krve. Nejrychlejším způsobem je stlačení přívodné tepny prsty proti kosti. Aby se zastavilo proudění tryskající krve z rány, musí se tepna stlačit v průběhu mezi srdcem a ranou. Teprve po zastavení krvácení dále ošetřujeme ránu, přiložíme škrtidlo atd. Vždy vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Zlomeniny:

První pomoc je omezena na šetrné znehybnění poraněné části nebo končetiny a zajistíme šetrný převoz zraněného k lékařské pomoci.

#### Popáleniny:

Před poskytnutím první pomoci přiložíme na ústa a nos, sobě i popálenému, roušku, šátek, kapesník, abychom zabránili druhotné infekci.

Na povrchní popáleniny, zejména v obličeji a na končetinách, nedáváme sterilní obvaz, ale přikládáme studené obklady. Na ostatní popáleniny dáváme sterilní obvaz. Při rozsáhlejších popáleninách zabalíme popáleného do sterilních roušek nebo přežehleného prostěradla. Oděv postiženému svlékneme jen tehdy, je-li nutné ošetřit jiné poranění (zastavení krvácení, zlomeniny a pod.), přiškvařené části oděvu neodstraňujeme. Popálené končetiny znehybňujeme. Při zasažení očí proplachujeme spojivkové vaky borovou vodou nebo studenou pitnou vodou. Při dušení zahájíme ihned umělé dýchání z plic do plic. Zajistíme co nejrychleji odvoz postiženého do zdravotnického zařízení k odbornému ošetření. Nikdy nedáváme na popáleniny olej, zásypy, masti, tuky a pod.

#### Úrazy elektrickým proudem:

Po vypnutí proudu raněného vyprostíme tak, abychom zabránili jeho dalšímu poranění. Při zástavě dýchání ihned zahájíme umělé dýchání z plic do plic, při zástavě krevního oběhu provádíme nepřímou masáž srdce v kombinaci s umělým dýcháním. Pak ošetříme ostatní poranění jako zlomeniny, rány, popáleniny. Zajistíme převoz postiženého do zdravotnického zařízení k odbornému ošetření.

10.0	Základní popis odpadu

Náležitosti základního popisu odpadu (informace a doklady o kvalitě odpadu), které musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do zařízení jsou následující:

- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, sídlo, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

- název, adresa provozovny, kde odpad vznikl,

- název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných vlastností pokud je odpad kategorie „nebezpečný odpad“,

- popis vzniku odpadu,

- fyzikální vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zápach apod.),

- jméno, příjmení, bydliště, telefon, fax, e-mail a podpis osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v základním popisu odpadu,

- protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou stanoveny zvláštním právním předpisem (příloha č. 5 vyhlášky č. 376/2001 Sb.), pokud jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek,

- protokol o výsledcích zkoušek (vlastnostech odpadu), zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 3 měsíce od data vypracování základního popisu odpadu, pokud jsou výsledky zkoušek při přejímce odpadů požadovány,

- předpokládané množství odpadu v dodávce,

- předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok,

- stanovení kritických ukazatelů, které budou sledovány v průběhu opakovaných dodávek odpadu dodávaných původcem odpadu minimálně jedenkrát za rok.

Základní popis odpadu se aktualizuje při každé změně surovin a technologie procesu, ve kterém odpad vzniká a dalších změnách, které ovlivní kvalitativní ukazatele odpadu.

Zjednodušená přejímka odpadu:

Při opakovaných dodávkách odpadu může být základní popis odpadu nahrazen čestným prohlášením vlastníka odpadu, že odpad odpovídá základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek a ověřením kritických ukazatelů dle podmínek stanovených v  písm. k).

Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek:

- odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku, úpravy a dalších informací; úsudek musí být v základním popisu podrobně zdokumentován,

- odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a jejichž základní popis se zpracovává na základě úsudku.

11.0	Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení

Do zařízení mohou být přijaty pouze odpady specifikované v bodě 2.2. Přijímané odpady musí splňovat technické požadavky a podmínky stanovené v bodě 2.3.

12.0	Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady)

Není předpoklad upravovat v zařízení mimo přijímané odpady (vlastní či cizí) jiné materiály či suroviny.

13.0	Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu)

V zařízení nebudou získávány žádné využitelné energie. Výjimku mohou tvořit stavební odpady, které mohou být nabídnuty k jinému využití (např. pro stavební účely) než je jejich uložení při rekultivaci území.

Poměr využitelných materiálů k přijímaným odpadům lze považovat za vyrovnaný (je předpoklad zhruba stejné hmotnosti přijímaných odpadů a výsledného nadrceného recyklátu, předpokládá se pouze hmotnostně malý únik v podobě prachu).

14.0	Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů

Energetický výkon zařízení je 291 kW. Energetická náročnost vztažená na množství přijímaných odpadů je cca 1,94 kW/t odpadu.

15.0	Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení

Při provozu zařízení není předpoklad vzniku většího množství odpadů. Manipulační a dopravní technika je servisována mimo zařízení (odborný servis). Přítomnost obsluhy zařízení je krátkodobá (převážně externí pracoviště) a tak není předpoklad vzniku odpadů souvisejících s obsluhou.V zařízení mohou vznikat odpady, které byly vytříděny z přijatého odpadu.

Odpadní vody v zařízení nevznikají.

Při provozu zařízení mohou vznikat emise tuhých látek – prach z drcených stavebních odpadů. Vlastnosti chemické prachu odpovídají vstupním materiálům (tj. inertní částice), fyzikální vlastnosti – prach o různé zrnitosti. Pro omezení emisí prachu je prováděno zvlhčování vstupního materiálu (skrápění vodou), popřípadě je využíváno skrápění přímo v násypce pomocí tlakové hadice.

16.0	Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů

Při provozu zařízení odpady primárně nevznikají, taktéž nejsou produkovány odpadní vody. Hmotnostní podíl emisí do ovzduší je odvislý od vlhkosti a charakteru vstupních materiálů, od intenzity skrápění a dalších faktorů.

Příloha č. 1

Výpis z obchodního rejstříku

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

| Datum zápisu: |  |
| --- | --- |

| Obchodní firma: | XXXXXXX s.r.o. |
| --- | --- |

| Sídlo: |  |
| --- | --- |

| Identifikační číslo: |  |
| --- | --- |

| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| --- | --- |

Předmět podnikání:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování - přípravné práce pro stavby - dokončovací stavební práce - inženýrská činnost v investiční výstavbě - velkoobchod - specializovaný maloobchod - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování vecí movitých - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury - hostinská činnost - silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - zprostředkování zaměstnání českých občanů na území České republiky ve formě zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, povolení se vztahuje na všechny druhy prací ve stavebnictví

| Statutární orgán: |  |
| --- | --- |

| jednatel: |  |
| --- | --- |

Způsob jednání: Každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

Společníci:

| Základní kapitál: |  |
| --- | --- |

Údaje platné ke dni 22.08.2008, 6:00

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka

| Datum zápisu: |  |
| --- | --- |

| Obchodní firma: | XXXXXXX xxxxx s.r.o. |
| --- | --- |

| Sídlo: |  |
| --- | --- |

| Identifikační číslo: | 12345678 |
| --- | --- |

| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| --- | --- |

Předmět podnikání:

- zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím - přípravné práce pro stavby - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - nakládání s odpady - silniční motorová doprava nákladní

| Statutární orgán: |  |
| --- | --- |

| jednatel: |  |
| --- | --- |

Společnost má jednoho či více jednatelů. Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Jednatelé se podepisují za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

Společníci:

| Základní kapitál: |  |
| --- | --- |

Údaje platné ke dni 08.08.2008, 6:00

Příloha č. 2

Technické údaje zařízení

| Technická specifikace: |
| --- |
| Zařízení | mobilní drtič odrazový |
| Typ | HARTL SUPERTRACK ST504PCV |
| Výrobní číslo | 98-905 |
| Vstupní otvor š x v [mm] | 1250 x 705 |
| Výkon [t/h] | 50 - 150 |
| Hmotnost [t] | 34 |
| Transportní délka [mm] | 11600 |
| Transportní šířka [mm] | 2510 |
| Transportní výška [mm] | 3520 |
| Objem násypky [m3] | 3,5 |
| Pásový podvozek | Ano |
| Motor | CATERPILLAR 3176 B 3NL00795 |
| Výkon motoru | 298 kW |
| Magnetický separátor | Ano |
| Kontinuální váha | Volitelné příslušenství |

Návrh provozního deníku														          Příloha č. 3

XXXXXXX xxxxx s.r.o., Identifikační číslo:  12345678

Provozní deník zařízení na recyklaci stavebních odpadů

Původce odpadu (objednatel):	_______________________________________________________________________________________________

Název stavby (místo):	_______________________________________________________________________________________________

| Datum | Odpady v tunách | SPZ vozidla, Jméno řidiče | Podpis zmocněného pracovníka (řidiče) | Způsob naložení s odpadem po zpracování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beton | Cihly | Směs betonu a cihel | Tašky a keramické výrobky | Stavební materiál na bázi sádry |  |  |  |  |  |
|  | 170101 | 170102 | 170107 | 170103 | 170802 |  |  |  |  |  |

XXXXXXX xxxxx s.r.o., , PSČ 130 00, IČO:  12345678

Provozní deník zařízení na recyklaci stavebních odpadů

Do deníku se zapisují skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení:

- záznamy o umístění zařízení (datum, místo),

- záznamy o provedených školeních,

- zjištěné poruchy, závady a havárie,

- výsledky pravidelných periodických prohlídek,

- kontroly provozu nadřízeným vedoucím zaměstnancem a kontrolními orgány,

- veškeré havárie související s provozem zařízení.

| Záznamy o školeních, poruchách, kontrolách, haváriích apod. |
| --- |
| Datum | Popis události | Provedl |

Příloha č. 4

Školení pracovníků – nakládání s odpady

# 1. Úvod

Právní  předpisy:

185/2001 Sb.	Zákon o odpadech

376/2001 Sb. 	Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

381/2001 Sb. 	Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

383/2001 Sb. 	Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

# 2. Definice pojmů

inertní odpad:	odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož při normálních klimatických podmínkách nedochází k žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně. Inertní odpad se ve vodě snadno nerozpouští, nehoří ani jinak fyzikálně či chemicky nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu a neovlivňuje škodlivě jiné látky, s nimiž přichází do styku, způsobem, který by mohl vést k poškození životního prostředí či k ohrožení lidského zdraví. Koncentrace znečišťujících látek (škodlivin) ve výluhu a v sušině tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S-inertní odpad. Směsný stavební odpad se nepovažuje za odpad inertní,

materiálové využití odpadů: náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie,

nakládání s odpady: jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování,

nebezpečný odpad: odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností,

odpad:	je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů,

oprávněná osoba: každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 309/1991 Sb.),

původce odpadů: právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů,

sběr odpadů:	soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění,

shromažďování odpadů: krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady,

soustřeďování odpadů: jejich shromažďování původcem, sběr a výkup k tomu oprávněnou osobou, skladování odpadů jejich původci i oprávněnými osobami, ale i jiné soustřeďování než skladování převzatých odpadů osobami oprávněnými k jejich využití nebo odstranění před jejich využitím nebo odstraněním.

úprava odpadů: každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností,

využívání odpadů na povrchu terénu, např. za účelem jeho rekultivace: umisťování odpadů do životního prostředí s úmyslem je tam ponechat, aniž by byl původní terén technicky zabezpečen v souladu s požadavky na skládky odpadů,

zařízení:	technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.

# 3. Stručný přehled základních povinností původců odpadů

| Ustanovení zákona o odpadech | Povinnost původce odpadu | Navazující právní předpisy |
| --- | --- | --- |
| § 16 odst. 1 písm. a) | odpady zařazovat podle druhů a kategorií | § 5 a 6 zákona o odpadech vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů |
| § 16 odst. 1 písm. b) | zajistit přednostní využití odpadů | § 11 zákona o odpadech |
| § 16 odst. 1 písm. c) | odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, | § 12 odst. 3 zákona o odpadech např. zákon 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů |
| § 16 odst. 1 písm. d) | ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností | § 6 odst. 4 zákona o odpadech § 7 – 9 zákona o odpadech |
| § 16 odst. 1 písm. e) | shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií | § 13 zákona o odpadech § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady |
| § 16 odst. 1 písm. f) | zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem |  |
| § 16 odst. 1 písm. g) | vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem nebo prováděcím právním předpisem | § 39 a 40 zákona o odpadech § 21 – 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady |
| § 16 odst. 1 písm. h) | umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady | § 81 zákona o odpadech |
| § 16 odst. 1 písm. i) | zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu se zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění | § 41 – 44 zákona o odpadech § 28 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady |
| § 16 odst. 1 písm. j) | vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství | např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonech |
| § 16 odst. 1 písm. k) | ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených zákonem o odpadech | § 15 zákona o odpadech |
| § 16 odst. 1 písm. l) | platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně o odpadech | § 45 – 48 zákona o odpadech |
| § 16 odst. 2 | pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce se souhlasem příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností/krajského úřadu upustit. | § 78 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech § 79 odst. písm. c) |
| § 16 odst. 3 | s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích. | § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech § 79 odst. 1 písm. b) |
| § 16 odst. 4 | původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. | zákon 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady |

# 4. Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů

Odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.

Zařazování odpadů podle kategorií:

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li:

- uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v Katalogu odpadů, nebo

- smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, nebo

- smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů.

Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje podmínky uvedené v předchozím odstavci.

# 5. Všeobecné povinnosti

- Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

- Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy (například zákon č. 254/2001, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb.) platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi.

- Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy (například zákon č. 309/1991 Sb., zákon č. 254/2001 Sb.).

- K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo obec. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

- Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno. Ve výjimečných případech je míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady přípustné pouze se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí a je-li účelem míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů a zvýšení bezpečnosti při nakládání s nimi.

## Předcházení vzniku odpadů

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem odpadech a se souvisejícími právními předpisy.

## Přednostní využívání odpadů:

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Splnění této povinnosti se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství.

Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu o odpadech nebo prováděcím právním předpisům.

# 6. Povinnosti původců odpadů

Původce odpadů je povinen:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií,

- zajistit přednostní využití odpadů,

- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí,

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy upustit.

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu stanovené údaje včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci. Tuto evidenci archivovat po dobu nejméně 5 let,

- zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění, splňují-li podmínky pro jeho zpracování,

- vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

- ustanovit odpadového hospodáře, splňují-li podmínky pro jeho ustanovení,

- platit poplatky za ukládání odpadů na skládky,

- nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce, s výjimkou povinností uvedených pod písmeny i) a j).

# 7. Balení a označování nebezpečných odpadů

Balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy (zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, ADR, RID). To znamená, že balení nebezpečných odpadů musí přiměřeně vyhovovat zejména následujícím požadavkům:

- musí být konstruovány tak, aby z nich jejich obsah nemohl samovolně unikat,

- materiál použitý na zhotovení obalů a uzávěrů nesmí být obsahem porušován a nesmí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,

- obal při běžném způsobu zacházení musí být odolný proti poškození a nesmí docházet k samovolnému uvolnění uzávěru,

- uzávěry určené k opakovanému použití musí být konstruovány tak, že po otevření lze uzávěr opět zavřít tak, aby obsah neunikal,

- obaly nebezpečných látek a přípravků se musí lišit od obalů běžně používaných k balení poživatin, pitné vody a léků a nesmí mít tvar hraček.

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem:

- odpady s nebezpečnou vlastností pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zákona č. 356/2003 Sb., popř. ADR, RID,

- nebezpečné odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpečný odpad".

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou dále povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.

# 8. Shromažďování, soustřeďování a skladování odpadů

Požadavky na shromažďování, soustřeďování a skladování odpadů, které v § 5 až 7 stanovuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, jsou uvedeny v části druhé vyhlášky. Tato část se však týká pouze technických požadavků na zařízení. Správní orgán však může tyto požadavky stanovit jako závazné v rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Shromažďování a soustřeďování odpadů:

Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují stanovené požadavky:

- požadavky stanovené zákonem o odpadech na balení nebezpečných odpadů,

- požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí (například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami),

- následující technické požadavky na shromažďovací prostředky odpadů (§ 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)

Technické požadavky na shromažďovací prostředky odpadů:

- odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,

- zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,

- odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

- v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží (například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ADR, RID),

- shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám,

- svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu,

- zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,

- umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení.

Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.

Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být přepravním obalem nebo může být umístěn nebo vyprázdněn do skladu jako skladovací prostředek nebo umístěn či vyprázdněn do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Po vyprázdnění musí umožňovat čištění a desinfekci.

## Zvláštní požadavky:

Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají:

- nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona,

- stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které jsou podle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikované jako nebezpečné,

se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků stanovené zvláštními předpisy (zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky).

# 10. Skladování odpadů

Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují stanovené požadavky a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se stavebním zákonem.

Sklady, jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat:

- požadavky stanovené zákonem o odpadech na balení nebezpečných odpadů,

- požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí (například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami),

- následující základní technické požadavky (§ 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

Technické požadavky kladené na sklady odpadů:

- musí být vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostředí,

- svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami),

- sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické a bezpečnostní požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných vlastností,

- musí umožnit snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady ve vnějších a vnitřních prostorech,

- místa, na nichž jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez využití skladovacích prostředků), musí svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených k odstraňování skladovaných odpadů.

Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných odpadů v nich skladovaných.

Sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k odstranění po dobu delší než 1 rok, a sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k využití po dobu delší než 3 roky, musí svým technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.

# 10. Evidence a ohlašování odpadů

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Příloha č. 5

| XXXXXXX xxxxx s.r.o. 318 00 Plzeň | Pokyny pro případ havárie | Vydání; verze: 08/2008; 1 WWW.ENVI GROUP.CZ |
| --- | --- | --- |
| Recyklační linka – drtící zařízení na stavební odpad (únik provozních kapalin) |
| Přehled závadných látek a přípravků |
| Látka / přípravek | Umístění | Nebezpečnost |
| oleje (motorové, převodové, hydraulické oleje, mazací tuky), ch. látky a přípravky | provozní náplně – nádrže, hadice, písty, chladící a brzdový systém apod. | N - ropné látky, různá (F, R10, Xi, Xn, N) |
| pohonné hmoty – nafta, benzín | provozní náplně – nádrže | T, F, N - ropné látky |
| nebezpečný odpad (sorbent, akumulátory, zbytky přípravků, znečištěné obaly apod.) | sběrné kontejnery a shromažďovací prostředky na nebezpečný odpad | ekotoxicita (příp. R10, Xi, Xn) |
| Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení |
| Pokyny: | () | Zákazy: |  |
| Ochrana dýchacích orgánů: Respirátor. | Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné ropným látkám. |
| Ochrana očí: Používejte ochranné brýle. | Ochrana kůže: Používejte ochranný pracovní oděv. |
| Opatření v případě úniku či havárie |
| Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru - tel. 150! Opatření při úniku: Zajistit bezpečnost osob. Použít vhodné ochranné pomůcky, znečištěný oděv urychleně vyměnit. Zabránit dalšímu úniku a rozšíření do okolí a úniku produktu do půdy, kanalizací, podzemních a povrchových vod: záchytné vany, provizorní utěsnění trhlin, ohraničení uniklého přípravku pomocí sorpčního prostředku apod. V případě většího úniku produkt lokalizovat a pokud je to možné únik odstranit. Zbytky produktu nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (vapex, piliny, písek). Produkt a kontaminovaný sorbent umístit do vhodných označených nádob k předání k dalšímu zneškodnění. Ohlásit havárii vedoucímu pracovníkovi. |
| Opatření v případě požáru |
|  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: ruční hasící přístroj, hasicí prášek, hasicí pěna, CO2. Nevhodné: plný proud vody. Nebezpečí: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry a fosforu. Zvláštní prostředky pro hasiče: Zásahové jednotky vystavené kouři nebo plynům musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí. Při zásahu v uzavřených prostorách použít izolační dýchací přístroj. |
| Pokyny pro první pomoc |
|  | Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |
| Při požití: Vypláchnout ústa čistou vodou. Nikdy nevyvolávat zvracení, zajistit okamžitou lékařskou pomoc. | Při zasažení očí: Vymývat proudem čisté vody (min. 15 min.). Vyhledat odbornou lékařskou pomoc. |
| Při styku s kůží: Zasažená místa omýt vodou a mýdlem a ošetřit krémem. | Při nadýchání: V případě nadýchání aerosolu přemístit na čerstvý vzduch. |
| Informace o zneškodňování odpadu |
|  | Uniklý přípravek odstranit pomocí vhodného savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |
| Telefonní seznam |
| Jednatel společnosti: Stavbyvedoucí: |  | Hasiči: Policie: | 150 158 | První pomoc: | 155 |
|  |  | Integrovaný záchranný systém: | 112 |