## XXX s.r.o

###### PROVOZNÍ  ŘÁD

# zařízení pro nakládání s odpady

# SBĚRNÝ  DVŮR

Provozovatel :	XXX

XXX

Vypracoval :	Zdeněk Fildán, ekolog

Datum vydání :	leden 2003

1. Základní údaje o zařízení :

1.1 Název zařízení : 		Sběrný dvůr

1.2 Identifikační údaje provozovatele zařízení:

Provozovatel :

#### IČO :

Tel./fax :

Osoby oprávněné jednat jménem provozovatele :

Statutární orgán :

Sběrný dvůr :

##### Odpovědný vedoucí :

1.3 Identifikační údaje vlastníka zařízení:

1.4 Adresy a telefonní čísla pro případ mimořádné události:

Lékařská služba první pomoci Tachov, Václavská 1560:		374 722 222

Záchranná služba:							155

Hasiči - hlášení požárů: 						150

Policie ČR: 								158

Hasičský záchranný sbor, územní odbor Tachov : 			374 732 111

Vodotechnické služby, ČOV Tachov, Oldřichovská ul.:		374 722 196

Krajský úřad plzeňského kraje, odbor životního prostředí		377 195 145

Krajská hygienická stanice Plzeň					377 155 111

Městský úřad v Tachově, referát životního prostředí (odpady):	374 705 249

Ispektorát bezpečnosti práce v Plzni: 				377 423 066

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát:

Oddělení ochrany ovzduší:				377 236 782

Oddělení odpadového hospodářství			377 236 975

Oddělení ochrany vod					377 237 038

1.5 Umístění zařízení:

Sběrný dvůr je situován v intravilánu, v severní části města, na pozemkové parcele číslo 2721/1, katastrální území XX. Snímek pozemkové mapy viz příloha č. 1.

Užívání stavby bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím VÚP ze dne 14.02.1990.

1.6 Kapacitní údaje zařízení:

Kapacita zařízení je prakticky neomezená. Sběr, výkup a skladování odpadů a využitelných surovin se provádí do velikosti přepravních dávek. Po dosažení přepravní dávky jsou odpady na vyzvání odváženy oprávněnými organizacemi k dalšímu materiálovému využití resp. zneškodnění.

1.7 Platnost provozního řádu :

Platnost provozního řádu je dána Rozhodnutím správního orgánu, který rovněž stanoví podmínky platnosti.

Provozní řád slouží k zabezpečení řádného provozu sběrného dvora, k ochraně zdraví osob jakož i k ochraně životního prostředí.

Za dodržování provozního řádu odpovídá provozovatel nebo jím pověřená osoba.

Povinnost dodržování ustanovení provozního řádu a pokynů provozovatele se vztahuje nejen na obsluhu zařízení, ale i na jiné osoby, kterým byl povolen vstup do areálu sběrného dvora. V případech dlouhodobější činnosti jiných osob v areálu sběrného dvora (např. provádění stavební údržby objektů, provádění činností zneškodňování výrobků domácího chlazení mobilním zařízením) musí být vypracován seznam osob, které mají do areálu přístup.

Provozní řád musí být každoročně vyhodnocován. V případě potřeby změn vynucených např. změnou organizace sběrného dvora, rozšířením druhů odpadů s nimiž je nakládáno, změnou legislativních předpisů apod., musí být provozní řád doplněn resp. přepracován v takovém rozsahu, aby odpovídal konkrétním podmínkám. Každá změna provozního řádu musí projít schvalovacím řízením.

2. Charakter a účel zařízení :

Účel :

Sběrný dvůr byl zřízen zejména z důvodu zajištění sběru nebezpečných odpadů produkovaných občany města Tachova popř. občany přilehlých obcí. Není určen ke sběru odpadů od fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání.

Sběrný dvůr současně slouží ke sběru a výkupu vybraných druhů materiálově využitelných surovin.

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno:

16 01 03	Pneumatiky

16 02 14	Vyřazená zařízení (např. sporáky, pračky, el. bojlery)

17 04 01	Měď, bronz, mosaz

17 04 02	Hliník

17 04 05	Železo a ocel

20 01 01	Papír a lepenka

20 01 11	Textilní materiály

20 01 34	Baterie a akumulátory (např. baterie do ručních svítilen)

20 03 07	Objemný odpad

Seznam nebezpečných odpadů:

13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje

15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpeč. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 01 13*	Brzdové kapaliny

17 06 05*	Stavební materiály obsahující asbest

20 01 21*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23*	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladničky, mrazničky)

20 01 27*	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 33*	Baterie a akumulátory (olověné, nikl-kadmiové a s obsahem rtuti)

20 01 35*	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (monitory, počítače, radia, magnetofony, televizory, videa apod.)

3. Stručný popis zařízení :

Plocha sběrného dvora (4526 m2) je zpevněná a je opatřena živičným nástřikem. Celý areál sběrného dvora je oplocen vlnitým plechem, vstupní brána je zajištěna uzamčením proti vstupu nepovolaných osob. V areálu je vybudována zděná skladovací hala o rozměrech 42 x 12 metrů.. Součástí skladovací haly je i kancelář a sociální zařízení pro obsluhu. Manipulační plocha, komunikace i skladovací hala jsou osvětleny.

Skladovací hala je rozdělena na sklad vyřazených elektrických a elektronických zařízení, sklad papíru, sklad textilních materiálů a sklad barevných kovů. Pro přejímku odpadů je instalována technická váha do 1000 kg. Pro úpravu papíru a textilních odpadů je k dispozici paketovací lis PL 128, manipulace s odpadem je prováděna stohovacím vozíkem, dále pak pomocí ručního vysokozdvižného vozíku . V hale je dále umístěn kontejner pro uložení zářivek a výbojek, skladují se zde i akumulátory. V hale je též umístěn sklad upotřebených olejů a olejových filtrů. Oleje jsou soustřeďovány v ocelových sudech o obsahu 200 litrů, sudy jsou umístěny na záchytné vaně dostatečné kapacity, záchytná vana je opatřena roštem. V hale se skladují též olejové filtry ve speciálním kontejneru, znečištěné obaly od nebezpečných látek a obaly se zbytky barev.

Na volných plochách jsou, do doby předání odpadů oprávněným osobám k jejich využití  nebo odstranění, odděleně skladována vyřazená zařízení (sporáky, pračky, bojlery), vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladničky, mrazničky), pneumatiky a tříděný železný šrot. Pro přejímku odpadů je k dispozici technická váha do 1000 kg ve venkovním provedení.

Na volné ploše je umístěn celokovový krytý kontejner, typ 6146, nosnost 10 tun, objem 14 m3, který je určen na shromažďování odpadu s obsahem asbestu (především eternitová střešní krytina) a otevřený oceloplechový kontejner AVIA na objemný odpad a na odpady, které neobsahují nebezpečné složky. Tyto odpady jsou vytříděny z odpadů dodaných občany a není u nich reálné soustřeďovat je odděleně.

4. Technologie a obsluha zařízení:

Základní povinnosti obsluhy zařízení:

a) Provádí přejímku odpadů od občanů, vizuálně kontroluje, zda předávané odpady odpovídají    druhem a kategorií odpadům, se kterými lze v zařízení nakládat, převzaté odpady utřiďuje podle druhů, ukládá je na určená místa a do shromažďovacích prostředků. Odpady od fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání a odpady, k jejichž sběru, výkupu a jinému nakládání s nimi nebyl vydán souhlas příslušných správních orgánů, odmítne převzít. Sběrná místa nebezpečných odpadů musí být označena nápisem „nebezpečný odpad“, na shromažďovacím prostředku musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. V blízkosti shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.

b) Provádí úpravu odpadů papíru a textilních materiálů lisováním do přepravních balíků.

c) Vede výkupní knihu odpadů.

d) Vede evidenci osob, od kterých odebral odpady mědi, bronzu, mosazi a hliníku v souladu s  ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

e) Při dosažení přepravní dávky odpadu zajišťuje předání odpadů oprávněným osobám podle schváleného seznamu těchto osob.

f) Dbá na čistotu a pořádek ve skladu odpadů a v celém areálu, denně v pracovních dnech provádí vizuální kontrolu prostředí ve skladovací hale a venkovních prostorách se zaměřením, zda nedochází nebo by nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí, teprve poté smí opustit pracoviště.

g) V případě převzetí odpadu, jehož kvalita je doložena příslušným dokumentem, uchovává tyto dokumenty po dobu 5-ti let.

h) Vede provozní deník zařízení, do kterého zapisuje skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení:

- jména obsluhy a záznamy o provedených školeních,

- zjištěné poruchy a závady na objektech a zařízeních sběrného dvora,

- výsledky pravidelných periodických prohlídek a kontrol,

- kontroly provozu nadřízeným vedoucím zaměstnancem a kontrolními orgány,

- spotřebování a doplnění protihavarijních prostředků,

- veškeré úniky skladovaných látek a havárie související s provozem SD,

5.  Monitorování provozu zařízení:

Před každým otevřením provozovny pro veřejnost obsluha provede vizuální kontrolu ploch areálu, technického stavu shromažďovacích prostředků, ploch ve skladovací hale a ověří, zda nedošlo k úniku škodlivin. V případě zjištění závad provede jejich neprodlené odstranění. Tuto kontrolu opakuje i před uzavřením provozovny. O přijatých opatřeních, popř. zásazích, provede zápis do provozního deníku zařízení.

Vzhledem k charakteru provozu zařízení, druhům přijímaných odpadů a způsobu zabezpečení přijímaných nebezpečných odpadů je nepravděpodobné, že by zařízení mělo negativní vliv na okolní prostředí. Z těchto důvodů  je od sledování vlivu zařízení na okolní prostředí upuštěno.

6.  Organizační zajištění provozu zařízení:

Provozní doba zařízení je stanovena v příloze č. 2.

7.  Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení:

Evidence odpadů je vedena pomocí evidenčních karet jednotlivých druhů odpadů. Záznam obsahuje datum příjmu, převzaté množství, předané množství a celkovou zásobu. U odpadů, u nichž nelze z technických důvodů přesně zjistit hmotnost (např. stavební odpad s obsahem asbestu) resp. objem, určí obsluha přijímané množství odpadu odborným odhadem.

Při předávání odpadu oprávněné osobě se uvede datum, předané množství, název osoby, které byl odpad předán a propočte se konečná zásoba odpadu. U odpadů evidovaných v hmotnostních nebo objemových jednotkách, kdy nelze v okamžiku předávání z technických důvodů zjistit předávané množství se tento údaj doplní až podle vážního lístku (faktury).

U vykupovaných odpadů (železo, papír) se záznam do evidenční karty provede jedenkrát denně podle množstevních údajů vedených ve výkupní knize.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech se vede samostatná evidence osob, od kterých byly vykoupeny nebo od nichž byly odebrány odpady mědi, mosazi, bronzu a hliníku. Podle § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. evidence obsahuje druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů, jméno, příjmení, místo pobytu a číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od kterých byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie:

Dbát na čistotu a pořádek ve všech prostorách a ve skladu odpadů. Případné úkapy ropných látek neprodleně odstraňovat.

Nepřipustit skladování nebezpečných odpadů mimo určené prostory a shromažďovací prostředky.

Zařízení sběrného dvora provozovat v souladu s platnou legislativou a podle tohoto provozního řádu.

Vzdělávat, školit a motivovat zaměstnance k tomu, aby vykonávali svoji činnost způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí.

Podporovat otevřenost a dialog se zaměstnanci a veřejností, reagovat na jejich zájem o potencionální nebezpečí a dopady provozu na životní prostředí.

Hodnotit dodržování vnitrofiremních a právních předpisů a poskytovat příslušné informace vedení společnosti, zaměstnancům, úřadům a veřejnosti.

Opatření pro případ havárie:

Preventivním přístupem k ochraně životního prostředí a věnováním veškeré pozornosti předcházení vzniku potencionálního ohrožení být připraveni na nejrůznější možnosti odstranění následků případného vzniku havarijního stavu a reakce na něj.

Havárie je událost, v  jejímž důsledku došlo k poškození zdraví osob, k závažnému poškození stavebních objektů či jejich technologického vybavení znemožňujícího bezpečný provoz zařízení či ke zhoršení kvality životního prostředí.

Havarijní situace je stav, kdy k havárii ještě nedošlo, ale který k havárii může dospět bez ohledu na délku zdržení v čase.

Předpoklad možných havárií:

- únik opotřebených olejů do prostředí souvisejícího s podzemními vodami nebo do kanalizace (např. nesprávnou manipulací s nimi),

- požár skladovací haly nebo požár odpadů skladovaných na volném prostranství (pneumatiky).

Dojde-li k havárii, je obsluha povinna neprodleně ohlásit havárii nebo havarijní stav telefonicky vedoucímu zaměstnanci provozovatele. V případě nebezpečí z  prodlení využít tísňových telefonních čísel.

Pokud nehrozí nebezpečí poškození zdraví provede obsluha neprodleně opatření pro zajištění bezpečnosti osob a požární bezpečnosti. Je-li to možné, odstraní příčinu havarijního úniku např. uzavřením armatur, provizorním ucpáním trhlin apod. Provede opatření zamezující úniků olejů do kanalizace (půdy) ohrazením úniku pomocí písku, zeminy apod. Provede ohrazení kanalizačních vpustí (šachet). Oleje, které nelze odčerpat ani vybrat pokrýt přiměřeným množstvím sorpčního materiálu, tento promíchat s oleji a pak uložit do nepropustných nádob.

K odstranění následků havárie jsou k dispozici vědra, lopata, koště, hadry, písek, plechové sudy.

V případě vzniku požáru se postupuje podle Požárních poplachových směrnic organizace a požárního řádu skladu nebezpečných odpadů.

Provozovatel zařízení pak bezodkladně přijme následující opatření :

- Ohlásí havárii nebo havarijní stav zařízení bezprostředně po jejím zjištění příslušným správním orgánům,

- bezodkladně zahájí činnosti směřující k odhalení příčin havárie nebo havarijního stavu a zahájí práce na jejich odstranění s tím, že činnosti vyžadující odborný zásah budou svěřeny oprávněné osobě,

- zjistí rozsah a povahu následků havárie a přijme opatření k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.

9.  Bezpečnost provozu a ochrana zdraví lidí

Při přejímce a upravování odpadů je nutno dbát, aby při této činnosti nedocházelo k poškození zdraví osob, které s nimi pracují. Zaměstnanci musí být seznámeni s riziky plynoucí z těchto činností, s vlastnostmi přijímaných odpadů z hlediska jejich vlivu na zdraví a s možnostmi ochrany před nepříznivými účinky odpadů.

Před vstupem do skladu nebezpečných odpadů musí obsluha spolehlivě ověřit, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v prostorách skladu. Kontrola skladu obsluhou se provádí při každém otevření skladu. Kontrola vedoucím zaměstnancem se provádí jedenkrát za dva měsíce.

Při manipulaci s odpady nejíst, nepít, nekouřit. Po ukončení prací omýt znečištěné části pokožky nedráždivým mycím prostředkem a ošetřit ochranným krémem.

Mechanizmy a zařízení sběrného dvora používat pouze podle návodů k obsluze a po kontrole jejich stavu.

Provádět pravidelná školení z oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany odborně způsobilými osobami. Znalost bezpečnostních předpisů obsluhou je nedílnou součástí jejích kvalifikačních předpokladů při nakládání s nebezpečnými odpady.

Zajistit provádění pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců v souladu s platnými předpisy.

Vyhledávat možná rizika práce a provádět potřebná opatření na vyloučení resp. zmírnění takových rizik.

U odpadů, které mají charakter nebezpečných chemických látek a přípravků zajistit proškolení obsluhy autorizovanou osobou.

Vybavit obsluhu potřebnými ochrannými pracovními pomůckami a prostředky a kontrolovat jejich používání.

V souladu s obecně závaznými předpisy poskytovat obsluze mycí a čistící prostředky a ochranné krémy.

Objekty, v nichž se nebezpečné odpady skladují, nebo kde se s nimi nakládá,  musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku do pracovního a životního prostředí. Sklad musí být udržován suchý a chladný.

Dveře skladu musí být ocelové nebo oplechované včetně zárubní. Klíče od skladu mohou mít jen osoby odpovědné za skladování nebezpečných odpadů, resp. jiná, jmenovitě určená osoba, která provádí příjem odpadů a kontrolu skladu v době nepřítomnosti obsluhy. Pro případ havarijní situace musí být jedno provedení klíčů uloženo v kanceláři vedoucího zaměstnance.

Dopravní cesty, uličky a manipulační prostory musí být ve stanovených profilech neustále průjezdné a průchodné, nesmějí být zužovány provozním zařízením ani skladovanými odpady.

Podlaha skladu a uliček musí být udržována v řádném stavu, poškozené povrchy musí být neprodleně opraveny. Musí být odolná proti chemickým účinkům skladovaných odpadů, otěru, musí být přiměřeně drsná a dobře čistitelná.

Manipulační komunikace před skladem musí být udržována v řádném technickém stavu, případné výtluky musí být označeny a neprodleně opraveny. Komunikace musí být řádně osvětlena, při manipulaci s nebezpečnými odpady musí být volná a uklizená. V zimním období musí být řádně udržována, na vozovce se nesmí vyskytovat zmrazky a musí být kryta posypem.

Skladování odpadů opotřebených olejů v otevřených nádobách není dovoleno.

Ve skladu i v manipulačních prostorách se musí udržovat čistota a pořádek. Při náhodném rozlití kapalných nebezpečných odpadů se musí veškeré úkapy a úniky neprodleně odstranit.

Ve skladu nesmějí být uloženy materiály a předměty, které nesouvisí s provozem skladu.

Prázdné obaly se musí skladovat odděleně od plných obalů. Před uskladněním musí být prázdné obaly uzavřeny a očištěny na vnějším povrchu.

Sklad musí být vybaven dostatečným množstvím asanačních prostředků.

#### Kontrola provozu :

Kontrola stavu oplocení, zpevněných ploch a komunikací, zařízení pro odvádění srážkových vod – týdně.

Oprávnění ke kontrolní činnosti orgány státní správy :

- Odbor životního prostředí Městského úřadu Tachov.

- Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje.

- Krajská hygienická stanice Plzeňského Kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Tachov.

- Inspektorát bezpečnosti práce.

- Česká inspekce životního prostředí.

- Ostatní kontrolní orgány stanovené zákonem.

#### Kvalifikace zaměstnanců :

Obsluha skladu nebezpečných odpadů musí být starší 18-ti let a musí být pro tuto činnost tělesně a duševně způsobilá.

Ochranné pomůcky :

ruce: 	pryžové, umělohmotné rukavice odolné skladovaným odpadům, kožené rukavice

oči:	brýle, ochranný štít

dýchací orgány : 	respirátor

ostatní : 		ochranný oděv, ochranná obuv, ochranná zástěra

První pomoc:

Opustit objekt a přejít na čerstvý vzduch. Potřísněné části oděvu sundat a odstranit. Potřísněná místa na těle opláchnout důkladně vodou a omýt mýdlem. Při zasažení očí promývat okamžitě oči 10-15 minut tekoucí vodou. Při přímém požití může nastat nebezpečný stav. Vždy vyžádat odborné ošetření lékařem.

- Přílohy

č. 1 	Snímek pozemkové mapy – umístění Sběrného dvora

č. 2	Provozní doba Sběrného dvora

č. 3	Kolaudační rozhodnutí – povolení k užívání stavby

č. 4	Výpis z obchodního rejstříku

č. 5	Živnostenský list

č. 6	Popis přístupových tras k zařízení