# PLÁN ZAVEDENÍ

ZÁSAD SPRÁVNÉ

ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE

pro velký zdroj znečišťování ovzduší

chov skotu Ctiboř

dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 615/2006

k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Majitel:		Agro spol. s r.o.

XXX

XXX

IČO:

tel.:

fax:

e-mail:

Výkonný ředitel:

Provozovatel:		XXX

XXX

XXX

Vypracoval: 		Ing. Zdeněk Fildán

ENVI GROUP s.r.o, Bělojarská 1475, Tachov

tel. 606 638 325

e-mail: info@envigroup.cz

Schválil:

Datum vydání:	leden 2008

Obsah:

1.0	Zdroj znečišťování (kategorie, skupina, název, umístění a popis zdroje)

2.0	Podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů

3.0	Způsob ustájení a projektovaná kapacita ustájení hospodářských zvířat

4.0	Způsob odvádění amoniaku do vnějšího ovzduší

5.0	Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší

6.0	Údaje v souhrnné provozní evidenci, emise amoniaku vykazované za uplynulé 2 roky

7.0	Referenční a snižující technologie, které budou v rámci plánu u zdroje instalovány

8.0	Porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující technologií

9.0	Další související technickoorganizační opatření

10.0	Vyhodnocení snížení emisí amoniaku jako výsledku plnění plánu

11.0	Termín zahájení plnění plánu

12.0	Jméno, adresu a podpis provozovatele

Příloha č. 1	Výpis z Obchodního rejstříku

Příloha č. 2	Mapové podklady

Příloha č. 3	Snímek pozemkové mapy

Příloha č. 4	Blokové schéma

Příloha č. 5	Rozvozový plán, plán hnojení

Příloha č. 6	Umístění polních hnojišť

Příloha č. 7	Provoz a obsluha polních hnojišť

Volná příloha:		Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - chov skotu Tachov

1.0	Zdroj znečišťování

Název zdroje:	Chov skotu Tachov

Kategorie:		velký zdroj

Identifikace zdroje podle SPE:	XXX

Provozovatel:		XXX

XXX

XXX

IČO:

Výkonný ředitel:

Výpis z Obchodního rejstříku je uveden v příloze č. 1.

Umístění:

Provozovna pro chov skotu se nachází na pozemcích č. 174; 175; 176/1,2,3; a 177/1,2,3 v k.ú. Tachov. Snímek pozemkové mapy – viz příloha č. 3. Areál farmy je umístěn jižně od obce Ctiboř (viz příloha č. 2).

Popis zdroje:

Provoz sestává ze čtyř hlavních stavebních objektů – stájí označených 1 až 4. Projektovaná kapacita stáje je 160 kusů v 16-ti boxech. Celková kapacita zařízení činí 640 ks skotu.

Blokové schéma provozu je uvedeno v příloze č. 4.

2.0	Podrobný technický popis zdroje a technologických postupů

Zařízení je využíváno k ustájení a chovu skotu ve všech věkových kategoriích.

Stáj č. 1: jalovice. Ustájení je sezónní v zimě 6 měsíců, v letním období je na 6 měsíců zaveden režim pasty.

Stáj č. 2: dojnice. Ustájení je sezónní v zimě 6 měsíců, v letním období je na 6 měsíců zaveden režim pasty.

Stáj č. 3: březí jalovice a krávy na sucho. Ustájení je sezónní v zimě 6 měsíců, v letním období je na 6 měsíců zaveden režim pasty.

Stáj č. 4: krávy bez tržní produkce mléka. Ustájení je sezónní v zimě 6 měsíců, v letním období je na 6 měsíců zaveden režim pasty.

Blokové schéma provozu je uvedeno v příloze č. 4.

Krmivo, režim a způsob krmení:

Krmivo je připravováno ve střední části stájí. Tento prostor slouží také jako manipulační sklad krmiva na období cca 14 dnů.

Krmná dávka na jeden ks se sestává:

1,5 kg sena

15 kg senáže

10 kg kukuřičné siláže

1,5 kg jadrného krmiva - šrotu (0,75 kg pšenice, 0,6 kg ječmen, 0,15 kg minerální komponent MIKROP, Primasan).

Režim krmení:

V dopoledním cyklu – senáž, siláž, jádro, v odpoledním cyklu seno. Krmivo je zakládáno do průběžného krmného žlabu. Napájení je zabezpečeno tlakovými napáječkami. Ve stáji je umístěno v každé polovině 24 napáječek (ve stájích 3 a 4 32).

Voda je po stájích rozváděna 48 (stáj 1 a 2) resp. 64 (stáj 3 a 4) napáječkami.

Ustájení:

Režim ustájení je sezónní – 6 měsíců pasta a 6 měsíců ustájení.

Ustájení je řešeno jako volné boxové ustájení s hlubokými přistýlanými lehacími boxy. Stáje jsou příčně rozděleny středovou částí s krmivovou základnou na dvě ustájovací křídla. Každá ustájovací část je rozdělena na 4 skupiny volně ustájených dojnic v přistýlaných lehacích boxech.

Celkově je stáj podélně členěna na středovou krmnou chodbu, která prochází celou stájí a po stranách na řadu lehacích boxů, kaliště, krmiště a krmný stůl.

Systém větrání:

Větrání prostoru je zajištěno přirozeným větráním prostřednictvím větracích otvorů ve střeše stájí. Pavilony (stáje) 1 a 2 jsou osazeny v každé polovině 8 větracími otvory. Tyto pavilony jsou dále vybaveny výklopnými okny (19+19 oken). Pavilony 3 a 4 jsou osazeny v každé polovině 10 větracími otvory a 27 okny. Otvírání oken je řešeno mechanicky. Větrací otvory jsou vybaveny ventilátory, které jsou však odpojeny a jsou nefunkční.

Systém vytápění:

Teplofikace není ve stájích technicky řešena. Pro udržení odpovídajících tepelných podmínek dostačuje produkce biologického tepla.

Osvětlení:

Osvětlení stájí je řešeno zářivkovými tělesy.

Zásobování vodou:

Zásobování pitnou vodou je řešeno z  veřejného vodovodu. Voda je po stájích rozváděna 48 (stáj 1 a 2) resp. 64 (stáj 3 a 4) napáječkami.

Podestýlka:

Zastýlány jsou pouze lehací boxy průjezdem zastýlacího vozíku. Zastýlání je prováděno 1x za 14 dní po odklizení nahromaděné chlévské mrvy. Po každou polovina stáje jsou použity 2 balíky stelivové slámy (cca 250 kg).

Odklízení odpadů (chlévská mrva a močůvka):

Vyklízení chlévské mrvy je prováděno každých 14 dní. Mrva je vyhrnována traktorem s radlicí k opěrné zdi na plochu pro denní odvoz hnoje. Následuje naložení do kontejnerů, které jsou kontinuálně odváženy až do skončení procesu.

Močůvka je svedena do močůvkových jímek a je vyvážena 1x týdně na pole.

Odpady jsou ihned odváženy na určená polní hnojiště. Podle plánu hnojení jsou pak odpady využívány na vlastních zemědělských pozemcích.

Používání statkových hnojiv (zákon č. 156/1998 Sb., vyhláška č. 274/1998 Sb.):

Při používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek.

Při aplikaci kejdy nebo močůvky na povrch orné půdy je nutné jejich zapracování do půdy nejpozději do 24 hodin s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory. Při aplikaci hnoje a průmyslových kompostů musí být zapracování provedeno do 48 hodin.

Při hnojení dusíkem za účelem rozkladu slámy je možno použít kejdu nebo močůvku v dávce do 80 kg dusíku na hektar.

Pro určování potřeby hnojiv se vychází:

- z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce,

- z množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek (zejména vlivu klimatu, půdního druhu a typu),

- z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a draslíku) a množství půdní organické hmoty (humusu), a

- z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin (předplodina, zpracování půdy, závlaha).

Používání hnojiv musí být v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb. Statkovými hnojivy nesmějí být při jejich používání vnášeny do půdy rizikové prvky nebo rizikové látky, které by mohly narušit vývoj kulturních rostlin nebo ohrozit potravní řetězec.

Hnojiva, statková hnojiva a pomocné látky nesmějí být používány na zemědělské půdě a lesních pozemcích, pokud

- způsob jejich použití neumožňuje rovnoměrné pokrytí pozemku,

- jejich použití může vést ke vzniku škody na zemědělské půdě, lesním pozemku nebo na pozemcích sousedících s tímto pozemkem, popřípadě i v jeho širším okolí,

- půda, na kterou mají být aplikovány, je přesycená vodou, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlá do hloubky větší než 8 cm.

O použití hnojiv a o pomocných látek je nutno vést evidenci. Evidence se vede o množství, druhu a době použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se nejméně 7 let.

Systém veterinární asanace:

| Objekt | Činnost | Interval | Prostředek |
| --- | --- | --- | --- |
| Stáje | desinfekce – bílení stájí | cca 1 x ročně | hydroxid vápenatý (vápno) |
| Telecí boxy | desinfekce | před každým naskladněním a po každém vyskladnění | CHIROX |
| Kafilerní box | desinfekce | po každém vyskladnění | Chloramin |

Bezpečnostní listy přípravků jsou uvedeny v přílohách provozního řádu zařízení.

3.0	Způsob ustájení a projektovaná kapacita ustájení hospodářských zvířat

Ustájení:

Režim ustájení je sezónní – 6 měsíců pasta a 6 měsíců ustájení. Ustájení je řešeno jako volné boxové ustájení s hlubokými přistýlanými lehacími boxy. Stáje jsou příčně rozděleny středovou částí s krmivovou základnou na dvě ustájovací křídla. Každá ustájovací část je rozdělena na 4 skupiny volně ustájených dojnic v přistýlaných lehacích boxech. Celkově je stáj podélně členěna na středovou krmnou chodbu, která prochází celou stájí a po stranách na řadu lehacích boxů, kaliště, krmiště a krmný stůl.

Projektovaná kapacita:

Provoz sestává ze čtyř hlavních objektů, stájí, označených 1 až 4.

- Projektovaná kapacita stáje 1 (jalovice) je 160 kusů.

- Projektovaná kapacita stáje 2 (dojnice) je 160 kusů.

- Projektovaná kapacita stáje 3 (březí jalovice, krávy na sucho) je 160 kusů.

- Projektovaná kapacita stáje 4 (krávy bez tržní produkce mléka) je 160 kusů.

Celková projektovaná kapacita zařízení činí 640 ks skotu.

4.0	Způsob odvádění amoniaku do vnějšího ovzduší

Větrání prostoru je zajištěno přirozeným větráním prostřednictvím větracích otvorů ve střeše stájí. Pavilony (stáje) 1 a 2 jsou osazeny v každé polovině 8 větracími otvory. Tyto pavilony jsou dále vybaveny výklopnými okny (19+19 oken). Pavilony 3 a 4 jsou osazeny v každé polovině 10 větracími otvory a 27 okny. Otvírání oken je řešeno mechanicky. Větrací otvory jsou vybaveny ventilátory, které jsou však odpojeny a jsou nefunkční.

5.0	Provozní řád zpracovaný podle § 11 odst. 2 zákona:

Provozní řád byl zpracován v listopadu 2003. Vydání provozního řádu bylo povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 16.2.2004, č.j. ŽP/686/04. Provozní řád je volnou přílohou tohoto Plánu zavedení správné zemědělské praxe.

6.0	Údaje v souhrnné provozní evidenci, emise amoniaku

Rok 2007

| SKOT- Stelivové ustájení optimální způsob | Celkový emisní faktor nebo celková měrná výrobní emise NH3 (kgNH3..zvíře-1.rok-1) | Projektovaná kapacita ustájení (počet kusů) | Skutečný roční průměrný počet kusů | Celková emise amoniaku (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stáj + hnojiště | Stáj + pastva |  | Stáj + hnojiště | Stáj + pastva |  |
| - dojnice | 24,5 | 24,4 | 160 | 160* | 160* | 3,912 |
| - telata, jalovice, býci | 13,7 | 13,8 | 3x160 | 430* | 430* | 5,912 |
| Celková roční emise amoniaku (t/rok) | 9,824 |

* půl roku ve stáji a půl roku na pastvě

Rok 2006

| SKOT- Stelivové ustájení optimální způsob | Celkový emisní faktor nebo celková měrná výrobní emise NH3 (kgNH3..zvíře-1.rok-1) | Projektovaná kapacita ustájení (počet kusů) | Skutečný roční průměrný počet kusů | Celková emise amoniaku (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stáj + hnojiště | Stáj + pastva |  | Stáj + hnojiště | Stáj + pastva |  |
| - dojnice | 24,5 | 24,4 | 160 | 160* | 160* | 3,912 |
| - telata, jalovice, býci | 13,7 | 13,8 | 3x160 | 415* | 415* | 5,706 |
| Celková roční emise amoniaku (t/rok) | 9,618 |

* půl roku ve stáji a půl roku na pastvě

Rok 2005

| SKOT- Stelivové ustájení optimální způsob | Celkový emisní faktor nebo celková měrná výrobní emise NH3 (kgNH3..zvíře-1.rok-1) | Projektovaná kapacita ustájení (počet kusů) | Skutečný roční průměrný počet kusů | Celková emise amoniaku (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stáj + hnojiště | Stáj + pastva |  | Stáj + hnojiště | Stáj + pastva |  |
| - dojnice | 24,5 | 24,4 | 160 | 160* | 160* | 3,912 |
| - telata, jalovice, býci | 13,7 | 13,8 | 3x160 | 420* | 420* | 5,775 |
| Celková roční emise amoniaku (t/rok) | 9,687 |

* půl roku ve stáji a půl roku na pastvě

7.0	Referenční a snižující technologie, které budou v rámci plánu u zdroje instalovány

| Skot - Stelivové ustájení |
| --- |
| Referenční technologie stručný popis | Ověřená snižující technologie stručný popis | Procento snížení emisí amoniaku |
| Technologie používané na skládkách hnoje |
| ponechání chlévského hnoje volně na hnojišti | ponechání v klidu do vytvoření přírodní krusty | 35-50 % |
| Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje |
| rozmetání hnoje přímo na pole | zapravení do půdy při orbě do 12 hodin (1/2 rozsahu) | 80 % - orná půda |
| rozmetání hnoje přímo na pole | zapravení do půdy při orbě do 24 hodin (1/2 rozsahu) | 60 % - orná půda |

Základním dokumentem pro zapracovávání hnoje do půdy je plán hnojení – viz příloha. Plán vychází z objektivního hodnocení situace a z hospodaření se živinami s přihlédnutím k dalším vazbám (např. nitrátová studie, ochrana vod před znečištěním dusičnany). Problematika zapravování hnoje je z hlediska životního prostředí velmi významné, neboť může ohrozit emisemi dusíku a fosforu půdu, spodní a povrchové vody a může být zdrojem zápachu a emisí amoniaku. Aplikace hnoje do půdy je regulována omezením ročního období, kdy může být hnůj zapravován a maximálním množstvím aplikovatelným ve správných ročních obdobích. Maximální množství hnoje je zapravováno na podzim, po sklizni. V mnoha případech lze zapravovat hnůj na pole i na jaře. Zaoráním exkrementů rozhozených na pole, má za následek snížení emisí amoniaku.

Skladovací prostory (polní hnojiště) se budují pro období, kdy nelze podestýlkou hnojit s ohledem na půdně-klimatické podmínky a pěstované plodiny. Uložení hnoje se realizuje na okrajích pozemků, kde se použití hnoje předpokládá. Polní hnojiště se zřizuje na dobu nejdéle 9 měsíců, uložení hnoje na stejném místě se opakuje nejdříve po 4 letech. Při zakládání polního hnojiště se přihlíží zejména ke svažitosti vytipovaného pozemku, propustnosti podloží, blízkosti vodních zdrojů a toků a blízkosti citlivých objektů ve vztahu k zápachu (převládající větry). Polní hnojiště se oborá k zamezení případného úniku závadných látek.

8.0	Porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující technologií

Snižující technologie uvedené v bodě 7.0 jsou již při provozu zdroje dlouhodobě realizovány. Pro další omezování emisí amoniaku a zvýšení využití dusíku pro výživu rostlin je maximální snaha zvyšovat podíl zpravení hnoje po rozmetání do 12 hodin. V současné době je tento podíl minimálně v rozsahu 1/2 hnojení hnojem.

9.0	Další související technickoorganizační opatření

Hospodaření s energiemi:

Elektrická energie:

- řízení světelného režimu,

- 1x ročně provést důkladné vyčištění osvětlovacích těles.

Voda:

- 1x ročně vyčištění, kontrola a seřízení napáječek,

- v případě potřeby mytí podlah používat vysokotlakého zařízení – úspora vody.

U všech druhů energií sledovat spotřebu. Kontrolovat, zda nedochází ke zbytečným únikům tepla (izolace budov, odstraňování netěsností, úsporná opatření a regulace).

Opravy a udržování:

Prováděním preventivní údržby všech zařízení předcházet poruchám. Udržovat provozuschopnost zařízení na odklízení podestýlky včetně zařízení na její převoz na určené pozemky (polní hnojiště). Provádění revizí vyhrazených technických zařízení ve stanovených termínech. Dbát na čistotu a pořádek ve všech prostorách. Řádně hospodařit s odpady, starat se o jejich včasný odvoz oprávněnými osobami. Omezovat zdroje zápachu a hluku.

Opatření proti havárii a nenadálých událostí:

Pro řešení havarijních stavů a havárií způsobených únikem závadných látek je zpracován havarijní plán (plán opatření pro případ havárie) farmy.

Vzdělávání a výcvik:

Pravidelným školením a vzděláváním zaměstnanců uvést plán zásad správné zemědělské praxe do každodenní činnosti každého zúčastněného jednotlivce.

10.0	Vyhodnocení snížení emisí amoniaku jako výsledku plnění plánu

Emise amoniaku bez použití snižujících technologií – vztaženo na projektovanou kapacitu:

| KATEGORIE ZVÍŘAT optimální způsob Skot - stelivové ustájení | Emisní faktory [kg NH3. zvíře-1.rok-1] | Emise celkem kg NH3.rok-1 |
| --- | --- | --- |
|  | Stáj | Hnůj, podestýlka | Zapravení do půdy | Pastva | CELKEM* |  |
| dojnice | 160 ks | 10,0 | 2,5 | 12,0 | 2,4 | 24,45 | 3 912 |
| telata, býci, jalovice | 3x160 ks | 6,0 | 1,7 | 6,0 | 1,8 | 13,75 | 6 600 |
| Celkem | 10 512 |

*

dojnice - optimální způsob:

6 měsíců stáj + hnojiště: 24,5 / 2 = 12,25

6 měsíců stáj + pasta: 24,4 / 2 = 12,2

tj. průměr ½ roku stáj+hnojiště + ½ roku stáj+pastva = 24,45 kg NH3. zvíře-1.rok-1

telata, býci, jalovice - optimální způsob:

6 měsíců stáj + hnojiště: 13,7 / 2 = 6,85

6 měsíců stáj + pasta: 13,8 / 2 = 6,9

tj. průměr ½ roku stáj+hnojiště + ½ roku stáj+pastva = 13,75 kg NH3. zvíře-1.rok-1

Emise amoniaku při použití snižujících technologií – vztaženo na projektovanou kapacitu:

| KATEGORIE ZVÍŘAT optimální způsob Skot - stelivové ustájení | Emisní faktory [kg NH3. zvíře-1.rok-1] | Emise celkem kg NH3.rok-1 ** |
| --- | --- | --- |
|  | Stáj | Hnůj, podestýlka | Zapravení do půdy* | Pastva | CELKEM na rok |  |
| Dojnice 160 ks | Pastva 6 měs. | 10,0 | - | 12 | 2,4 | 24,4 | 1952 |
|  | Stáj 6 měs. | 10,0 | 2,5 (-35%) tj. 1,625 | 12 mínus (1/2 snížení o 80% a 1/2 snížení o 60%) = 3,6 | - | 15,225 | 1218 |
| telata, býci, jalovice 3x160 ks | Pastva 6 měs. | 6,0 | - | 6 | 1,8 | 13,8 | 3312 |
|  | Stáj 6 měs. | 6,0 | 1,7 (-35%) tj. 1,105 | 6 mínus (1/2 snížení o 80% a 1/2 snížení o 60%) = 1,8 | - | 8,905 | 2137 |
| Celkem | 8 619 |

*

Snižující technologie je uplatněna pouze na zapravení hnoje ze stájí – tj. polovina emisního faktoru zůstává zachována a na polovinu je uplatněno snížení.

* *

dojnice - optimální způsob:

pastva:	160 x 24,4 x 0,5 roku =  1 952 kg

stáj:	160 x 15,225 x 0,5 roku = 1 218 kg

telata, býci, jalovice - optimální způsob:

pastva:	480 x 13,8 x 0,5 roku =  3 312 kg

stáj:	480 x 8,905 x 0,5 roku =  2 137kg

Rozdíl při používání snižujících technologií – snížení o 18%.

11.0	Termín zahájení plnění plánu

Snižující technologie uvedené v bodě 7.0 jsou již zavedeny a používány, stejně tak jako ostatní uvedená opatření.

12.0	Jméno, adresa a podpis provozovatele

Provozovatel:		Agro spol. s r.o.

XXX

XXX

IČO:

tel.:

mobil:

Výkonný ředitel:

V příloze č. 1 je uveden výpis z Obchodního rejstříku.

Ing. X.X

výkonný ředitel

Schválil:

Krajský úřad Plzeň, odbor životního prostředí a zemědělství

Příloha č. 1

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Plzni

oddíl X, vložka XXXX

Příloha č. 2

Mapové podklady

Příloha č. 3

Snímek pozemkové mapy

Příloha č. 4

Blokové schéma

Příloha č. 5

Rozvozový plán,  plán hnojení

I. Rozvozový plán:

Hnůj:

Hnůj je rozmetáván na pozemcích uvedených v plánu hnojení. Nakládka hnoje se provádí buď ze sezónních hnojišť nebo ze stálého zpevněného hnojiště.

Vyklízení chlévské mrvy je prováděno každých 14 dní. Mrva je vyhrnována traktorem s radlicí k opěrné zdi na plochu pro denní odvoz hnoje. Následuje naložení do kontejnerů, které jsou kontinuálně odváženy až do skončení procesu.  Močůvka je svedena do močůvkových jímek a je vyvážena 1x týdně na pole. Chlévská mrva je následně odvážena na určená polní hnojiště. Podle plánu hnojení jsou pak odpady využívány na vlastních zemědělských pozemcích.

Polní hnojiště:

| č. pozemku | místo | kapacita v tunách |
| --- | --- | --- |
| 4101/1 | spojka Březí-Ctiboř | 1750 |
| p.p.č. 2340/2 | zpevněné u Ctiboře | 3000 |
| p.p.č. 2340/1 | u VKT Ctiboř | 1500 |
| 3003 | Březí | 1500 |

Technika:

-	Nakladač – T 3571  BOBCAT

-	rozmetadlo RU 8 – 1x

-	traktorové rozmetadlo RU 10 – 2x

-	STRAUTMANN – 1X

Močůvka, hnojůvka:

Hnojůvka je shromažďována v zásobní jímce. Vývoz se provádí podle plánu hnojení.

Technika:

- TATRA – CAS- 10

II. Plán hnojení:

A: Hnůj

| č. pozemku | výměra | dávka t/ha | plodina 2008 |
| --- | --- | --- | --- |

B: Močůvka

orná půda

| č. pozemku | výměra | dávka t/ha | Plodina 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | vyhodnocení podle potřeby živin a množství hnojiva |  |

TTP

| č. pozemku | výměra | dávka t/ha | plodina |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | vyhodnocení podle potřeby živin a množství hnojiva |  |

R – orná půda

T – TTP (trvalé travní porosty)

Příloha č. 6

Umístění polních hnojišť

Příloha č. 7

Provoz a obsluha sezónních polních hnojišť

Podmínky skladování statkových hnojiv podle vyhlášky č. 274/1998 Sb., v platném znění:

Kapacita skladovacích prostor pro tuhá statková hnojiva odpovídá jejich skutečné produkci za 6 měsíců. Toto neplatí pro uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím. Na zemědělské půdě mohou být tuhá statková hnojiva uložena nejdéle po dobu 24 měsíců.

Jímky a nádrže, popřípadě podroštové prostory ve stájích odpovídají kapacitně minimálně čtyřměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého podílu a minimálně tříměsíční předpokládané produkci močůvky a hnojůvky, a to v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách regionu. Při provozu jímek a nádrží se zamezí přítoku povrchových nebo srážkových vod do jímky nebo nádrže, pokud není v kolaudačním rozhodnutí uvedeno jinak.

Pokud nejsou k dispozici údaje o produkci statkových hnojiv, získané prokazatelným způsobem, zejména vážením, měřením objemu, výpočtem produkce statkových hnojiv podle druhu a kategorie zvířat, jejich hmotnosti, užitkovosti či způsobu krmení, s přihlédnutím ke spotřebě steliva, popřípadě k produkci odpadních vod, použijí se průměrné hodnoty produkce statkových hnojiv podle přílohy č. 3 vyhlášky, tabulky A a požadované skladovací kapacity se stanoví podle přílohy č. 3 vyhlášky, tabulky B. V případě pastvy nebo pobytu hospodářských zvířat na zemědělské půdě se potřeba skladovacích kapacit úměrně snižuje.

Kapacity skladovacích prostor na statková hnojiva mohou být sníženy v případě doložitelného uvedení statkových hnojiv do oběhu, jejich využití k výrobě organických hnojiv nebo k produkci bioplynu, popřípadě jejich likvidace jako odpadu, a to úměrně tomuto množství, na základě zpracovaného harmonogramu. Ani po tomto snížení však nesmí být skladovací kapacity menší, než je potřebné k uskladnění dvouměsíční celkové produkce statkových hnojiv.

1.1	Technologie ukládání a zpracovávání chlévské mrvy

Zavážení se provádí pomocí kontejnerů. Minimální skladovací doba je 6 měsíců (hnojí-li se 2x ročně) nebo 10 měsíců (hnojí-li se 1x v roce). Čelním nakladačem se mrva shrnuje a vrství do skladovací výšky 3 m. Vrstvení je základním předpokladem pro vytvoření anaerobních podmínek, které jsou podmínkou pro omezení ztrát na živinách.

1.2	Základní povinnosti provozovatele

- Starat se o bezpečný, hospodárný a zdravotně nezávadný provoz hnojiště.

- Zajistit důsledné dodržování provozního řádu polního hnojiště.

- Vybavit zaměstnance potřebnými ochrannými pomůckami.

- Zabezpečit vedení evidence o použití statkových hnojiv. Evidenci je možné vést souhrnně pro všechny druhy používaných hnoji a pomocných látek. Formulář pro vedení evidence je uveden v příloze.

1.3	Pokyny pro obsluhu

1.3.1	Povinnosti obsluhy

- Obsluha je povinna, zejména po přívalových deštích, provést kontrolu celého objektu hnojiště, především ověřit, zda nedošlo k průniku hnojůvky do okolního terénu.

- Pravidelně, nejméně jedenkrát měsíčně kontrolovat technický stav hnojiště.

- Neprodleně hlásit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci zjištěné závady, poruchy a neobvyklé jevy a o těchto skutečnostech provést zápis do provozního deníku.

- Vést provozní deník polního hnojiště, do kterého zapisuje zejména:

- údaje o prováděné činnosti,

- datum návozu chlévské mrvy a odvozu vyzrálého hnoje s udáním množství,

- provádění případné opravy na objektu,

- stručný obsah hlášení mimořádných událostí s údaji kdy a komu byly hlášeny,

1.4	Opatření pro případ havárie

1.4.1	Předpoklad možné havárie

K havárii - úniku extrémního množství hnojůvky do podzemních nebo povrchových vod - může dojít v důsledku déletrvajících přívalových dešťových srážek, a to únikem do okolního terénu.

Ohrožení jakosti podzemních vod:

Možné příčiny ohrožení:

- dlouhodobé zasakování vyplavené hnojůvky do půdy,

- hrubými manipulačními závadami při skladování a rozvozu.

Včasnost zásahu:

Nejdůležitějším opatřením chránícím před vznikem havarijní situace je prevence:

- Hnojiště jako rizikové pro kvalitu podzemních vod situovat mimo oblast využití vod.

- Technicky a provozně zabezpečit objekty polních hnojišť proti únikům závadných látek.

- Hnojiště provozovat pouze jako sezónní s pravidelným střídáním, opakované využití nejdříve po třech letech.

V případě vzniku havarijní situace dbát na zvláštní význam včasnosti zásahu. Větší časové prodlení zvyšuje riziko rozptylu závadných látek v podzemních vodách, podstatně snižuje efekt zásahu a zvyšuje náklady.

1.4.2	Vyrozumění při vzniku havárie

Základem jakékoliv protihavarijní činnosti je informace o havárii. Teprve na základě informace může být odpovědně rozhodnuto, jaká opatření je účelné a možné provést.

Hlášení o havarijním stavu mohou podat:

- uživatelé vody

- rybáři

- ostatní občané

- obsluha hnojiště

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit

Hasičskému záchrannému sboru, tel. 150

nebo prostřednictvím integrovaného záchranného systému – tel. 112,

nebo Policii ČR, tel. 158 , popř. správci povodí.

1.4.3	Okamžitá a následná opatření

- Zjištění zdroje znečištění.

- Odstranění příčiny znečištění co nejjednodušším, vodohospodářsky neškodným zásahem (např. vytvořením hráze ze zeminy zamezující vnikání hnojůvky do povrchového toku).

- odčerpáním zachycené hnojůvky fekálními vozy.

- V případě vniknutí do povrchového toku zajistit intenzivní provzdušňování vody mechanickými areátory.

Při vniknutí hnojůvky do podzemních vod je asanace podstatně složitější a spočívá zejména v:

- odčerpání dosud nezasáklé hnojůvky,

- odtěžení znečištěné zeminy,

- vytvoření přehrady (např. čerpacími vrty, zářezy), kterou se zabrání postupu znečištění a vytvoří se možnost odstranit znečišťující látku.

Dále je třeba provést:

- kontrolu provedených opatření k omezení následků úniku, popřípadě nařídit provedení dalších opatření,

- odstranit zbytky závadných látek z prostoru havárie,

- odtěžit kontaminovanou zeminu a odvést k bezpečnému zneškodnění (např. kompostováním),

- odebrat vzorky vody a zeminy z místa havárie,

- pořídit situační nákres zasaženého území,

- zpracovat protokol o havárii (místo úniku, čas, druh a množství uniklé závadné látky, příčinu úniku, rozsah znečištění vody a půdy, provozovatel, popis a rozsah škod, záznam o prvém zásahu a následných opatřeních, odběru vzorků atd.). Protokol předat vodohospodářskému orgánu a vodohospodářské inspekci.

1.4.4	Seznam potřeb pro odstranění havárie

- Fekální vozy

- Čelní nakladač

- Vozidla pro odvoz kontaminované zeminy

- Ruční nářadí

- Ochranné pomůcky

1.4.5	Likvidace hnojůvky a kontaminovaných zemin

- hnojůvka: rozstřik na určené pozemky

- kontaminovaná zemina kompostace na vodohospodářsky zajištěné ploše (předání zeminy k dekontaminaci oprávněné osobě)

Případ havárie podrobně řeší havarijní plán farmy.

1.5	Sledování a kontrola provozu

1.5.1	Provozní deník

Provozní deník slouží k vedení záznamů o provozu polního hnojiště.

Do provozního deníku se zapisují :

- výsledky pravidelných prohlídek složiště s vyjmenováním zjištěných závad,

- práce a činnosti související s okamžitým odstraněním závad při provádění prohlídek s uvedením místa a příčiny závady,

- stanovené termíny k odstranění zjištěných závad a odpovědné osoby za jejich odstranění,

- datum a podpis osoby, která závadu odstranila,

- poruchy a havárie, jejich příčiny a stručný popis odstranění následků,

- údaje o odběrech vzorků pro zjištění kontaminace půdy.

Plán hnojení

pro období: ____________________

| rok | k.ú. pozemek | plodina | termín aplikace (měsíc) | druh hnojní | dávka t/ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů

| podnikatel v zemědělství: | datum narození (IČ, bylo-li přiděleno): |
| --- | --- |
| vlastník lesního pozemku: |  |
| fyzická nebo právnická osoba provozující lesní výrobu: | IČ, bylo-li přiděleno: |

| Katastrální území1) | Pozemek 1) Lesní pozemek oddělení, porost, porostní skupina) | Plodina2) | Hnojení | Hnojiva, statková hnojiva, upravené kaly (v sušině) | Pomocné látky, hnojiva se stopovými živinami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | číslo | plocha (ha) | druh, odrůda (užitkový směr) | plocha (ha) | datum | plocha (ha) | druh nebo název | celkem (t kg, litry) | dávka (t, kg, litr na 1 ha) | přívod živin (kg/ha) | název | dávka (kg, litr na 1 ha) |
|  |  |  |  |  | použití | zapravení do půdy |  |  |  |  | N | P2O5 | K2O | MgO | CaO | S |  |  |

1)	Pokud je podnikatel v zemědělství zařazen v registru půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, uvede v rubrice katastrální území číslo čtverce mapy a v rubrice pozemek zkrácený kód půdního bloku nebo jeho dílu.

2)	U trvalých travních porostů se uvede pouze zemědělská kultura travní porost.

# Text boxes

polní hnojiště spojka Březí-Ctiboř