xx

Program použití kalů

na zemědělskou půdu

Původce kalů:	xx

xx

xx

xx

Zpracoval:		ENVI GROUP s.r.o

Nádražní 779

347 01 Tachov

Datum vydání:	xx

Obsah programu použití kalů na zemědělskou půdu

- Povinnosti při používání kalů

- Vyhodnocení kalů z hlediska jejich použití na zemědělské půdě

- Výčet vybraných pozemků určených k použití kalů včetně ukazatelů pro jejich hodnocení

- Hydrologické poměry v zájmovém území použití kalů

- Zařazení použití kalů do osevního postupu

- Návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy

- Plán odběru vzorků

- Opatření na ochranu zdraví při práci s kaly

Přílohy:

Příloha č. 1	Evidenční list využití kalů

Příloha č. 2	Rozbor kalu – protokol o zkouškách

Příloha č. 3	AZP – Agrochemické zkoušení zemědělských půd

Příloha č. 4	Snímek pozemkové mapy

Příloha č. 5	Snímek vodohospodářské mapy

1.0	Povinnosti při používání kalů

1.1	Základní pojmy:

| kal: | 1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, 2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 3. kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených, |
| --- | --- |
| upravený kal: kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací |
| použití kalu: zapracování kalu do půdy |

1.2	Povinnosti při používání

Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin, za podmínek stanovených zákonem č. 185/2001 sb., o odpadech, a prováděcím právním předpisem č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a v souladu s tímto programem použití kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy a kvalita povrchových a podzemních vod.

Původce kalů, tj. firma Vodoservis Planá, spol. s r.o., je povinna předat tento program použití kalů osobě, která užívá půdu a hodlá používat upravené kaly pro hnojení.

Použití kalů je zakázáno:

- na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 114/1992 Sb.),

- na lesních porostních půdách běžně využívaných klasickou lesní pěstební  činností,

- v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách,

- na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče,

- v intenzivních plodících ovocných výsadbách,

- na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce předcházejícím,

- v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy s využitím chrástu ke krmení,

- jestliže z půdních rozborů vyplyne, že obsah vybraných rizikových látek v průměrném vzorku překračuje jednu z hodnot stanovených v prováděcím právním předpisu (vyhláška č. 382/2001 Sb.) – viz bod 2.0 tabulka č. 1,

- na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než pH 5,6,

- na plochách, které jsou využívané k rekreaci a sportu, a veřejně přístupných prostranstvích, nebo

- jestliže kaly nesplňují mikrobiologická kritéria daná prováděcím právním předpisem (382/2001 Sb.) – viz bod 2.0 tabulka č. 3. Použití mikrobiálně kontaminovaných kalů může být provedeno pouze po prokázané hygienizaci kalů.

2.0	Vyhodnocení kalů z hlediska jejich použití na zemědělské půdě v souladu s přílohami č. 3, 4 a 5 vyhl. č. 382/2001 Sb.

Hodnoty koncentrací sledovaných rizikových prvků, rizikových látek a mirkobiální kritéria  kalu produkovaného ČOV XXX jsou v souladu s limity stanovenými vyhláškou č. 382/2001 Sb. Stanovené limity jsou uvedeny v následujících tabulkách. Hodnoty zjištěné v produkovaném kalu jsou popsány v protokolu, který je uveden příloze.

2.1	Stanovené limity

Tabulka č. 1:	Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě (ukazatele pro hodnocení půd, příloha č. 2 k vyhlášce č. 382/2001 Sb.)

| Mezní hodnoty koncentrací prvků v extraktu lučavkou královskou v mg.kg-1 sušiny v půdě |
| --- |
|  | As | Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn |
| Běžné půdy | 20 | 0.5 | 90 | 60 | 0,3* | 50 | 60 | 120 |
| Písky, hlinité písky, štěrkopísky | 15 | 0.4 | 55 | 45 | 0,3* | 45 | 55 | 105 |

* celkový obsah

Vysvětlivky:

1)	Mezní hodnoty koncentrací vybraných prvků v půdě – vymezují maximální hodnoty vybraných rizikových prvků v půdě, při jejichž překročení by mohlo dojít k poškozování funkcí půdy a složek životního prostředí

2)	Kategorizace půd:

a) Běžné (písčitohlinité, hlinité a jílovité), které zaujímají převážnou část zemědělsky využívaných půd. Pod pojmem běžné půdy rozumíme půdy s normální variabilitou prvku, s normálním půdním vývojem v různých geomorfologických podmínkách v oblastech různých psamitických, pelitických hornin sedimentárních, kyselých, neutrálních, místy i bazických hornin vyvřelých a hornin metamorfovaných. Jedná se tedy o půdy, které nevznikaly z geogenně a petrograficky anomálních hornin, jako jsou písky, štěrkopísky, ultrabazické horniny (hadce, amfibolity, leucitity) a horniny karbonátové. Patří sem i oblasti, kde se na vzniku půd podílejí horniny, případně žíly s vysokým stupněm metalogenetického zrudnění.

b) Písčité, na velmi lehkých a chudých matečních horninách, jako jsou písky a štěrkopísky. V případě vymezení těchto půd je nutné vycházet ze zastoupení jemných částic (do 10 m), které tvoří maximálně 10 %. U půd písčitých na píscích, štěrkopíscích a štěrcích je to hlavně v důsledku nízké sorpční schopnosti, kdy i v případě přímého použití surovin s normálními obsahy rizikových prvků dochází k rychlému znečišťování podzemních a říčních vod.

c) Půdy na substrátech s geogenně podmíněnými extrémními obsahy některých prvků. Tyto půdy jsou hodnoceny samostatně a referenční hodnoty pozadí se na ně nevztahují. Pro půdy na ostatních geogenně extrémních horninách nejsou tyto svrchní meze referenčních hodnot prvků stanoveny, protože jejich hodnoty v těchto horninách jsou často značně nevyrovnané a vysoké, zvláště u Cr, Co, Ni, a to v celém půdním profilu.

Tabulka č. 2:	Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech  pro jejich  použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů, příloha č. 3 k vyhlášce č. 382/2001 Sb.)

| Riziková látka | Mezní (maximální) hodnoty koncentrací v kalech (mg.kg-1 sušiny) |
| --- | --- |
| As – arzén | 30 |
| Cd - kadmium | 5 |
| Cr - chrom | 200 |
| Cu - měď | 500 |
| Hg - rtuť | 4 |
| Ni - nikl | 100 |
| Pb - olovo | 200 |
| Zn - zinek | 2500 |
| AOX | 500 |
| PCB suma 6 kongenerů - 28+52+101+138+153+180) | 0,6 |

Tabulka č. 3:	Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě (příloha č. 4 k vyhlášce č. 382/2001 Sb.)

| Kategorie kalů | Přípustné množství mikroorganismů (KTJ*) v 1 gramu sušiny aplikovaných kalů |
| --- | --- |
|  | termotolerantní koliformní bakterie | enterokoky | Salmonella sp. |
| I. | < 103 | < 103 | negativní nález |
| II. | 103 - 106 | 103 - 106 | nestanovuje se |

* KTJ- kolonie tvořící jednotku

Vysvětlivky:

Kategorie I:	kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při dodržení ostatních ustanovení  této vyhlášky.

Kategorie II:	kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování technických plodin, a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní zelenina a intenzivně plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při práci a ostatních ustanovení vyhlášky

2.2	Minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok

Minimální četnost chemických a mikrobilálních rozborů kalu je stanovena podle výsledků rozborů kalu, při obsahu sušiny 1,74 % hmot. a roční produkci 1500 m3 následovně:

a) agrochemické parametry (živiny)	2x ročně

b) rizikové prvky			2x ročně

c) mikrobiologie			2x ročně

d) organické kontaminanty		před prvním použitím kalů

Limitní hodnoty:

Tabulka č. 4:	Minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok (příloha č. 5 k vyhlášce č. 382/2001 Sb.)

| Minimální počet analýz za rok |
| --- |
| Produkce kalů z ČOV (v tunách sušiny kalů za rok) | agrochemické parametry* (živiny) | rizikové prvky (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) | mikrobiologie (termotoler. koliform. bakterie, enterokoky, Salmonella sp.) | organické kontaminanty (AOX, PCB) |
| < 250 | 2 | 2 | 2 | -** |
| 250-1000 | 4 | 4 | 4 | -** |
| 1000-2500 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| >2500 | 12 | 12 | 12 | 1 |

* agrochemické parametry: 	pH, obsah sušiny, obsah organických  látek (vyjádřený jako ztráta žíháním),  celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík

** analýzy  se dělají dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 382/2001 Sb. vždy před prvním použitím kalů

3.0	Výčet vybraných pozemků určených k použití kalů včetně ukazatelů pro jejich hodnocení

katastrální území 	blok		p.p.č.

Otín			2001/1		2350/1

Otín			1001/1		496/1

3.1	Ukazatele pro hodnocení půd

Viz bod 2.1 – tabulka č. 1.

4.0	Hydrologické poměry v zájmovém území použití kalů

Číslo hydrologického pořadí:		1-10-01070

Průměrné roční srážky:		650 mm

V lokalitách vymezených pro použití kalů na zemědělské půdě (viz bod 3.0) se nenacházení ochranná pásma vodních zdrojů.

5.0	Zařazení použití kalů do osevního postupu

V osevním postupu budou kaly aplikovány podle pravidel uvedených v bodě 1.2 následovně:

blok		p.p.č.		plodina

2001/1		2350/1		pšenice 60% výměry pozemku a travina 40% výměry pozemku

1001/1		496/1		řepka jarní

6.0	Návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy

Monitoring kalu a půdy bude zajištěn původcem ka1u (společnost Vodoservis s.r.o. Planá). Při monitoringu kalu budou realizovány odběry vzorků. Chemické  a mikrobiologické analýzy vzorků kalu v rozsahu a četnosti uvedených v bodě 2.2.

Monitoring půdy bude realizován prostřednictvím osob pověřených ÚKZÚZ a to před první aplikací kalu a dále v pravidelných desetiletých intervalech. Rozsah monitoringu půdy bude v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 382/2001 Sb.

7.0	Plán odběru vzorků

Odběr vzorků kalu bude prováděn dle ČSN EN ISO 5667. Vzorky pro stanovení obsahu rizikových prvků v kalu dle přílohy č. 3 a 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb. budou odebrány 2x ročně (jarní a podzimní období) a rozbor bude zajištěn v příslušné akreditované laboratoři.

Odběr vzorků kalu pro účel mikrobiologického vyšetření bude realizován tak, aby nedošlo k sekundární kontaminaci odebíraného materiálu. Uchování a přeprava vzorků se provede dle ČSN ISO 10 381. Frekvence odběru vzorků - 2x ročně (jarní a podzimní období). Vzorky půdy budou na pozemcích vybraných pro aplikaci kalů odebrány před prvním použitím kalu. Následné odběry proběhnou v pravidelných desetiletých intervalech. Rozbory vzorků půdy provede příslušná akreditovaná laboratoř.

Tabulka č. 5:	Metody odběru vzorků, analýz a metody pro mikrobiologická stanovení (příloha č. 6 k vyhlášce č. 382/2001 Sb.)

| předmět, účel, ukazatel | norma |
| --- | --- |
| Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod | ČSN EN ISO 5667 Odběr vzorků část 13 |
| Kvalita půdy - odběr vzorků - část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a uchovávání půdních vzorků určených pro studium aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři | ČSN ISO 10 381-6 |
| Kvalita půdy - Příprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory | ČSN ISO 11 464 |
| Fyzikálně-chemický rozbor kalů – Stanovení celkové sušiny, zbytku po žíhání a ztráta žíháním | ČSN 83 05 50 část 3 |
| Fyzikálně-chemický rozbor kalů - Stanovení pH | ČSN EN 12 176 |
| Kvalita půdy - Stanovení pH | ČSN ISO 10 390 |
| Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - modifikovaná Kjeldahlova metoda | ČSN ISO 11 261 |
| Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda | ČSN ISO 11 465 |
| Characterization of sludges – Determination of trace elements and phosphorus – Aqua regia extraction methods Charakterizace kalů. Stanovení stopových prvků a fosforu. Metody extraktu lučavkou královskou | EN 13346 návrh ČSN EN 13346 |
| Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (P, K, Na, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) | ČSN EN ISO 11 885 |
| Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem | TNV 75 74 40 |
| Jakost vod. Stanovení rtuti | ČSN EN 1483 |
| Soil quality – Extraction of trace elements soluble in aqua regia (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) | ISO 11 466 |
| Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Část 1 - 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou atomové absorpční spektrometrie | ČSN ISO 9964-1, 2, 3 (75 7378) |
| Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie | ČSN ISO 7980 (75 7383) |
| Jakost vod. Stanovení Co, Cu, Ni, Zn, Cd a Pb. Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie | ČSN ISO 8288 |
| Jakost vod. Stanovení Cr. Metoda atomové absorpční spektrometrie | ČSN EN 1233 |
| Jakost vod. Stanovení Cd atomovou absorpční spektrometrií | ČSN EN ISO 5961 |
| Schlamm und Sedimente. Bestimmung von adsorbierten organisch gebundenen halogenen (AOX) | DIN 38414-18 |
| Schlamm und Sedimente. Bestimmung von 6 polychlorierten biphenylen (PCB) | DIN 38414-20 |
| Všeobecné pokyny pro přípravu ředění při mikrobiologickém zkoušení | ČSN ISO 6887 |
| Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení | ČSN ISO 7218 |
| Jakost vod. Obecné pokyny pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami | ČSN ISO 8199 |
| Doporučená metoda pro stanovení detekce bakterií rodu Salmonella sp. v kalech z ČOV* | ČSN EN 12 824 |
| Doporučená metoda pro stanovení počtů termotolerantních koliformních bakterií v kalech z ČOV* | Modifikovaná ČSN ISO 7899 - 2 |
| Doporučená metoda pro stanovení termotolerantních koliformních bakterií: Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií* | Modifikovaná ČSN ISO 9308 - 1 |

* postupy jsou uveřejněny v Acta hygienica a microbiologica (AHEM) č. 7/2001.

8.0	Opatření na ochranu zdraví při práci s kaly

Kaly z čištění městských odpadních vod způsobit osobám, které s nimi manipulují zdravotní potíže. Proto je nezbytné věnovat nakládání s kaly zvýšenou pozornost. Zdravotní potíže mohou být způsobeny zejména mikrobiologickou kontaminací (salmonella, koliformní bakterie, enterokoky). Pro eliminaci rizik spojených s kontaminací patogenními mikroorganismy je nutné při jakékoliv manipulaci s čistírenskými kaly respektovat následující zásady:

- Při práci s kaly používat pracovní obuv, oděv a ochranné rukavice. Praní pracovního oděvu musí být zajištěno v tzv. nečistých prostorách pracoviště. Dodržovat zákazy nošení pracovních oděvů do čistíren a prádelen a zákaz praní pracovních oděvů domácnostech.

- Dodržovat v maximální možné míře osobní hygienu, využívat rozdělené šaty (čistá - nečistá) a hygienické myčky.

- V prostorách, kde se s kaly manipuluje dodržovat zákaz ;konzumace potravin a kouření.

- Při manipulaci s vysušenými ka1y používat ochranu dýchacího ústrojí.