PROVOZNÍ ŘÁD

vyjmenovaného zdroje

znečišťování ovzduší

Zpracování ostatních

syntetických polymerů

Provozovatel:		A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.

Čs. Armády 27/4609

466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 60486414

Vypracoval: 		Ing. Zdeněk Fildán

ENVI GROUP s.r.o.

Příčná 2186, 347 01 Tachov

tel. 606 638 325, e-mail: info@envigroup.cz

Schválil:		Ing. František Knap, jednatel společnosti

29. 11. 2013

Datum vydání:	listopad 2013

Obsah:

- Identifikace stacionárního zdroje (stacionárních zdrojů) a provozovny

- Podrobný popis stacionárního zdroje

- Údaj o funkci spalovacího stacionárního zdroje v přenosové soustavě nebo v soustavě zásobování tepelnou energií

- Vstupy do technologie

- Popis technologických operací prováděných ve stacionárních zdrojích

- Výstupy z technologie - znečišťující látky a jejich vlastnosti, množství a způsob zacházení s nimi, místa výstupu znečišťujících látek ze stacionárního zdroje do vnějšího ovzduší

- Popis zařízení pro kontinuální měření emisí

- Popis měřícího místa pro jednorázové měření emisí

- Druh, odhadované množství a vlastnosti znečišťujících látek, u kterých může dojít, v případě poruchy nebo havárie stacionárního zdroje nebo jeho části, k vyšším emisím než při obvyklém provozu

- Vymezení stavů uvádění stacionárního zdroje do provozu a jeho odstavování

- Aktuální spojení na příslušný orgán ochrany ovzduší, způsob podávání hlášení o havárii nebo poruše orgánům ochrany ovzduší a veřejnosti, odpovědné osoby a způsob interního předávání informací o poruchách a haváriích.

- Způsob předcházení haváriím a poruchám

- Způsob zajištění spolehlivosti a řádné funkce kontinuálního měřícího systému při výpadku kontinuálního měření emisí

- Vymezení doby uvádění spalovacích stacionárních zdrojů do provozu a jejich odstavování z provozu

- Termíny kontrol, revizí a údržby technologických zařízení sloužících ke snižování emisí

- Definice poruch a havárií s dopadem na vnější ovzduší a jejich odstraňování

- Způsob a četnost seřizování spalovacích stacionárních zdrojů.

- Výjimečné situace

- Provozovatel chovu hospodářských zvířat

- Provozovatel stacionárního zdroje vypouštějící fugitivní emise tuhých znečišťujících látek, nebo provozovatel stacionárního zdroje, jehož součástí je výroba, zpracování, úprava, doprava, nakládka, vykládka a skladování prašných materiálů

- Technická a provozní opatření k omezení emisí těchto látek (zdroje emitující znečišťující látky obtěžující zápachem, zejména kategorie 2.3, 2.4, 2.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16 a 8 přílohy č. 2 k zákonu)

- Podpis provozovatele nebo v případě právnické osoby jejího statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby.

##### Příloha č. 1	Umístění provozovny

##### 1.	Identifikace zdroje a provozovny

Provozovatel, provozovna:

název:		A.RAYMOND JABLONEC s.r.o.

sídlo:		Čs. Armády 27/4609

IČ:		60486414

Zdroj se nachází na st. parcele č. 823/6 k.ú. Rýnovice.

GPS souřadnice: 50°44'37.396"N, 15°8'58.479"E.

Identifikace zdroje podle provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší:

Kategorie zdroje:		vyjmenovaný zdroj

(6.5 Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba

kompozitu, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde)

IČP:				510370062

Název zdroje: 			Vstřikování termoplastů (vstřikovna 1 a 2)

2.	Podrobný popis zdroje znečišťování

Ve dvou vstřikovnách se na vstřikovacích lisovacích automatech vyrábějí speciální příchytky pro automobilový průmysl. Výrobky se vyrábějí z granulovaných plastů různých druhů (PA6, PA66, PA12, POM, PP, PE, TPE a další). Plastové granuláty jsou pneumaticky dopravovány ze zásobníků plastů do provozních zásobníků lisů. Granulát se dávkuje pro každý pracovní takt lisu do tavicí zóny a po roztavení je pak vstřikován do formy lisu. Po vytvarování výrobku jsou hotové příchytky vytlačeny z formy lisu a po dopravníku jsou dopravovány do zásobníku výrobků.

V provozovně je umístěno orientačně 83 lisovacích automatů.

V trvalém třísměnném provozu jsou lisovací automaty prakticky nepřetržitě, přerušení jejich provozu je jednotlivě pouze v případě výměny lisovacích forem nebo při krátkodobé poruše stroje.

Vstřikovna 1 a vstřikovna 2 jsou haly takřka identické konstrukce, každá o rozměrech přibližně 50 x 40 m, výška hal je přibližně 10 m. Automaty nemají samostatné odtahy kontaminované vzdušiny, která v malé míře vzniká při natavování granulátu a následném zpracování taveniny, ale celý pracovní prostor provozu je odvětráván pomocí systému klimatizace. Klimatizační jednotka zajišťuje jednak přívod čerstvého vzduchu do pracovního prostoru pracovníků, jednak zajišťuje odtah kontaminované vzdušiny. Odtahová potrubí jsou umístěna pod stropem hal a skládají se z několika odtahových větví. Jednotlivé odtahové větve se spojují a odpadní plyn je vyveden přes jednotku klimatizace a odtahový ventilátor nad střechu haly. V případě potřeby je možné část vzduchu, odcházejícího z haly recirkulovat anebo je možné k větrání hal použít pomocných ventilátorů pod střechou haly.

Parametry vzduchotechniky:

Vstřikovna 1 = 34 000 m3/h

Vstřikovna 2 = 2x 37 500 m3/h tj. 75 000 m3/h celkem

Provozní hodiny: 5 x 3 směny (24 hod./den)

Přehledový seznam vstřikovacích lisů:

Vzhledem k rozsahu výroby, sortimentu výroby a dalším vlivům podléhá strojní vybavení změnám. Proto je tento seznam uveden jako orientační přehled. Aktuální seznamy vstřikovacích lisů jsou vedeny v řízené dokumentaci sytému řízení.

3. 	Údaj o funkci spalovacího stacionárního zdroje v přenosové soustavě nebo v soustavě zásobování tepelnou energií a údaj o tom, zda se jedná o záložní zdroj energie.

Nerelevantní. Tento provozní řád neupravuje provoz spalovacích zdrojů v provozovně. Provozovna je vytápěna soustavou plynových kotlů:

| zdroj | číslo zdroje dle SPE | příkon či kapacita | kategorie zdroje dle přílohy č. 2 zákona |
| --- | --- | --- | --- |
| Plynový kotel VEROMAT VSB28 | 101 | 285 kW | 1.1. |
| Plynový kotel VITOCROSSAL 300 | 102 | 170 kW | 1.1. |
| Plynový kotel VITODENS 300 | - | 66 kW | nevyjmenovaný zdroj |
| Plynový kotel VITOCROSSAL 200 | - | 170 kW | nevyjmenovaný zdroj |
| 2x Plynový kotel VITODENS 200 | - | 31,7 kW | nevyjmenovaný zdroj |
| 3x teplovzdušná jednotka Reznor PREEVA | - | 3x 43 kW | nevyjmenovaný zdroj |
| Plynový kotel EURO T 2026 | - | 23 kW | nevyjmenovaný zdroj |

4.	Vstupy do technologie

Vstupy do technologie provozu zdroje znečišťování ovzduší jsou syntetické polymery:

Granulované plasty různých druhů (PA6, PA66, PA12, POM, PP, PE, TPE a další).

Přibližná roční spotřeba plastů je 3 000 tun.

5.	Popis technologických operací prováděných v zařízení

5.1		Technologie

Popis technologie je uveden v bodě 2.1.

5.2	Pokyny pro provoz a údržbu

- Strojní zařízení smí obsluhovat a provádět údržbu pouze osoba tělesně a duševně způsobilá.

- Obsluha musí být seznámena s popisem zařízení, tak i s jeho technologickou funkcí.

- Obsluha pravidelně provádí kontrolu činnosti zařízení dokumentovaných postupů. V případě jakékoliv poruchy hlásí tuto určenému pracovníkovi.

- Údržba je prováděna podle plánů údržby, které jsou zpracovány pro každé zařízení.

6.	Výstupy z technologie - znečišťující látky a jejich vlastnosti, množství a způsob zacházení s nimi, místa výstupu znečišťujících látek ze stacionárního zdroje do vnějšího ovzduší

Znečišťující látky a jejich vlastnosti:

Těkavé organické látky, formaldehyd.

Množství znečišťujících látek:

U zdroje zpracování plastů není prováděno zjišťování znečišťujících látek a ani nejsou ve vyhlášce 415/2012 Sb. stanoveny specifické emisní limity.

Pouze je stanovená technická podmínka provozu platná od 1. ledna 2016:

Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek.

Při provozu zdroje jsou pachově identifikovatelné látky produkovány ve velmi omezené míře – produkce pachových látek je odvislá od druhu zpracovávaných plastů. Znatelný pachový vjem je zejména při zpracovávání plastu POM a to hlavně v pracovním prostředí u linek.

Řešení technické podmínky: odsávání pracovního prostředí je vyústěno nad střechu výrobní haly, kde jsou případné pachové látky dostatečně rozptýleny a nedochází k obtěžování okolí zápachem.

V roce 2005 bylo provedeno měření emisí na výduchu vzduchotechniky ze vstřikoven:

Výpočet roční emise pro Vstřikovnu 1:

- organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)

provozní hodiny průtok vzdušniny emisní koncentrace vypočtená emise

6240 hod. x 34000 m3/hod. x 0,3 mg/m3 = 0,064 t/rok

- formaldehyd (HCHO) vyjádřený jako organický uhlík

provozní hodiny průtok vzdušniny emisní koncentrace vypočtená emise

6240 hod. x 34000 m3/hod. x 0,4 mg/m3 = 0,085 t/rok

Výpočet roční emise pro Vstřikovnu 2:

- organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)

provozní hodiny průtok vzdušniny emisní koncentrace vypočtená emise

6240 hod. x 75000 m3/hod. x 0,3 mg/m3 = 0,14 t/rok

- formaldehyd (HCHO) vyjádřený jako organický uhlík

provozní hodiny průtok vzdušniny emisní koncentrace vypočtená emise

6240 hod. x 75000 m3/hod. x 0,4 mg/m3 = 0,19 t/rok

Způsob zacházení se znečišťující látky:

Žádné operace nejsou se znečišťujícími látkami prováděny s výjimkou jejich odvozu z pracovního prostředí vzduchotechnikou do vnějšího ovzduší.

Místa výstupu znečišťujících látek ze stacionárního zdroje do vnějšího ovzduší:

Znečišťující látky jsou uvolňovány do ovzduší jako fugitivní emise a na výstupech ze vzduchotechniky.

7.	Popis zařízení pro kontinuální měření emisí

Nerelevantní. U zdroje zpracování plastů není prováděno zjišťování znečišťujících látek.

8.	Popis měřícího místa pro jednorázové měření emisí

Nerelevantní. U zdroje zpracování plastů není prováděno zjišťování znečišťujících látek měřením.

9.	Druh, odhadované množství a vlastnosti znečišťujících látek, u kterých může dojít, v případě poruchy nebo havárie zdroje nebo jeho části, k vyšším emisím než při obvyklém provozu

Emise znečišťujících látek v případě poruchy nebo havárie zdroje nejsou pravděpodobné.

10.	Vymezení stavů uvádění stacionárního zdroje do provozu a jeho odstavování

Zdroj nevyžaduje zvláštní činnosti při uvádění do provozu či jeho odstavování. Postupy pro uvedení zdroje do provozu či odstavení jsou uvedeny v návodech k obsluze a pracovních pokynech.

11.      Aktuální telefonní seznam

Důležitá telefonní čísla pro případ mimořádné události:

Záchranná služba:						155

Hasiči - hlášení požárů: 					150

Policie: 							158

Orgány ochrany ovzduší:

Orgány ochrany ovzduší:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát:

Oddělení ochrany ovzduší					485 340 711

trvalá dosažitelnost: 723 083 437

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽP				485 226 428

Magistrát města Liberec						485 243 111

Způsob podávání hlášení o havárii nebo poruše orgánům ochrany ovzduší a veřejnosti:

Provozovatel je povinen nejpozději do 24 hodin podat zprávu krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí o výskytu stavu ohrožujícího přípustnou úroveň znečištění.

Hlášení o havárii předané ČIŽP obsahuje

- název zařízení a určení místa a času vzniku, a pokud je to známo, i předpokládanou dobu trvání havárie,

- druh emisí znečišťujících látek a jejich pravděpodobné množství a

- opatření přijatá z hlediska ochrany ovzduší.

Ohrožení veřejnosti zdrojem znečišťování je nepravděpodobné. V případě havárie informuje ekolog společnosti magistrát, krajský úřad a ČIŽP.

Způsob interního předávání informací o poruchách a haváriích:

V případě zjištění poruchy či havárie zdroje ohlásí pracovník, který událost zjistil, situaci úseku údržby.

12.	Způsob předcházení haváriím a poruchám

Při provozu zařízení v souladu s obecnými provozními předpisy, provozními předpisy výrobců zařízení a návody k obsluze instalovaných zařízení, nepřichází havárie s dopadem na kvalitu ovzduší v podstatě v úvahu.

Při dodržování stanovených postupů a s ohledem na druh technologického zařízení se při standardním provozu nepředpokládá stav, který by způsobil poškození zdraví či životního prostředí. Zdolávání požárů je řešeno v požární dokumentaci objektu.

Činnosti pro předcházení haváriím a poruchám:

Vybrané činnosti směřující k předcházení haváriím a poruchám jsou uvedeny v bodech 5.2 a 10.0.

Mezi další preventivní opatření patří dále

- veškerá zařízení související s provozem zdroje musí být provozována v řádném technickém stavu,

- pravidelná údržba zařízení podle návodů k obsluze a údržbě a pracovních pokynů,

- pravidelná kontrola a čištění zařízení,

- obsluha zařízení pouze vyškoleným způsobilým personálem.

13.	Způsob zajištění spolehlivosti a řádné funkce kontinuálního měřícího systému při výpadku kontinuálního měření emisí

Nerelevantní.

14.	Vymezení doby uvádění spalovacích stacionárních zdrojů do provozu a jejich odstavování z provozu

Nerelevantní. Tento provozní řád neupravuje provoz spalovacích zdrojů v provozovně.

15.	Termíny kontrol, revizí a údržby zařízení sloužících ke snižování emisí

V provozovně nejsou instalována zařízení sloužících ke snižování emisí z vyjmenovaného zdroje zpracování plastů.

16.	Definice poruch a havárií s dopadem na ovzduší a jejich odstraňování

Vzhledem k charakteru provozu zdroje – vstřikovací lisy bez zařízení sloužících ke snižování emisí – nejsou definovány žádné poruchy či havárie s dopadem na ovzduší.

17.	Způsob a četnost seřizování zařízení ke spalování paliv

Nerelevantní. Tento provozní řád neupravuje provoz spalovacích zdrojů v provozovně.

18.	Výjimečné situace – neplnění stanovených emisních limitů

Vzhledem k charakteru zdroje není pravděpodobná situace, kdy by došlo v důsledku definovaných poruch, definovaných havárií, při najíždění zdroje do provozu nebo při jeho odstavování z provozu k významným emisním. Zvláštní opatření tedy nejsou definována.

Pro zdroj nejsou stanoveny specifické emisní limity.

19.	Provozovatel chovu hospodářských zvířat

Nerelevantní.

20.	Provozovatel stacionárního zdroje vypouštějící fugitivní emise tuhých znečišťujících látek, nebo provozovatel stacionárního zdroje, jehož součástí je výroba, zpracování, úprava, doprava, nakládka, vykládka a skladování prašných materiálů uvede v provozním řádu technická a provozní opatření k omezení tuhých znečišťujících látek a resuspenze prachu

Nerelevantní.

21.	Technická a provozní opatření k omezení emisí těchto látek (zdroje emitující znečišťující látky obtěžující zápachem, zejména kategorie 2.3, 2.4, 2.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16 a 8 přílohy č. 2 k zákonu)

Nerelevantní – jedná se o zdroj kategorie 6.5 přílohy č. 2 zákona. Zdroj neemituje v nepřiměřené míře znečišťující látky obtěžující zápachem.

22.	Podpis provozovatele

_____________________________________________________________

Ing. František Knap, jednatel

Příloha č. 1

Umístění provozovny

Katastrální mapa, k.ú. Rýnovice, p.č. 823/6