Technická dokumentace zdrojů znečišťování ovzduší

Lakovna

| Provozovatel: | PROZAX, s.r.o. Objízdná 1628, 765 31 Otrokovice IČ: 634 69 243 |
| --- | --- |
| Provozovna: | PROZAX, s.r.o. - lakovna Objízdná 1628, 765 31 Otrokovice |
| Vyjmenované zdroje: | Obrábění kovů (brusírny a obrobny) Zpracování uhlíkatých materiálů (obrábění grafitu) Zpracování syntetických polymerů (vstřikování) |
| Zpracovatel dokumentace: | ENVI GROUP s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325, info@envigroup.cz |

Obsah:

- Soupis všech stacionárních zdrojů v provozovně

- Situace provozovny se zakreslením všech stacionárních zdrojů vč. komínů nebo výduchů

- Blokové schéma zdrojů v provozovně

- Technická zpráva

  - Popis technického a technologického řešení

  - Hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu

  - Měření emisí znečišťujících látek vyjmenovaných zdrojů

  - Provozní řád

Přílohy:

Příloha č. 1	Situace provozovny se zakreslením všech stacionárních zdrojů vč. komínů nebo výduchů

Příloha č. 2	Blokové schéma zdrojů v provozovně

Příloha č. 3	Návod pro obsluhu a údržbu stříkací pistole

Příloha č. 4	Bezpečnostní listy NH

- Soupis všech stacionárních zdrojů v provozovně

| zdroj | číslo zdroje dle SPE | projektovaný příkon či kapacita | kategorie zdroje dle přílohy č. 2 zákona |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplikace nátěrových hmot | 101 | 3 000 kg organických rozpouštědel | 9.8 |
| Obrábění kovů (brusírny a obrobny) | - | elektrický příkon pod 100 kW | nevyjmenovaný zdroj |

- Situace provozovny se zakreslením všech stacionárních zdrojů vč. komínů nebo výduchů

| zdroj | číslo zdroje dle SPE | Umístění zdroje - GPS |
| --- | --- | --- |
| Aplikace nátěrových hmot | 101 | 49°12'16.907"N, 17°31'41.111"E |
| Obrábění kovů (brusírny a obrobny) | - | 49°12'16.204"N, 17°31'40.643"E |

Situace viz příloha č. 1.

- Blokové schéma zdrojů v provozovně

Viz příloha č. 2

- Technická zpráva

  - Popis technického a technologického řešení

    - Zdroj 101: Aplikace nátěrových hmot

Kategorie zdroje: 	9.8 Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené v bodech 9.9 až 9.14, s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok.

Lakovna se nachází v přístavku výrobní haly a je odsávaná pomocí odsávací stěny do jednoho výduchu.

V lakovně jsou povrchově upravovány stříkáním nátěrových hmot pomocí ručních stříkacích pistolí různé kovové díly a části vyráběných strojních zařízení. Vzhledem k tomu, že v lakovně jsou povrchově ošetřovány různorodé díly strojních zařízení, nelze stanovit velikost upravovaného povrchu.

Odsávání lakovacího boxu:

Lakovací box je vybaven filtrační stěnou pro zachycení přestřiků s odsáváním do vnějšího ovzduší.  Filtrace se skládá z kovových žaluzií, papírových skládaných filtrů a filtrační tkaniny MRFL 200-20-200. Výměna filtrů 1x za 3 měsíce.

Funkce odsávání je spojena se stříkací pistolí – bez spuštěného odsávání není do stříkací pistole puštěn tlakový vzduch.

Odtahový ventilátor:

- výrobce:	JANKA – ZLR, Praha

- typ:		RNH 800

- výkon:		8,76 m3/s

Filtrační stěna:

Odsávání s ventilátorem a výduchem:

Stříkací pistole:

V lakovně jsou používány ruční stříkací pistole na tlakový vzduch. Jsou používány různé typy stříkacích pistolí (DELTA 30 PRO - TEeH, DEVILBISS GTI PRO, 1000 MP)

Z uvedených stříkacích pistolí je blíže popsán typ 1000 MP:

STFINIŠ ST-1000 MP je vysoce výkonná nízkotlaká stříkací pistole jednoduché konstrukce. Pistole disponuje plynulým přizpůsobením stříkacího tlaku, regulací kulatého paprsku a širokého paprsku, jakož i plynulou regulací materiálu. Různé velikosti trysek pro různé použití. Extremně jemné rozprášení a homogenita stříkacího paprsku garantují vysokou kvalitu stříkaného povrchu (podrobnější popis je uveden v příloze).

Používané nátěrové hmoty:

| Název | typ | VOC % |
| --- | --- | --- |
| FEYALKYD 302 | jednosložkový základní nátěr z umělých pryskyřic | 41,7% |
| FEYCOFIX 340 | jednosložkový lak z umělých pryskyřic | 35% |
| FEYCOLOR 110-601 | ředidlo | 100 |
| SYNOREX S 2035 | syntetická základní barva rychleschnoucí | 36% |
| ŘEDIDLO S 6001 | ředidlo | 100% |
| ŘEDIDLO S 6006 | ředidlo | 100% |

Bezpečnostní listy těchto NH jsou uvedeny v příloze.

Dále mohou být používány další nátěrové hmoty a rozpouštědla (PRIMALEX PROCOLOR, aceton a další). Vzhledem k různým potřebám nelze všechny minulé, současné ani budoucí NH vyspecifikovat.

Skladování nátěrových hmot:

Nátěrové hmoty a ředidla jsou uložena v prostoru lakovny v ocelových skříních vybavených záchytnou vanou, dále na samostatné záchytné vaně.

    - Nevyjmenovaný zdroj: Obrábění kovů (brusírny a obrobny)

Kovoobráběcí stroje a zařízení pro třískové a další druhy obrábění kovů s celkovým elektrickým příkonem pod 100 kW. Vzhledem k tomu, že se jedná o nevyjmenovaný zdroj, není provoz zdroje dále popisován.

  - Hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu

Hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv, surovin a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi:

Provoz lakovny je jednosměnný. Časový sled práce:

- příprava povrchu – očištění

- stříkání NH1 – základ

- technologická přestávka

- stříkání NH2 a NH3 – vrchní nástřik

- sušení

Projektovaná kapacita lakovny je stanovena rozhodnutím provozovatele na maximální spotřebu 3000 kg těkavých organických rozpouštědel. Tato kapacita odpovídá teoretické spotřebě 1,5 kg těkavých organických rozpouštědel za hod.

Spotřeby z provozní evidence za rok 2012 odpovídají běžnému využití zdroje v provozní praxi:

|  | barva (kg) | ředidlo (kg) | Provozní hodiny stříkací kabiny | Hmotnostní tok TZL (0,01 kg/h) | Hmotnostní tok TOC (0,324 kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | Spotřeba | Spotřeba | Hodiny | Kg | Kg |
| Leden | 0,00 | 30,0 | 110 | 1,100 | 35,640 |
| Únor | 0,00 | 30,0 | 120 | 1,200 | 38,880 |
| Březen | 0,00 | 0,0 | 100 | 1,000 | 32,400 |
| Duben | 0,00 | 30,0 | 115 | 1,150 | 37,260 |
| Květen | 0,00 | 30,0 | 140 | 1,400 | 45,360 |
| Červen | 0,00 | 0,0 | 105 | 1,050 | 34,020 |
| Červenec | 0,00 | 30,0 | 115 | 1,150 | 37,260 |
| Srpen | 0,00 | 0,0 | 105 | 1,050 | 34,020 |
| Září | 0,00 | 30,0 | 120 | 1,200 | 38,880 |
| Říjen | 0,00 | 0,0 | 115 | 1,150 | 37,260 |
| Listopad | 0,00 | 30,0 | 120 | 1,200 | 38,880 |
| Prosinec | 0,00 | 0,0 | 115 | 1,150 | 37,260 |
| Celkem | 0,00 | 210,00 | 1380 | 13,8 | 447,12 |

| Barva (kg) | Podíl těk. látek (40 %) v barvách |
| --- | --- |
| 775,00 | 310,00 |

| Ředidlo (kg) | Emise VOC z ředidel (kg) |
| --- | --- |
| 210,00 | 210,00 |

Celková spotřeba VOC:

| VOC v barvách (kg) | VOC v ředidlech (kg) | VOC celkem (kg) |
| --- | --- | --- |
| 310,00 | 210,00 | 520 |

Produkce odpadů (2012):

odpadní barvy:	60 kg

filtry, hadry:	385 kg

obaly:		145 kg

  - Měření emisí znečišťujících látek vyjmenovaných zdrojů

Údaje o počtu a umístění měřicích míst měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku pro všechny vyjmenované zdroje:

Zdroj 101:

Měřící místa byla zvolena s ohledem na požadavky normy a stávající podmínky na výstupním potrubí vedle budovy, ve svislém přímém úseku potrubí, za ventilátorem, cca 4 m nad zemí. Svým umístěním neodpovídá zcela požadavkům normy (minimální délka přímého neměnného úseku potrubí před a za odběrovým místem) nutným pro dosažení požadované přesnosti měření a nevyhovuje ani požadavkům normy (Příloha E normy ČSN ISO 9096) na minimální vzdálenost měřícího profilu od hydraulického odporu, ale technické řešení odvodu odpadního plynu neumožňuje využití jiného místa.

  - Provozní řád

| Povinnost provozního řádu: zdroj 101 | ANO |
| --- | --- |

Příloha č. 1

Situace provozovny se zakreslením všech stacionárních zdrojů vč. komínů nebo výduchů

Snímek pozemkové mapy, k.ú. Otrokovice, st.p.č. 2081

Schéma provozu

Příloha č. 2

Blokové schéma zdrojů v provozovně

# Text boxes

lakovna

lakovna

vstřikovna

brusírna 2

výduch

brusírna 2

výduch

provozovna Formy Tachov

(v areálu Alfa Plastik)

fugitivní emise

ventilátor

filtrační stěna

Nevyjmenované zdroje:

OPS 650 HSC

fréza pro obrábění grafitu

výduch

výduch 001

výrobní hala

(kovovýroba)

výrobní hala

(kovovýroba)

Zdroj 101 – Aplikace nátěrových hmot

výrobní hala

(kovovýroba)

lakovna

fugitivní emise

nevyjmenovaný zdroj

obrábění kovových materiálů

výduch

stříkací pistole v lakovacím boxu