KE Ostrov – Elektrik s.r.o.

Technická dokumentace zdroje znečišťování ovzduší

Zpracování syntetických polymerů

| Provozovatel: | KE Ostrov – Elektrik s.r.o. Hroznětínská 1344 363 01 Ostrov IČO: 252 05 145 |
| --- | --- |
| Provozovna: | KE Ostrov – Elektrik s.r.o. – provoz Staré Sedliště Staré Sedliště 344, PSČ 348 01 |
| Vyjmenované zdroje: | Zpracování syntetických polymerů (vstřikování plastů) |
| Zpracovatel dokumentace: | ENVI GROUP s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325, info@envigroup.cz |

Obsah:

- Soupis všech stacionárních zdrojů v provozovně

- Situace provozovny se zakreslením všech stacionárních zdrojů vč. komínů nebo výduchů

- Blokové schéma zdrojů v provozovně

- Technická zpráva

  - Popis technického a technologického řešení

  - Hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu

  - Měření emisí znečišťujících látek vyjmenovaných zdrojů

  - Provozní řád

- Soupis všech stacionárních zdrojů v provozovně

| zdroj | číslo zdroje dle SPE | příkon či kapacita | kategorie zdroje dle přílohy č. 2 zákona |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracování plastů (vstřikování plastů) | 101 | - | 6.5 |

- Situace provozovny se zakreslením všech stacionárních zdrojů vč. komínů nebo výduchů

| zdroj | číslo zdroje dle SPE | Umístění zdroje - GPS |
| --- | --- | --- |
| Zpracování plastů (vstřikování plastů) | 101 | 49°44'40.392"N, 12°41'40.657"E |

Situace viz příloha č. 1.

- Blokové schéma zdrojů v provozovně

Viz příloha č. 2

- Technická zpráva

  - Popis technického a technologického řešení

    - Zdroj 101 - vstřikování plastů

Kategorie zdroje: 	6.5 Výroba a zpracováno ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitu, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde.

Ve výrobním objektu budovy 256 jsou používány dva vstřikovací lisy TM 4500, s orientační denní spotřebou Makromeltu 3,25 kg na jeden vstřikovací lis. Roční orientační spotřeba činí 1600 kg. Macromelt je rozpouštěn v elektrickém tanku, který zástřikové médium udržuje v kapalném stavu při teplotě okolo 230oC. K zatížení ovzduší dochází především při dosypávání Makromeltu do tanku, kdy dochází k otevření násypky tanku a k následnému uvolňování par taveniny do odsávacího zařízení. Dosypání Makromeltu do tanku se provádí jeden krát za směnu. Při samotném zástřiku kabelových automobilových komponentů o velikosti 2,5 x 1 cm k žádnému uvolňování par nedochází.

Vstřikovací lis TM 4500 je určen k zalévání (obstřiku) různých tvarů pomocí vstřikovací tvarovací formy (tak zvaný obtisk formy) roztaveným granulátem, který se za vysoké teploty 220°C – 250°C  a při tlaku 50 baru vstřikuje tryskou do formy, kde se vloží domeček s vodiči ústí vodičů do domečku do spodní formy, horní půlka formy se pomocí vzduchovým pístem uzavře s druhou spodní půlkou formy a následně vstříkne roztavený granulát (Macromelt). Vlastní stroj se skládá z elektrické ovládací jednotky, pneumatické pohonné jednotky, chladicí jednotky a tavící nádrže, které zajišťují vstřikovací lisovací proces v externí jedné či druhé mechanické jednotce („SPRITZWERKZEUG“), kde dochází vytvarování ve vstřikovací formě požadovaný tvar otisku.

Podrobný technický popis je uveden v místním provozním předpisu – Obsluha vstřikovacího lisu TM 4500.

V provozovně se nachází další malé vstřikovací lisy pro občasné použití.

Přehled vstřikovacích lisů:

| Název: | Vstřikovací lis TM 4500 |
| --- | --- |
| Výrobce zdroje: | Werner Wirth Systems GmbH, Hamburg, SRN |
| Rok výroby: | 2011 |
| Typ: | TM 4500 VS-S |
| Fotodokumentace: | Lis: Výrobní štítek: |

| Název: | Vstřikovací lis TM 4500 |
| --- | --- |
| Výrobce zdroje: | Werner Wirth Systems GmbH, Hamburg, SRN |
| Typ: | TM 4500 VS-S |
| Fotodokumentace: | Lis: Výrobní štítek: |

| Název: | Vstřikovací lis OptiMel 2000 |
| --- | --- |
| Výrobce zdroje: | SM – Klebetechnik Vertriebs GmbH, SRN |
| Rok výroby: | 1996 |
| Typ: | SM SP P07 1-1 |
| Fotodokumentace: | Lis: Výrobní štítek: |

| Název: | Vstřikovací lis DigiMel 6000 |
| --- | --- |
| Výrobce zdroje: | Ararate – und Vorrichtungsbau GmbH, Iserlohn, SRN |
| Typ: | DigiMel 6000 |
| Fotodokumentace: | Lis: Výrobní štítek: |

  - Hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu

Hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv, surovin a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi:

Vstřikovací lis TM 4500 má orientační denní spotřebou Makromeltu 3,25 kg. Roční orientační spotřeba činí 1600 kg. Macromelt obsahuje benzenamin v intervalu 1 až 5 %.

  - Měření emisí znečišťujících látek vyjmenovaných zdrojů

Údaje o počtu a umístění měřicích míst měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku pro všechny vyjmenované zdroje:

Zdroj nepodléhá povinnosti zjišťování znečišťujících látek.

  - Provozní řád

| Povinnost provozního řádu: | ANO, viz volná příloha. |
| --- | --- |

Příloha č. 1

Situace provozovny se zakreslením všech stacionárních zdrojů vč. komínů nebo výduchů

Snímek pozemkové mapy, k.ú. Staré Sedliště, st.č. 541

Schéma provozu

Příloha č. 2

Blokové schéma zdrojů v provozovně

# Text boxes

výduch 001

zdroj 101

vstřikovací lisy

vstřikovací lisy

hala vstřikování

výduch z odsávání od vstřikovacích lisů