P.05

Plán  vzorkování výstupů z kompostárny Chodová Planá

Provozovatel:               CHODOVKA a.s.

Chodová Planá, Pohraniční stráže 474, PSČ 348 15

(:	602 111 464

Adresa provozovny, kde

bude odběr prováděn:           	CHODOVKA a.s.

Chodová Planá, Pohraniční stráže 474, PSČ 348 15

(:	602 111 464

Další zúčastněné strany     :  --

Vzorkování bude provádět  :         bude na smluvním základě provádět laboratoř.

Cíl  vzorkování                    :        Ověření kvality výstupů – kompostu  - z kompostárny

Černošín  před  jejich odsunem z místa zpracování

Metoda vzorkování             :         Bodové vzorky v křížových profilech

Počet vzorkovaných jednotek :    Podle počtu zakládek v průběhu vzorkovacího intervalu,

přičemž na každých 500 tun musí být odebrán

nejméně jeden vzorek

Počet dílčích vzorků, které

mají být odebrány  ze

vzorkovaní jednotky                :   Minimálně 5, jejich sloučením a následnou kvartací

bude  získán výsledný vzorek.

Upřesnění místa odběru         :   Čerstvě převrstvená hromada kompostu určená  k

odsunu z kompostárny („zralý kompost“)

Místa odběru dílčích vzorků   :   Z každé hromady bude odebráno nejméně 5 dílčích

vzorků, a to ze střední vrcholové části (1 vzorek) a

4 vzorky křížovým způsobem ze svahů hromady

(vždy z cca ¼  výšky svahu hromady)

Hmotnost, příp. objem dílčího

vzorku                                     :   Cca 3 kg (cca 2-2,5 dm3), pokud  laboratoř

nestanoví jinak

Pro stanovení účinnosti hygienizace se odebírá

nejméně 5 vzorků po cca 1 kg

Typ vzorkovacího zařízení      :   Vzorkovací lopatka, příp. rýč

Postup úpravy vzorků              :   Dílčí vzorky budou na čisté ploše sloučeny a kvartační

metodou z nich  zhotoveny vzorky  zkušební  a

archivní. Archivní vzorek bude uschován  u

provozovatele do doby provedení rozboru a poté bude

skartován

Velikost laboratorního vzorku   :   Cca  5 kg, pokud  laboratoř nestanoví jinak

Požadavky na zkoušky

v místě  odběru                       :   Nejsou předem  dány, pokud laboratoř nestanoví jinak

Značení  vzorků                       :   Na průvodní etiketě vzorku musí být uvedeno alespoň

průběžné číslo vzorku, místo odběru, provozovatele

zařízení, datum odběru,  kdo vzorek odebral  a

požadované stanovení

Požadavky na balení, konzervaci,

skladování a dopravu                            :   Odebraný zkušební vzorek bude uložen v nepropust-

ném obalu opatřeném průvodní etiketou  (viz

„Značení vzorků“). Během skladování a dopravy

vzorek nesmí být tepelně namáhán (zvýšenou

teplotou nebo naopak mrazem). Do laboratoře

by měl být předán urychleně, nejpozději 48 hodin

po jeho odběru (zhotovení).

Opatření k zajištění kvality

vzorkování                                            :    Důsledné dodržování všech zásad plánu vzorkování

Pravidelná kontrola vzorkování ve všech jeho fázích

od odběru vzorků až po vyhodnocení rozborů

Určení odpovědnosti za průběh

vzorkování a  personálního

zabezpečení vzorkování                      :   Za průběh vzorkování a jeho personální zabezpečení

odpovídá  odpadový hospodář firmy, kontrolu

provádí  vedoucí  zařízení.

Ochrana zdraví a zásady

bezpečnosti práce                               :    Pro vzorkování platí stejné zásady ochrany zdraví a

bezpečnosti práce jako pro ostatní činnost na

kompostárně

Materiální zabezpečení  odběru

vzorků                                                 :   Ochranné pracovní pomůcky, vzorkovací nářadí a

další potřebné vybavení  je součástí vybavení

laboratoře odebírající vzorky. Vzorkování

se zapisuje do provozního deníku kompostárny.

O odběru vzorků se vyhotovuje „Protokol  o

vzorkování“, který je součástí provozní doku-

mentace

Identifikace zkušební laboratoře        :    Rozbory vzorků výstupů z kompostárny

bude na smluvním základě provádět laboratoř...